Инструкция по эксплуатации

керносверлильной установки

DRILL-35S (ES)

Серийный номер_____________________ Дата продажи________________________ _____________________________________

Оглавление

1.Введение..............................................................................................................2

2.Правила техники безопасности	….3

- Введение...............................................................................................................3

- Основные положения.........................................................................................3

- Защита работающего персонала.......................................................................3

- Техника безопасности при работе с машиной................................................4

- Дополнительные указания по подключению керносверлильных машин
  к электрической cети........................................................................................5

- Рабочее место....................................................................................................5

- Символы............................................................................................................6

3.Описание	..7

- Основные компоненты.....................................................................................7

- Назначение.........................................................................................................7

- Общие положения..........................................................................................7

- Каретка / зубчатая передача.........................................................................8

- Платформа......................................................................................................8

- Транспортировка	...........................................................................................9

- Наклонное сверление....................................................................................9

- Крепление электробормотора......................................................................9

4. Использование керносверлильной установки	10

- Установка........................................................................................................10

- Крепление.....................................................................................................10

- Выставление по уровню.............................................................................10

- Крепление электробормотора и буровой коронки..................................10

5.Техническое обслуживание и уход	11

6.Гарантия	12

7. Технические данные	13

8. Дополнительные принадлежности	13

9. Список запасных частей	14

10.Сертификаты	17

- Введение

Уважаемый покупатель,

Вы стали обладателем новой керносверлильной установки Drill-35S фирмы Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины" для сверления отверстий в различных строительных материалах (армированный бетон, кирпич и т.д.).

Весь персонал, работающий и обслуживающий эту машину, должен перед началом работы внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и требованиями техники безопасности. Несоблюдение правил настоящей инструкции и неправильное обращение с машиной могут привести к:

- возникновению опасности для работающего персонала  и окружающих;

- уменьшению эффективности работы машины или к полному выходу ее из строя;

- повреждение строительных конструкций.

Во всех вышеперечисленных случаях фирма снимает с себя все гарантийные обязательства.

Ваша керносверлильная установка Drill-35S рассчитана на ежедневное применение при строительстве и реконструкции зданий, ремонтных работах и т.д. При соблюдении правил настоящей инструкции и бережном отношении, эта техника прослужит Вам очень долго и поможет в решении сложных технических задач.

Настоящая инструкция содержит все сведения по установке, использованию и техническому обслуживанию керносверлильной машины.

Ваш Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины".

- Правила техники безопасности

- Введение

Во избежание опасности возникновения пожара и поражения электрическим током, необходимо следовать нижеизложенным правилам техники безопасности, а также следовать советам производителя.

- Основные положения

Защита от поражения электрическим током

Электробормотор с водяным охлаждением и заземлением должен использоваться только в полностью исправной электрической сети и при наличии предохранительного устройства (FI-предохранитель или PRCD-предохранительный блок).

Остаточные токи в заземлении не должны превышать 30 мА. Перед применением керносверлильной машины необходимо проверить всю электрическую систему.

Электробормотор с водяным охлаждением, двойной изоляцией и без заземления должен применяться только со специальным СЕЕ-электроразъемом 16-21h и через трансформатор (1:1). Специальный СЕЕ-электроразъём предназначен для использования с FI-предохранителем или отключающим трансформатором, которые не должны быть удалены из электрического  подключения электробормотора или заменены другими защитными устройствами. При возникновении дальнейших вопросов по подключению керносверлильной установки к электросети необходимо обратиться к специалисту.

Вода и электричество

Убедитесь в герметичности подключения водяного шланга и отсутствии утечек. При выполнении сверления в потолочном перекрытии необходимо следить за охлаждением электробормотора. При таком сверлении необходимо использовать устройство для сбора воды и моторы со специальной водяной защитой. Собранную воду необходимо собирать соответствующими приспособлениями (например водосборным пылесосом). Подводящий электрический кабель, разъем и предохранительное устройство не должны вступать  в контакт с водой.

Соблюдение правил техники безопасности

Внимательно следите за работой керносверлильной машины, работайте концентрированно и осторожно. Всегда обращайте внимание на возможность быстрого отключения электромотора в случае возникновения опасности. Не используйте электробормотор с неисправным выключателем.

2.3 Защита работающего персонала

Рабочая одежда

Не допускается работа с керносверлильной установкой в свободной одежде. Это может привести к попаданию этой одежды в подвижные части машины. Так же рекомендуется использование резиновых перчаток и обуви. При длинной прическе необходимо ношение головногоубора.

Использование средств индивидуальной защиты

Используйте защитную каску для предотвращение травм головы, перчатки для защиты от острых предметов и защитные очки от пыли, камней и искр. При работах с большим количеством пыли рекомендуется использование защитной маски. Использование средств защиты слухового аппарата (беруши, наушники) рекомендуются при уровне шума от 80 дБ и обязательны от 90 дБ.

2.4 Техника безопасности при работе с машиной

Вспомогательный инструмент

Содержите вспомогательный инструмент в чистоте и готовым к работе. Соблюдайте соответствующие правила техники безопасности и следите за тем, чтобы рукоятки инструмента не были мокрыми или испачканными в масле.

Контроль состояния машины

Регулярно проверяйте исправность состояния подвижных узлов керносверлильной установки на предмет свободного, незатрудненного хода, повреждений и надежного закрепления. Поврежденные детали и узлы должны быть незамедлительно заменены или отремонтированы специалистами.

Использование дополнительных принадлежностей

Применяйте только принадлежности, перечисленные в пункте 8 настоящей инструкции. Использование других принадлежностей может привести к поломке машины и подвергнуть опасности работающий персонал.

Электрический кабель

Применяйте только кабели без повреждений с достаточным сечением проводов и необходимой степенью водяной защиты. Кабель, намотанный на катушку, необходимо полностью размотать во избежание его перегрева. Никогда не передвигайте машину и не выдергивайте электрический разъем за электрический кабель. Кабель не должен вступать в контакт с горячими и острыми предметами.

Ремонт электрической части

Электрическая часть керносверлильной установки должна соответствовать правилам техники безопасности и все ремонтные работы должны производится только специально обученным персоналом.

- Дополнительные указания по подключению керносверлильных машин к электрической сети

При совместной работе нескольких керносверлильных машин или керносверлильной машины с другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия (сварочные трансформаторы, подъёмники и т. п.) от одной линии электропитания, возможен преждевременный выход из строя роторов электродвигателей   в результате значительных колебаний напряжения питающей сети. Поэтому следует строго выдерживать следующие требования:

- мощность источника питания должна соответствовать суммарной мощности подключаемых керносверлильных машин;

- не использовать для подключения керносверлильных машин линий электропитания, нагруженных другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия;

- использовать для подключения керносверлильных машин кабели с заземляющим проводом, а также соответствующие розетки, для обеспечения нормальной работы защитно-предохранительного устройства PRCD;

- каждую керносверлильную машину необходимо подключать к источнику питания отдельным кабелем; при наличии трехфазного источника питания подключать машины к разным фазам;

- минимальное сечение медного кабеля при работе одной машины -

- 4 мм2 при длине провода до 25 метров,

- 6 мм2 при длине провода от 25 до 60 метров.

В случае невыполнения указанных требований фирма снимает с себя гарантийные обязательства по ремонту электродвигателей керносверлильных машин.

- Рабочее место

Чистота на рабочем месте

Рабочее место, находящееся в беспорядке может привести к несчастному случаю. Не допускается присутствие посторонних лиц (например детей) на рабочем месте и их допуск к работе с установкой. Убедитесь в защищенности работающего персонала от отсверленных кернов (особенно при сверлении вертикальных отверстий в перекрытиях). Отключите керносверлильную установку после использования и храните её по возможности в закрытом помещении.

Прилегающая территория

Следите за наличием достаточного освещения и расположением электрического кабеля. Не допускается использование электроприборов при повышенной влажности и вблизи огнеопасных, легковоспламеняющихся веществ.

Порядок на рабочем месте

Закрепляйте керносверлильную установку, дополнительное оборудование и вспомогательный инструмент так, чтобы не подвергать опасности работающий персонал. Перед включением электромотора убедитесь в том, что все гаечные ключи и другие принадлежности удалены из подвижных узлов машины. Соблюдайте безопасное расстояние от подвижных деталей, удобное положение тела и стабильное равновесие.

- Символы

В настоящей инструкции применяются следующие символы и обозначения:

!!!                        Несоблюдение этих правил подвергает опасности работающий

персонал

STOP                 Несоблюдение этого предупреждения влечет за собой поломку

керносверлильной машины

СОВЕТ              Соблюдение этих правил повышает эффективность работы с

машиной

3. Описание

3.1 Основные компоненты

На рисунке 3-1 изображена керносверлильная машина с обозначением всех основных узлов и компонентов. Более подробную информацию по устройству керносверлильной машины содержит пункт 9 настоящей инструкции.

Керносверлильная машина Drill-35S

состоит из 8 следующих компонентов:

1 -   Платформа

2 -   Транспортировочные колеса

3 -   Устройство для наклонного сверления

4 -   Ручка

5 -   Колонна

6 -   Рукоятка

7 -   Каретка

8 -   Установочные болты

Рис. 3-1 Керносверлильная машина Drill-35S

3.2 Назначение

3.2.1 Общие положения

Настоящая керносверлильная машина Drill-35S предназначена для сверления различных строительных материалов (бетон, асфальт и т.д.) алмазными буровыми коронками. Её функция состоит в позиционировании электробормотора и его подачи в процессе сверления. Максимальный диаметр буровой коронки с проставочной пластиной составляет 320 мм и с устройством для сбора воды 300 мм.

!!!	Исключаются все, кроме вышеуказанных, области применения

3.2.2 Каретка /зубчатая передача (рисунок 3-2)

Рис. 3-2 Каретка / зубчатая передача

Рис. 3-3 Платформа

.

3.2.4 Транспортировка

Рис. 3-4 Транспортировка и

наклон колонны

4. Использование керносверлильной установки

4.1 Установка

Установка и закрепление керносверлильной установки происходит в три этапа:

!!!           Надежное крепление - залог точного и эффективного сверления. Ненадежное

закрепление ведет к заклиниваю буровой коронки в отверстии, поломке

керносверлильной установки и создает опасность для работающего персонала.

4.1.1 Крепление

Керносверлильная установка закрепляется при помощи дюбеля и приспособления для крепления.

• Сверлится отверстие 15 мм на рассчитанном расстоянии от центра предполагаемого отверстия и середины прорези в платформе керносверлильной машины. Глубина этого отверстия должна быть больше длины дюбеля на 10-15 мм.

• Из отверстия вычищается или вымывается водой пыль и в него вставляется дюбель, который затем разбивается в отверстии специальным пробойником и молотком.

• В дюбель заворачивается стержень приспособления для крепления керносверлильной машины и на него прорезью в платформе надевается керносверлильная машина.

• Керносверлильная установка устанавливается так, чтобы центр шпинделя электробормотора совпадал с центром предполагаемого отверстия и закрепляется на крепежном стержне гайкой.

Также возможно крепление керносверлильной машины быстросъемным распорным крепежным устройством, для чего его необходимо упереть одним концом в колонну керносверлильной машины, а другим в потолок или противоположную стену.

4.1.2 Выставление по уровню

Перед началом сверления выставьте керносверлильную машину вертикально при помощи установочных болтов. Для этого керносверлильная установка имеет два встроенных уровня.

4.1.3 Крепление электробормотора и буровой коронки

• Каретка переводится в крайнее верхнее положение и там автоматически фиксируется. После окончания монтажных работ фиксатор освобождается путем вытягивания его из каретки и передвижением каретки вниз по колонне.

• Электробормотор устанавливается вместе с устройством для быстрой смены мотора на каретку и закрепляется на ней фиксирующим болтом.

• Коронка (при необходимости с удлинительной штангой) наворачивается на шпиндель электробормотора. При этом для придания герметичности и для последующего легкого развинчивания сочленения на шпиндель надевается медное уплотнительное кольцо и затем наворачивается буровая коронка.

• Подключение водяного шланга надевается на кран, встроенный в электробормотор, и закрепляется на нем. Не допускается применение загрязненной воды, так как она служит не только для охлаждения сегментов буровой коронки, но и для охлаждения уплотнительных элементов шпинделя.

• Всегда следите за стоком воды. При необходимости собирайте воду приспособлением для сбора воды и водосборным пылесосом. Электрические кабель и разъем, а также предохранительный блок не должны попадать в воду. При сверлении отверстий в потолке необходимо использовать устройство для сбора воды и моторы со специальной водяной защитой. Использование водосборника также рекомендуется при горизонтальном сверлении.

• Проверьте надежность закрепления установки и правильность подключения воды и электричества. Соблюдайте при последующей работе правила техники безопасности.

- Техническое обслуживание и уход

Регулярное техническое обслуживание (проверка, регулировка, смазка) и аккуратное отношение к машине ведет к повышению эффективности сверления и не подвергает опасности машину и работающий персонал.

!!!      При чистке и техническом обслуживании керносверлильной машины  
          необходимо отключить ее от электрической сети.

Настоящая керносверлильная установка практически не требует никакого технического обслуживания. В таблице 5-1 приведены рекомендуемые интервалы для технического обслуживания и проводимые в их рамках работы. Работы, не входящие в техническое обслуживание, также приведены в этой главе.

| Интервалы проведения | Работы | Замечания |
| --- | --- | --- |
| После каждого использования | Чистка: * сочленения; * места подключения; * резиновые детали. | вода, спец. состав вода вода |
| Еженедельно | Общая проверка: * на предмет повреждений; * места подключения | исправить почистить |
|  | Проверка направляющих колодок: * регулировка; * износ | Отрегулировать, при необходимости заменить |
| Ежемесячно | Смазка: * резиновых деталей; * подвижных деталей; * фиксирующих и установочных болтов | вазелин масло масло |
| Ежегодно | * Полная проверка технического состояния керносверлильной машины | Проводится специалистами |

Таблица 5-1 Техническое обслуживание и уход

- Гарантия

6.1 Гарантийный срок

Фирма Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины" гарантирует безотказную работу керносверлильной машины в течение 12 месяцев со дня продажи. Керносверлильная машина рассчитана на ежедневное использование при односменном режиме работы. При многосменном режиме работы гарантийный срок уменьшается пропорционально количеству дополнительных смен.

6.2 Гарантийные обязательства

- Надежная работа изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в нашу сервисную службу, где Вы сможете найти не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор запасных частей и принадлежностей.

  - При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на руссом языке и отметку о гарантийных обязательствах.

  - Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

- Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

- Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

- Гарантийные обязательства не распространяются:

  - На неисправности изделия, возникшие в результате:

    - Несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации изделия.

    - Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.

    - Применение изделия не по назначению.

    - Стихийного бедствия.

    - Несоответствие параметров питающей электросети с указанными на инструменте.

    - Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей,  не рекомендованных производителем.

    - Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.

    - При применении для охлаждения загрязненной воды.

  - На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.

  - На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы.

  - На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости; деформация; оплавление деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

7. Технические данные

7.1 Размеры

Длина опоры............................................................................. 340 мм

Ширина опоры..........................................................................223 мм

Высота.......................................................................................950 мм

Вес..............................................................................................13 кг

7.2 Другие параметры

Крепление мотора............................................................устройство для быстрой смены мотора

Буровая коронка без водосборника .........................................макс. 300 мм

Длина буровой коронки............................................................макс. 500 мм

Угол наклона..............................................................................бесступенчато до 45°

8. Дополнительные принадлежности

Фирма Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины" располагает широким ассортиментом дополнительных принадлежностей для керносверлильной установки 
Drill-35S:

- одноразовый дюбель M12;

- многоразовый дюбель типа Rawl;

- комплект крепления керносверлильной установки;

- устройство для быстрой смены электробормотора;

- устройство для сбора воды с водосборным пылесосом;

- переходники под разные типы буровых коронок;

- удлинительные штанги для сверления глубоких отверстий;

- быстросъемное крепежное устройство.

9. Схема и список запасных частей

| 5 | 1 | Каретка в сборе, вкл. поз. .70, 105, 120, 130,180, 225, 295, 322, 330 для 35S | Vorschubschlitten kpl. inkl. Pos.70, 105, 120, 130,180, 225, 295, 322, 330 | KS30701C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Каретка в сборе, вкл. поз. .70, 105, 120, 130,180, 225, 295, 322, 330 для Dril 35 ES | Vorschubschlitten E kpl. inkl. Pos.70, 105, 120, 130, 180, 225, 295, 322, 330 | KS30701EC |
| 10 | 1 | Вакуумная плита-основание | Fußplatte | KS30702 |
|  | 1 | Вакуумная плита-основание для 35S c установочными болтами и упорами | Fußplatte kpl. inkl. Nivellierschrauben und Schwenkfüße | KS30702C |
|  | 1 | Вакуумная плита-основание для 35S | Fußplatte E | KS30702E |
|  | 1 | Вакуумная плита-основание для 35S c установочными болтами | Fußplatte E kpl. inkl. Nivellierschrauben | KS30702EC |
|  | 1 | Стальная плита-основание | Stahlfuß | KS30702S |
|  | 1 | Стальная плита-основание для 35S c установочными болтами и упорами | Stahlfuß kpl. inkl. Nivellierschrauben und Schwenkfüße | KS30702SC |
| 12 | 2 | Направляющие профили колонны | Führungsprofil | KS30703 |
| 15 | 1 | Шлицевой вал в сборе | Vorschubritzel kpl. | KS30704C |
| 20 | 2 | Ось ролика | Lagerbolzen | KS30705 |
| 25 | 2 | Эксцетриковая ось ролика | Lagerbolzen exzentrisch | KS30707 |
| 30 | 1 | Корпус штурвала | Vorschubnabe | KS50703-1 |
| 34 | 3 | Ручки штурвала в сборе | Vorschubhebel kpl. mit Zylinderknopf | KS13706C |
| 35 | 3 | Спица ручки штурвала | Vorschubhebel | KS13706 |
| 40 | 4 | Ролик стальной 35S | Führungsrolle stall | KS30708 |
|  | 4 | Ролик пластиковый 35E | Führungsrolle kunststoff | KS30708.1 |
| 45 | 4 | Дистанционное кольцо | Distanzring | KS30709 |
| 47 | 1 | Дистанционное кольцо | Distanzring | KS30712 |
| 50 | 1 | Колонна 35S | Ständersäule | KS30710 |
|  | 1 | Колонна 35Е | Ständersäule | KS30710.1 |
| 55 | 1 | Зубчатая рейка | Zahnstange | KS30711 |
| 60 | 1 | Верхняя пластина | Kopfplatte | KS30713 |
| 65 | 2 | Упор-откос в сборе | Strebe kpl. | KS30715C |
| 67 | 1 | Накладка | Deckplatte | KS30717 |
| 70 | 1 | Стопорный блок 35S | Bremsblock | KS30728 |
|  | 1 | Стопорный блок 35Е | Bremsblock | KS30728.1 |
| 75 | 2 | Зажимная пластина | Klemmpratze | KS30730 |
| 85 | 1 | Резьбовой вал | Gewindebolzen | KS30734 |
| 90 | 1 | Резьбовой вал | Gewindebolzen | KS30736 |
| 95 | 2 | Шайба | Gleitscheibe | KS30738 |
| 100 | 4 | Шайба | Gleitscheibe | KS30740 |
| 105 | 1 | Резьбовой штифт 35S | Gewindestift | KS30742 |
|  | 1 | Резьбовой штифт 35E | Gewindestift | KS30742.1 |
| 115 | 1 | Адаптер крепления мотора | Maschinenadapter kpl. | KS30745C |
| 120 | 1 | Ось | Achse | KS30746 |
| 125 | 1 | Эксцентриковый вал | Exzenterwelle | KS30748 |
| 130 | 1 | Установочный штифт | Arretierstift | KS50749 |
| 135 | 1 | Упорный болт 35S | Anschlagbolzen | KS30750 |
| 145 | 1 | Указатель угла наклона | Winkelmaßstab | KS30758 |
| 150 | 1 | Ручка 35S | Tragegriff | KS30760 |
|  | 1 | Ручка 35E | Tragegriff | KS30760.1 |
| 155 | 2 | Корпус упора 35S | Schwenkfuss | KS30770 |
| 157 | 2 | Ось упора 35S | Schwenkfussstift | KS30771 |
| 160 | 2 | Втулка упора 35S | Schwenkfussbuchse | KS30772 |
| 165 | 2 | Ось колеса | Radachse | KS30775 |
| 175 | 8 | Радиальный шариковый подшипник | Rillenkugellager | 6060012 |
| 180 | 1 | Корончатая гайка M8 | Flügelmutter | 1008532 |
| 185 | 2 | Колесо 100x12x30/50 | Rad | 9812101 |
| 190 | 4 | Шестигранный болт 35S | Sechskantschraube | KS30782 |
|  | 4 | Шестигранный болт 35E | Sechskantschraube | 610061 |
| 195 | 16 | болт в потай M4x10 | Senkschraube Taptite | 404011 |
| 200 | 2 | болт в потай M5x10 | Senkschraube Taptite | 405011 |
| 205 | 4 | болт с внутренним шестигранником M6x12 | Innensechskantschraube | 106012 |
| 210 | 2 | болт с полукруглой головкой M6x16 | Linsenschraube Taptite | 206016 |
| 215 | 5 | болт с внутренним шестигранником M8x10 | Innensechskantschraube | 108010 |
| 220 | 4 | болт с внутренним шестигранником M8x20 | Innensechskantschraube | 108022 |
| 225 | 1 | Резьбовой штифт M6x5 | Gewindestift | 706005 |
| 230 | 2 | Резьбовой штифт M6x8 | Gewindestift | 706008 |
| 235 | 2 | шестигранная гайка M8 | Sechskantmutter | 1008936 |
| 240 | 6 | шестигранная гайка M10 | Sechskantmutter | 1010439 |
| 245 | 2 | шестигранная гайка M10 | Sechskantmutter | 1010934 |
| 250 | 1 | шестигранная гайка M10 | Sechskant-Hutmutter | 1010917 |
| 255 | 11 | U-шайба A10,5 | U-Scheibe | 1810125 |
| 260 | 2 | U-шайба A15 | U-Scheibe | 1815125 |
| 265 | 4 | KF -шайба 6,4x20x1,25 | KF-Scheibe | 1820641 |
| 270 | 5 | предохранительная шайба SM8 | Sicherungscheibe | 1808000 |
| 275 | 1 | О-кольцо RDR8,5x1 | O-Ring | 5580501 |
| 280 | 2 | О-кольцо RDR20x2 | O-Ring | 5520002 |
| 282 | 1 | О-кольцо RDR13x1 | O-Ring | 5513001 |
| 285 | 4 | ручка установочного болта M10 | Sterngriff | 1010633 |
| 290 | 3 | Цилиндрическая кнопка 26x12x80 | Zylinderknopf | 2812080 |
| 295 | 2 | втулка скольжения 20x23x20 | Lagerhülse | 6620020 |
| 300 | 1 | Шайба PS20x28x1 | Passscheibe | 1920281 |
| 305 | 4 | Шайба PS15x22x1 | Passscheibe | 1915221 |
| 310 | 1 | Стопорное кольцо 20x1,2 | Sicherungsring | 3520012 |
| 315 | 2 | Шпонка A10x8x22 | Passfeder | 3010022 |
| 320 | 2 | пружина шарика 0,5x3,2x7,9 (на шлиц. валу) | Schraubendruckfeder | 4305079 |
| 322 | 1 | пружина шарика 0,4x3,2x8,3 (на шлиц. валу) | Schraubendruckfeder | 4304083 |
| 325 | 2 | шарик RB-5 (на шлицевом валу) | Kugel | 2205000 |
| 330 | 1 | Горизонтальный уровень D15 | Dosenlibelle | 7500015 |
| 335 | 1 | Вертикальный уровень10x10x29 | Blocklibelle | 7510029 |
| Дистанционная проставка Drill 35 S/ES/EES |
| 550 | 1 | Дистанционная проставка в сборе с поз. 560 и 565 | Distanzplatte kpl. inkl. Pos. 560 und 565 | KS30756C |
| 560 | 4 | болт с внутренним шестигранником | Innensechskantschraube M8x45 | 0108045 |
| 565 | 2 | Шпонка | Passfeder A10x8x22 | 3010022 |

10. Сертификаты

Фирма Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины" подтверждает соответствие керносверлильной установкой Drill-35S следующим нормам и стандартам:

DIN 292-1 и DIN 292-2 от 04.94

89/392/EWG

73/23/EWG

86/336/EWG

prEN 12348 "Безопасность керносверлильных установок"

EN 60204-1

Действие этих сертификатов и норм прекращается при неправильном использовании и неправильном монтаже керносверлильной установки!

# Text boxes

Каретка обеспечивает стабильность конструкции и предназначена для вертикальной подачи электробормотора во время сверления. На колонну нанесена шкала заглубления .  Рукоятка может быть легко переставлена на левую или правую сторону каретки. К каретке крепится быстросьемная пластина для крепления бормотора.

- Платформа (рисунок 3-3)

Платформа обеспечивает стабильность закрепления колонны. Керносверлильная машина может быть при помощи дюбеля Ml 2 и приспособления для крепления закреплена на полу или стене. Установочные винты служат для компенсации неровностей перекрытия и для приведения колонны в вертикальное положение. Для этого можно использовать встроенные уровни. Также возможно крепление керносверлильной машины быстросъемным распорным крепежным устройством, для чего его необходимо упереть одним концом в колонну керносверлильной машины, а другим в потолок или противоположную стену.

При помощи транспортировочных роликов и ручки, расположенной наверху колонны, керносверлильная установка может быть легко оттранспортирована на необходимое место. Для этого необходимо упереться ногой в платформу между колесиками и наклонить за ручку машину на себя.

При помощи приспособления для быстрой смены электробормотора мотор может быть легко демонтирован и затем снова установлен. Это особенно удобно при закреплении керносверлильной установки для сверления горизонтальных отверстий.

3.2.5 Вертикальное и наклонное

положения

Колонна керносверлильной машины может быть бесступенчато наклонена на угол до 45°. Для этого необходимо отпустить фиксирующие болты, наклонить колонну на необходимый угол и зафиксировать ее болтами.Величина наклона контролируется по шкале, нанесенной на станину.

3.2.6 Электробормотор и

крепежная пластина

При помощи быстросъемного крепления электробормотора возможна при необходимости быстрая смена нескольких разных моторов.