Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-2-Л»

заводской номер _________

| Группа | Наименование уставки | Диапазон | Набор 1 | Набор 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие | UНОМ, кВ | 3 — 35 |  |  |
|  | IНОМ ТТ, А | 20 — 6000 |  |  |
|  | Т УСКОРЕНИЯ, с | 0,00 — 2,00 |  |  |
|  | Z1УД, Ом/км | 0,10 — 2,00 |  |  |
|  | ZСИСТЕМЫ, Ом | 0,00 — 50,00 |  |  |
|  | Режим сигнализации | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |  |
|  | ТТ фазы В | Откл / Вкл |  |  |
|  | Чередование фаз | Прямое / Обратное |  |  |
|  | Цвет В/О | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |  |
| МТЗ-1 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | I, А | 2,00 — 200,00 (исп. 5 А) 0,40 — 40,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  | Т, с | 0,00 — 10,00 |  |  |
|  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |  |
|  | Блок.при БНТ | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-2 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | I, А | 1,00 — 200,00 (исп. 5 А) 0,20 — 40,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  | Т, с | 0,10 — 20,00 |  |  |
|  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |  |
|  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |  |
|  | Блок.при БНТ | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-3 | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Действие | Сигнал / Защита |  |  |
|  | I, А | 0,40 — 100,00 (исп. 5 А) 0,10 — 20,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  | Т, с | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  | Ускорение при включении | Откл / Вкл |  |  |
|  | Характеристика | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |  |
|  | Блок.при БНТ | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-4 | Функция | Откл / Вкл |  |  |
|  | Действие | Сигнал / Защита |  |  |
|  | I, А | 0,40 — 20,00 (исп. 5 А) 0,10 — 4,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  | ТОТКЛ, c | 1 — 9999 |  |  |
|  | ТСИГНАЛ, с | 1 — 9999 |  |  |
| ЗОФ | Функция | Откл / Вкл |  |  |
|  | Действие | Сигнал / Защита |  |  |
|  | I2/I1 | 0,10 — 1,00 |  |  |
|  | Т, с | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |  |
| Защита от ОЗЗ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Действие | Сигнал / Защита |  |  |
|  | 3I0 1Г | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | 3I0 ВГ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | 3I0 1Г, А | 0,010 — 2,500 |  |  |
|  | 3I0 ВГ, А | 0,005 — 0,500 |  |  |
|  | Характеристика | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |  |
|  | T, с | 0,03 — 99,99 |  |  |
|  | АПВ | Откл / Вкл |  |  |
| Дуговая защита | Контроль по I | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | IКОНТР, А | 0,20 — 99,99 (исп. 5 А) 0,04 — 19,99 (исп. 1 А) |  |  |
| Газовая защита | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
| АПВ | Функция | Откл / 1 крат / 2 крат |  |  |
|  | ТАПВ1, с | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  | ТАПВ2, с | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  | Фиксация блокир. АПВ | Откл / Вкл |  |  |
|  | АПВ при несанкционированном отключении | Разрешено / Блокировано |  |  |
| АЧР/ЧАПВ | Функция АЧР | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Функция ЧАПВ | Внутреннее / Внешнее |  |  |
|  | ТЧАПВ, с | 0,20 — 99,99 |  |  |
| УРОВ | Функция | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | I, А | 0,20 — 20,00 (исп. 5 А) 0,10 — 4,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  | T, с | 0,05 — 1,00 |  |  |
| Входы | Вход 1 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 2 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 3 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 4 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 5 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 6 | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Имя | 12 символов |  |  |
| Реле | Реле 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 4 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
| Светодиоды | Сигнал 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Сигнал 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 1 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 2 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 3 | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
| Уставки выключателя | Управление | Откл / Вкл |  |  |
|  | IО НОМ, кА | 0,50 — 50,00 |  |  |
|  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с | 0,00 — 2,00 |  |  |
|  | Ограничение Вкл. | Откл / Вкл |  |  |
|  | Ограничение Откл. | Откл / Вкл |  |  |
|  | ТМАКС. ВКЛ., с | 0,10 — 99,99 |  |  |
|  | ТМАКС. ОТКЛ., с | 0,10 — 9,99 |  |  |
|  | ТГОТОВ.МАКС., с | 0,10…99,99 |  |  |
|  | Вход АвШП | НР авт / НЗ авт. / Готов / Не готов |  |  |
|  | ТУ по ЛС | Откл / Вкл |  |  |
|  | Квитирование (для ТУ) | Откл / Вкл |  |  |
|  | Разрешение ТУ | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |  |
|  | ЭМО2 | Откл / Вкл |  |  |