Таблица № 4. Технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии

ООО «Давлекановская сетевая компания» на 2017-2021 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кап. вложение, тыс.руб. | Сроки внедрения | Источник финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исключение недогруза трансформаторов (в момент максимума составляет менее 40% от номинального) | 5730 | 2017-2021 годы | Средства, учтенные в тарифе на обслуживание сетей. Средства, учтенные в инвестиционной программе | Снижение сверхнормативных потерь электрической энергии |
| 2 | Модернизация системы обеспечения электроснабжения. Замена голого провода на СИП. | 108155 | 2017-2021 годы | Средства, учтенные в тарифе на обслуживание сетей. Средства, учтенные в инвестиционной программе | Снижение сверхнормативных потерь электрической энергии |
| 3 | Внедрение современных приборов электрической энергии на класс точности 0,5S, 1,0 с установкой выносного учета и реализация АИИС КУЭ | 18360 | 2017-2021 годы | Средства, учтенные в тарифе на обслуживание сетей. Средства, учтенные в инвестиционной программе | Повышение надежности энергоснабжения потребителей, модернизация системы учета |
| 4 | Разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат | 1135 | 2017-2021 годы | Средства, учтенные в тарифе на обслуживание сетей. Средства, учтенные в инвестиционной программе | Оптимизация работы электрических сетей |
| 5 | Премирование работников осуществляющих эксплуатацию электросетей и сетевых предприятий с учетом показателей энергоэффективности | 2900 | 2017-2021 годы | Средства, учтенные в тарифе на обслуживание сетей. Средства, учтенные в инвестиционной программе | Повышение квалификации персонала |

ВЫВОДЫ: В результате внедрения мероприятий по энергосбережению наблюдаются, и планируется плановое снижение потерь электрической энергии в сетях.

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,48% | 19,53% | 20,83% | 19,98% | 19,18% | 18,41% | 17,67% | 16,96% |

Главный инженер ООО «ДСК»				Воронов В.В.