Утверждаю

Первый  заместитель

главы администрации

по промышленности,

транспорту, строительству, ЖКХ

и связи

______________А.А.Шайдуллин

# Инвестиционная программа

# «развитие систем электроснабжения Давлекановского района РБ»

# ООО «Давлекановская СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

# на 2018г.

г. Давлеканово

## Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Инвестиционная программа ООО «Давлекановская сетевая компания» по развитию системы электроснабжения Давлекановского района РБ на 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения программы |  | Решение Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от «__» ___________ 20__ г. № ____ |
| Заказчик программы |  | ООО «Давлекановская сетевая компания» |
| Основные разработчики программы |  | ООО «Давлекановская сетевая компания» |
| Исполнитель программы |  | ООО «Давлекановская сетевая компания» |
| Нормативные правовые акты |  | Инвестиционная программа по развитию системы электроснабжения ООО «Давлекановская сетевая компания» разработана в соответствии следующими законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации: Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ); Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»; Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 (далее также - Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации); Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. |
| Цель и задачи программы |  | Целями программы являются: снижение аварийности системы электроснабжения, повышение надежности (бесперебойности) электроснабжения потребителей Давлекановского района Республики Башкортостан; снижение процента износа объектов системы электроснабжения (сетей и трансформаторных подстанций); обеспечение учета и контроля потребления электрической энергии населением. Задачей программы является реконструкция и строительство объектов системы электроснабжения, а также обеспечения существующих и подключаемых потребителей необходимым количеством электрической энергии соответствующего качества на территории Давлекановского района Республики Башкортостан. |
| Важнейшие целевые индикаторы |  | снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,009 ед./км; снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 18,61%; обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %; обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3 %; увеличение обеспеченности потребления электроэнергии приборами учета до 100 %. |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2018год |
| Объемы и источники финансирования |  | Всего –8,240млн. руб. в том числе: собственные средства ООО «Давлекановская сетевая компания» 5,178 млн. руб. средства, обеспечиваемые за счет инвестиционной составляющей в тарифе 3,062 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | снижение уровня износа инфраструктуры электроснабжения; снижение количества аварий на электрических сетях; повышение качества услуг по передаче электрической энергии; обеспечение электрической энергией новых потребителей. |
| Порядок и контроль реализации программы |  | Определяются нормативным правовым актом, разрабатываемым администрацией муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. |

## 1. Состояние системы электроснабжения, эксплуатируемой

## ООО «Давлекановская сетевая компания»

ООО «Давлекановская сетевая  компания» является территориальной сетевой организацией, осуществляющей передачу электрической энергии потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан. Поставщиком электроэнергии в муниципальный район является электроснабжающая организация ООО «Башкирэнерго». Электроснабжение производится от 13 подстанций и 1 распределительного пункта: п/с «Давлеканово- районная» (110/35/10 кВ), п/с «Новая» (110/10 кВ), п/с «Южно- Чувалкипово» (35/10 кВ), п/с «Северно- Чувалкипово» (35/10 кВ), п/с «Бик- Карамалы» (35/10 кВ), п/с «Хусаиново» (35/10 кВ), п/с «Камчалы- Тамак» (35/10кВ), п/с «Кировская» (35/10 кВ), п/с «Устюба» (35/10 кВ), п/с «Казангуловское ОПХ» (35/10 кВ), п/с «Ленинская» (35/10 кВ), п/с «Ташлы» (35/10 кВ), п/с «Давлеканово- тяговая» (110/35/10 кВ), РП-10кВ «Давлеканово».

Транспортировка электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям: 10/0,4 кВ, общая протяженность которых составляет 1246,48 км. Потребительские трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ в основном одно- трансформаторные (338 единиц). Количество трансформаторов - 338 с общей установленной мощностью 58,24 МВт. Заявленная мощность потребителей составляет 6,47 МВт.

Информация о составе энергетического оборудования и сетей, обслуживаемых ООО «Давлекановская сетевая компания», представлена в таблице .

| № п/п | Наименование основных видов оборудования | Количество (км, ед.) | Год ввода эксплуатацию | Удельный вес в группе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздушные линии электропередачи, в том числе: |
| 1.1. | ВЛ-10 кВ Всего | 463,1 | 1965-1980 год | 52,85 |
|  |  | 346,3 | 1981-1991 год | 39,52 |
|  |  | 31,6 | 1992-2001 год | 3,61 |
|  |  | 25,2 | 2002-2009 год | 2,88 |
|  |  | 10,58 | 2010-2016 год | 1,21 |
|  |  | 876,57 |  |  |
| 1.2. | ВЛ-0,4 кВ Всего | 175,4 | 1965-1980 год | 48,51 |
|  |  | 140,7 | 1981-1990 год | 38,91 |
|  |  | 45,504 | 2010-2016 год | 12,58 |
|  |  | 362,25 | - | - |
| 2 | Кабельные линии, в том числе: |
| 2.1. | КЛ-10 кВ | 0,46 | 1995-2014 год | 6,01 |
|  | КЛ-0,4кВ | 7,2 | 1995-2016год | 93,99 |
|  | Всего: |  |  |  |
|  |  | 7,66 |  |  |
| 3 | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты Всего | 216 | 1965-1980 год | 64,48 |
|  |  | 90 | 1981-1990 год | 26,87 |
|  |  | 9 | 1991-2000 год | 2,69 |
|  |  | 7 | 2001-2010 год | 2,09 |
|  |  | 16 | 2011-2016 год | 3,88 |
|  |  | 338 |  |  |

Удельный вес энергетического оборудования и сетей, срок эксплуатации которых свыше 30 лет (диапазон 29-48 года), достаточно высок. И наоборот, доля

объектов электросетевого хозяйства со сроком эксплуатации до 10 лет варьируется в пределах 1,52%. Данные показатели свидетельствуют о низких темпах обновления основных средств. Кроме того, указанная «возрастная» структура оборудования является индикатором состояния соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, свидетельствующим  о степени ее износа (в среднем до 80%), характеризующейся соответствующими величинами аварийности, уровнем потерь (в основном в сетях, на трансформаторах, и за счет высокой погрешности на приборах учета). С другой стороны, состояние оборудования является показателем своевременности и объемов проведения планово- предупредительных ремонтных работ.

Среднегодовой объем ремонта электрических сетей, выполненных в 2010-2016 гг., незначителен (1,6 % от их общей протяженности). При этом, проведение работ по ремонту трансформаторных подстанций  характеризуется более высокими объемами (около 47% от их общего количества). Принимая во внимание сложившуюся структуру электросетей (по уровню напряжения и способам прокладки), средний срок их эксплуатации 	составляет 33 года, что предполагает ежегодное проведение ремонтных работ, направленных на поддержание удовлетворительного состояния системы, в объеме не менее 3 % от общей протяженности сетей. Выполнение данных работ в меньшем объеме является причиной роста аварийности  объемов потерь, расходов на аварийно-восстановительные работы и снижения уровня надежности системы.

Информация о надежности системы электроснабжения, эксплуатируемой ООО «Давлекановская сетевая компания», и качестве данных услуг за 2015 г. и ожидаемые результаты на 2016г.  представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий, ед. | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Продолжительность устранения аварий, часов | 226 | 209 | -7,52 |
| 3 | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей, км. | 56,61 | 38,77 | -31,51 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 330,97 | 292,2 | -11,71 |
| 5 | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров (услуг), час. | 209 | 197 | -9,4 |
| 6 | Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения, чел. | 408 | 365 | -8,9 |
| 7 | Продолжительность предоставления услуги за период (за исключением перерывов, вызванных авариями, восстановительными работами), час | 8551 | 8535 | 1,0 |
| 8 | Потери электрической энергии при ее транспортировке, тыс. кВтч | 5836,54 | 5907,559 | 1,012 |
|  | В % к отпуску в сеть | 19,53 | 19,22 | -1,59 |
| 9 | Нормативный объем потерь, тыс. кВтч | 6914,12 | 6399,76 | -7,439 |
|  | В % к отпуску в сеть | 23,13 | 20,82 | -9,99 |

Очевидны тенденции повышения уровня надежности системы электроснабжения и качества предоставляемых потребителям услуг. За рассматриваемый период, уменьшилось количество аварий и, соответственно, связанная с этим продолжительность отключений потребителей (-7,52 %) и количество потребителей, страдающих от отключений (-15 %); увеличилось годовое время предоставления услуги (99 % от нормативного показателя). Кроме того, характерным показателем, отражающим состояние системы электроснабжения, является протяженность сетей, нуждающихся в замене. Несмотря на увеличение объемов ремонтных работ по замене сетей в 2016 г., потребность в обновлении сетевого хозяйства уменьшилась (- 11,71 % к 2015 г.) и составила 25,8 % от общей протяженности.

Увеличение  уровня надежности системы отражают значительные показатели потерь электроэнергии. Величина фактических потерь в сетях в 2016 г. составила 19,22 %. Нормативный  показатель стабильно выше фактического, однако также имеет тенденцию к снижению, что обусловлено положительной динамикой параметров показателей, используемых в расчетах.

Структура потребителей электрической энергии за период 2015-2016г.г.

отражает тенденцию постепенного увеличения доли населения и росте удельного веса прочих потребителей. При этом к 2016г. наибольшее энергопотребление приходится на физических  потребителей – 54,80 % в структуре (13608,062тыс. кВтч). Доля юридических лиц  – 45,2 % (11222,877 тыс. кВтч).  Указанные тенденции в основном связаны с ростом   индивидуальной  малоэтажной застройки.

В настоящее время система электроснабжения работает на пределе нагрузок (установленная мощность 58,24 МВт, присоединенная мощность потребителей 6,47 МВт). В перспективе дефицит мощности (за счет подключаемых потребителей и увеличения нагрузок существующих) составит 6,47 МВт.

Таким образом, в период 2018 г. наиболее целесообразным видится решение первостепенных задач, направленных на улучшение надежности системы и качества услуг электроснабжения, предоставляемых потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан.

Краткое описание инвестиционной программы

В период на 2018г. наиболее целесообразным видится решение первостепенных задач:

1) направленных на улучшение надежности системы и качества услуг электроснабжения, предоставляемых потребителям Давлекановского района Республики Башкортостан.

2)строительство электрических сетей электроснабжения для индивидуального жилищного строительства и объектов соцкультбыта во вновь выделенных для этих целей земельных участков.

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей для надёжного электроснабжения  в соответствии с требуемыми категориями надёжности электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии необходимо включение в инвестиционную программу мероприятий по реконструкции электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач, строительство резервных линии установленных новых дополнительных трансформаторных подстанции – 10/0,4кВ

Также в населенных пунктах существует ряд жилых зданий, расположенных на расстояниях от линий электропередач, значения которых меньше предельно допустимого значения .

В рамках инвестиционной программы планируется перенос участков воздушной линии ВЛ-10/0,4кВ на допустимое расстояние от жилых зданий, с территории земельных участков определяемых требованиями п. 2.5.113 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и СанПиН 2971-84 ( Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.)

Другой достаточно актуальной для Давлекановского района Республики Башкортостан проблемой в сфере электроснабжения является обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета. В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг получат возможность оплачивать полученные услуги в зависимости от их фактического потребления. Это исключает возможность возникновения убытков, как у исполнителей коммунальных услуг, так и у ресурсоснабжающей организации, связанных с разницей между размерами общедомового потребления и фактическим размером оплаты, определяемым на основании индивидуальных (квартирных) приборов учета. Во-вторых, с применением показаний приборов учета ресурсоснабжающая организация может более точно планировать объемы реализации электроэнергии. Это, в свою очередь, обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации. В-третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» одним из показателей является доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. В настоящее время обеспеченность приборным учетом зданий (в том числе, многоквартирных и жилых домов) в Давлекановском  районе Республики Башкортостан находится на более желаемом  уровне (в 2016 г. объем реализации ресурсов по выносным приборам учета составил 59,83 % от общей реализации электроэнергии).

Для решения данной проблемы в рамках программы планируется установка выносных приборов учета на 345 зданиях.

## 2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

## на    2018 г. и финансовые потребности на их реализацию

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики  состояния и развития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации инвестиционной программы

ООО «Давлекановская сетевая компания»  характеризует будущую модель электроснабжения    потребителей Давлекановского  района Республики Башкортостан. Целевыми индикаторами системы электроснабжения на 2018г. для развития данной системы в Давлекановском районе Республики Башкортостан являются:

- снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,009 ед./км;

- снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 18,61 %;

- обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %;

- обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3%;

- увеличение обеспеченности потребления электроэнергии выносными приборами учета.

Основными направлениями мероприятий по развитию системы электроснабжения на 2018 г. будут:

на  2018 г.   ( приложение 2.2)

-	повышение надежности электроснабжения существующих потребителей путем реконструкции и строительства участков воздушных линий электропередач в н.п.Имай-Кармалы, Давлекановского района.

-   реконструкция участка ВЛ-10 кВ по фидеру № 5 ПС «Кировская», Давлекановского района.

2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения в Давлекановском районе Республики Башкортостан и срокам реализации.( приложение1.1)

3. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг). ( Приложение 1.3 )

4. Стоимость мероприятий в инвестиционной программе определена на основании локальных сметных расчетов ООО «Давлекановская сетевая  компания» (приложение 1.2) с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программы.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость).

5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (собственные средства, инвестиционная составляющая в тарифе) без учета налога на прибыль, размер которых будет учтен при расчете инвестиционных затрат, включаемых в тариф на услуги по передаче электроэнергии ООО «Давлекановская сетевая  компания». (приложение  4.1)

6. Размер собственных средств ООО «Давлекановская сетевая  компания» (амортизационные отчисления), направленных на реализацию мероприятий по повышению качества энергоснабжения определен на основании данных       ООО «Давлекановская сетевая  компания»  составляет 3062 тыс. руб.  (приложение 4.2)

7. Средства, полученные  ООО «Давлекановская сетевая  компания» в результате применения инвестиционной составляющей в тарифе, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

# 3. Расчет инвестиционных затрат, включаемых в тариф на услуги по передаче электрической энергии

1. Основанием для определения и включения инвестиционных затрат в необходимую валовую выручку, обеспечивающую компенсацию экономически обоснованных расходов на осуществление деятельности по передаче электроэнергии ООО «Давлекановская сетевая  компания», является утвержденная инвестиционная программа ООО «Давлекановская сетевая компания».

2. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ   «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» одним из принципов установления тарифов на тепловую и электрическую энергию является обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей указанных товаров (услуг) на основе их доступности.

3. Средства, полученные ООО «Давлекановская сетевая компания» в результате применения инвестиционной составляющей в тарифе, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по реконструкции систем электроснабжения, эксплуатируемых    ООО «Давлекановская сетевая  компания» в целях повышения качества товаров (услуг) и строительство электрических сетей электроснабжения индивидуального жилищного строительства и объектов соцкультбыта во вновь выделенных для этих целей земельных участках.

4. Источниками финансирования расходов на реализацию инвестиционной программы, в части реконструкции и строительства системы электроснабжения, являются собственные средства ООО «Давлекановская сетевая  компания» (амортизация), инвестиционная составляющая в тарифе на услуги по передаче электроэнергии.

5. Объемы реализации услуг ООО «Давлекановская сетевая  компания» рассчитаны с применением методов математического моделирования на основании   тенденций изменения объемов реализации электроэнергии за 2015-2016 г., определенных при проведении ретроспективного анализа.

6. Схема реализации инвестиционной программы основывается на сборе денежных средств через установленную в тарифе инвестиционную составляющую с последующим направлением на финансирование мероприятий программы.

# 4. Оценка эффективности инвестиционной программы
ООО «Давлекановская сетевая  компания» по развитию системы  электроснабжения на 2018 г.

С целью определения целесообразности реализации и потенциальной привлекательности мероприятий инвестиционной программы для возможных инвесторов на срок ее реализации с учетом пункта 32 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации рассчитан срок окупаемости. Кроме того, для оценки эффективности реализации мероприятий программы определены показатели изменения целевых индикаторов.

Применяемые показатели эффективности инвестиций учитывают изменение во времени параметров инвестиционной программы.

Эффективность реализации инвестиционного проекта ООО «Давлекановская сетевая  компания» оценивается с использованием показателей удельного изменения основных целевых индикаторов:

- снижение количества аварий в системе электроснабжения до 0,005 ед./км;

- снижение уровня потерь в сетях электроснабжения до 18,61 %;

- обеспечение индекса замены сетей в размере 3,1 %;

- обеспечение индекса замены оборудования в размере 6,2 %;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 20,3 %;

- увеличение обеспеченности потребления электроэнергии приборами учета до 100 %. Оценка эффективности осуществляется посредством отношения темпов изменения целевых индикаторов и темпов увеличения тарифа на услуги по передаче электроэнергии за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

Расчет удельного изменения основных целевых индикаторов

| № п/п | Индикатор | Значение индикатора на начало реализации инвестиционной программы | Значение индикатора на конец реализации инвестиционной программы | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение количества аварий в системе электроснабжения, ед./км | 0,009 | 0,007 | 22,22 |
| 2 | Снижение уровня потерь в сетях электроснабжения, % | 19,53 | 19,22 | 1,59 |
| 3 | Обеспечение индекса замены сетей, % | 1 | 1,031 | 103,1 |
| 4 | Обеспечение индекса замены оборудования, % | 1 | 1,062 | 106,2 |
| 5 | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в кап.ремонте | 22,1 | 16,1 | 27,15 |
| 6 | Увеличение обеспеченности потребления электроэнергии приборами учета, % | 75,8 | 100 | 1,32 |
| 7 | Суммарное изменение от реализации проекта (сумма строк 1-6), % | - | - | 261,58 |
| 8 | Средний эффект от реализации проекта (строка 7 / количество показателей – 100 %). | - | замене, % | 43,6 |
| 9 | Темп роста тарифа за счет инвестиционной составляющей, % | - | - | 16,52 |
| 10 | Удельный эффект от реализации проекта (строка 8 / (строка 9 – 100%) | - | - | 2,64 |

Удельный эффект в расчете на 1% изменения стоимости услуг по передаче электрической энергии за счет включения инвестиционной составляющей в тариф

составил 2,64% роста эффекта, что позволяет оценить программу как эффективную и целесообразную.

Директор ООО « Давлекановская сетевая  компания»                      Ф.Н. Хабиахметов