Технический райдер Руслана Сабирова и Алёны Котовой

Портальная система:

Предпочтительно Meyer Sound, d&b audiotechnik, L’Acoustics, B&A, Dinacord, Protone, EAW

Не менее 5 кВт RMS на 100 человек.

Нет - Behringer, Alto, и т.д.

В случае ширины сцены более 8м, нужна дополнительная система front fills.

Если расстановка столов в зале или сам зал неправильной геометрической формы, то обязательно требуется дополнительные акустические системы, для озвучивания «глухих зон»

В случае, если артисты работают только на сцене требуется, 4 монитора (не менее 350 Вт) в две мониторные линии.

FOH:

Пульт обязательно должен находиться в исправном состоянии!!!

Желательно использование цифровых консолей

Пульт должен располагаться в зале так, чтобы звукорежиссер мог видеть и слышать артистов.

Нам требуется:

2 свободные стереопары для подключения двух звуковых карт.

Свободная AUX шина

Микрофоны:

На площадке должно быть три радиосистемы

Желательно SHURE, SENNHEISER (не ниже серии PGX)

Если предстоит работать в большом зале или на открытой площадке, обязательное использование дополнительных усиливающих антенн.

Экран:

Для качественного выступления артистам требуется экран (проектор, LCD телевизоры, LED экран), в зависимости от площади помещения.

Подключение к нему должно быть рядом с микшерным пультом, разъемы подключения HDMI,VGA

Уважаемые организаторы, наш коллектив, в любом случае пойдет вам на встречу, в случае возникновения сложностей с данным райдером. Наша единственная просьба – своевременно связываться со звукорежиссером, чтобы избежать проблем непосредственно на площадке.

С уважением,

Звукорежиссер коллектива

Фролов Игорь

Телефон (моб): +7(960)0488099

E-Mail: Djfrolov@mail.ru