Испытательная лаборатория нефтепродуктов

Заключение № 17-2016 действительно до 25.10.2019 г.

П А С П О Р Т  №  126

Дизельное топливо всесезонное лёгкое «ДТ-ВЛ», Евро, СТО 83146342-004-2019 (ДТ-З-К5)

## Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному

## бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

## Решение Комиссии Таможенного Союза № 826 от 18.10.2011 г.

## ОКПД 2 19.20.21.325

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АД60.В.00121/19   Срок действия по 29.04.2022 г.

Дата изготовления: 14.05.2019 г  Номер партии: 126     Размер партии (масса): 550 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар: № 5  Уровень наполнения: 7900 мм

Дата отбора пробы: 14.05.2019 г

Дата проведения испытаний: 14.05.2019 г

Паспорт выдан на основании протокола испытаний : от 14.05.2019 г

| № п/п | Наименование показателя | Метод испытания | Нормы ТР ТС 013/2011 | Норма по СТО | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цетановое число, не менее | ГОСТ Р 52709 | 47 | 47 | 49,6 |
| 2 | Плотность при 15 оС, кг/м 3 | ГОСТ Р 51069 |  | 790-845 | 814 |
| 3 | Полициклические ароматические углеводороды, %, не более | ГОСТ Р ЕН 12916 | 8 | 8 | 2,3 |
| 4 | Содержание серы, мг/кг, не более | ГОСТ Р 52660 | 10 | 10 | 4,7 |
| 5 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, оС, не ниже | ГОСТ 6356 | 30 | 30 | 51 |
| 6 | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | ГОСТ 19932 |  | 0,3 | 0,03 |
| 7 | Зольность, %, не более | ГОСТ 1461 |  | 0,01 | 0,002 |
| 8 | Содержание воды, мг/кг, не более | ЕН ИСО 12937 |  | 200 | 30 |
| 9 | Общее загрязнение, мг/кг, не более | ЕН 12662 |  | 24 | 6 |
| 10 | Коррозия медной пластины (3 ч при 50 оС), единицы по шкале | ГОСТ 6321 |  | выдерживает, класс 1 | выдерживает, класс 1 |
| 11 | Смазывающая способность: Скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1.4) при 60 оС, мкм, не более | ГОСТ Р ИСО 12156-1 | 460 | 460 | 421 |
| 12 | Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/С | ГОСТ 33 |  | 1,0-4,5 | 1,66 |
| 13 | Фракционный состав: -50 % ( по объёму) перегоняется при температуре оС, не выше -95% (по объёму) перегоняется при температуре, оС, не выше | ГОСТ 2177 | 360 | 280 360 | 214 335 |
| 14 | Предельная температура фильтруемости, оС, не выше | ГОСТ 22254 | минус 20 | минус 20 | минус 21 |

Заключение: Дизельное топливо всесезонное  легкое «ДТ-ВЛ», Евро, СТО 83146342-004-2019 (ДТ-З-К5),

соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и

мазуту». Решение Комиссии Таможенного Союза № 826 от 18.10.2011 г.

Дополнительная информация: в топливо введена противоизносная присадка LAWRUN L-100 в количестве 0,011% по массе.

ТТН № 5824            Дата выдачи паспорта:  14.05.2019 г

# Text boxes

ООО «Inter-Transprodukt»

Electrostalskoe Shosse 5,

Noginsk 142400, Moscow region,

Russian Federation

TIN 7731577808,

Tel : +7 (495) 380-35-96

Inter-transprodukt07@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Интер-Транспродукт»

Юридический адрес и место производства:

Российская Федерация, 142400, Московская область,

город Ногинск, Электростальское шоссе, дом 5

ИНН 7731577808

Тел: +7 (495) 380-35-96

Inter-transprodukt07@yandex.ru

Интер - Транспродукт