Описание разъемов контроллера (ток менее 20А)

1 – Разъем с напряжением от аккумулятора. На разъеме должно быть 36/48 Вольт. Используется для подключения фонаря или др. Имеет два провода – красный и черный.

2 – Два одиночных провода программирования контроллера. Если после первого включения мотор не вращается, то необходимо эти провода соединить между собой и подать питание с аккумулятора. Мотор начнет вращаться на полную скорость (обязательно предварительно жестко закрепите мотор). Если направление вращения правильное, то размокните эти два провода и контроллер запомнит настройки. Выключите и снова подключите аккумулятор. Поверните ручку газа, мотор должен начать управляться ручкой газа. Чаще всего имеют розовый или белый цвет проводов. Также используйте данные провода, если мотор вообще не вращается. После сохранения настроек контроллером разомкните провода.

3 – Разъем от ручки газа. Включает 3 провода (красный 5 В, черный – земля,  зеленый – изменяемое поворотом ручки напряжение)

4 – Одиночный желтый провод. Желтый провод должен быть соединен с  красным одиночным проводом с контроллера. С его помощью отображается индикация заряда аккумулятора на ручке газа.

5 – Одиночный синий провод. Синий провод 5 должен быть соединен с  красным одиночным проводом контроллера.

6  – Разъем для подключения тормозных ручек имеет два провода – серый и черный. Через один разъем подключаются сразу две тормозные ручки. Если ручки газа имеют другой разъем тогда можно соединить через винтовой клемник. При нажатии на ручку газа мотор останавливается даже при повернутой ручке газа. Не перепутайте разъем 6 с разъемом 1.

7 – Отрицательный провод входного напряжения. Черный провод. Подключается к минусу аккумулятора. Имеет толстое сечение провода

9 – Положительный провод входного напряжения. Красный провод. Подключается к плюсу аккумулятора. Имеет толстое сечение провода.

10, 11, 12 – Три фазы подключаются к мотору по цветам (желтый, синий, зеленый). Если данные разъемы отличаются от ответных разъемов на моторе тогда подключите через винтовой клемник. Имеют толстое сечение проводов.

13 – Разъем с сигналами от датчиков Холла в моторе. Подключается к мотору по цветам. Пять проводов в 6-ти контактном разъеме.

14 – Белый разъем управления скоростью мотора. Имеет три провода: черный, оранжевый и фиолетовый. При замыкании черного с оранжевым скорость будет занижена (удобно для детей). При замыкании черного с фиолетовым скорость будет выше. Замыкать два провода удобно с помощью ответного разъема из комплекта. Можно оставить этот разъем без подключения.

15 – Черный разъем для подключения к датчику педалирования PAS. Имеет три провода.

Остальные не пронумерованные разъемы не используются.

Подключение производить при отсутствии питания с аккумулятора.