Seabrook

Инструкция по наклеиванию обоев

Инструкция по наклеиванию обоев для следующих каталогов коллекции Seabrook:

Classic Elegance, Salerno, Chanteclair, Lucia, Garden Dairy, Harmonious, Villa Medichi

Для подготовки наклеивания:

- стол для обойных работ;

- лестница;

- пластиковое ведро;

- шпатель для заделывания трещин;

- кисть для нанесения клея;

- ножницы для обоев;

- обойный нож или простой домашний;

- уровень;

- отвес;

- карандаш;

- складной метр;

- резиновый валик для прокатывания обоев;

- щетка для приглаживания обоев.

##### Подготовка основной поверхности

Рекомендуется удалить ранее наклеенные обои, затем промыть поверхность, заделать трещины и щели. Перед наклеиванием обоев необходимо проверить, чтобы стены и потолки были сухими, чистыми, гладкими, ровными, без трещин, с нормальной пористостью (нормально впитывающими). Впитывающие свойства основания можно проверить с помощью воды: если, набрызгав на поверхность воду, вы видите, что капли скатываются, это значит - основание с пониженной впитываемостью, и здесь необходимо наклеивание макулатуры. Если брызги остались на поверхности и потемнели, то впитываемость слишком высокая, и необходимо предварительное нанесение клейстера на стены или обработка грунтовкой глубокого проникновения.

Убедитесь, что вам доставили именно тот артикул обоев, который вы заказывали. Также убедитесь, что обои имеют одинаковый цвет и рисунок.

Обои нарежьте по высоте комнаты с запасом 3-4 см. Отрежьте первое полотно обойным ножом или ножницами. Прежде, чем отрезать второе полотно, проверьте совпадение рисунка. Рекомендуется полотна пронумеровать, если они должны быть наклеены в определенном порядке. Отметьте верх полотен. Большинство современных обоев клеится встык, т.е. полотна не накладываются одно на другое.

Для нанесения клея положите полотно рисунком вниз на стол или другую ровную чистую поверхность. Нанесите клей на первую половину полотна движением от центра к краям. Для равномерного распределения клея наносите его движением в форме восьмерки. Особое внимание уделяйте краям полотна. Сложите проклеенную часть полотна клеем вовнутрь. Повторите процедуру со второй частью полотна. После этого сложите полотно еще раз.

Наклеивание

Начинайте наклеивание от края окна или двери. Для того чтобы обои были ровно наклеены, необходимо при наклеивании первого полотнища воспользоваться отвесом. С помощью отвеса проведите вертикальную линию, отступив от края окна (двери) на ширину одного полотна. Разъедините ранее сложенную верхнюю часть полотна и приложите к стене, выравнивая его по вертикальной линии. С помощью щетки разгладьте верхнюю часть полотна от центра к краям и сверху вниз, таким образом, остатки воздуха будут удалены из-под полотна.

Не тащите и не двигайте полотно после наклеивания. Это может растянуть обои. Передвигать можно, только лишь отклеив полотно и наклев его заново на другое место.

Убедитесь, что обои плотно прилегают к стене и друг к другу. Используйте лезвие или нож для обрезания излишков наверху и внизу.

Убедитесь, что швы плотно прилегают к стене. Вы можете слегка пройтись по швам валиком. Не используйте шовный валик на выпуклых и рельефных обоях.

Хорошо протрите обои губкой или тряпкой промытой в чистой воде. Вытрите насухо чистой тряпкой. Любые остатки клея на поверхности могут повредить структуру обоев, их окраску, и это не считается дефектом производства.

После того, как вы наклеили 2 полотна, хорошо просмотрите их на наличие каких либо различий в цвете или других дефектов (если обнаружили какие либо дефекты - остановите процесс и обратитесь в отдел по работе с клиентами коллекции Seabrook).

# Text boxes

Данная инструкция не может учитывать профессиональную подготовку специалистов по наклеиванию стеновых покрытий, все нюансы, особенности работы.