HPLC REPORT

| Sample: | TB-500 | Analyzed date: | 2017-6-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyst: | LJJ | Reconstitution: | 100%H2O |
| Lot. No.: | P170310-CQ505880 |
| Column: | 4.6×250mm,Venusil MP C18-5 |
| Solvent A | A: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Acetonitrile |
| Solvent B | B: 0.1% Trifluoroacetic Acid in 100% Water |
| Gradient: |  | A | B |  |
|  | 0.0min | 30% | 70% |  |
|  | 25.0min | 55% | 45% |  |
|  | 25.1min | 100% | 0% |  |
|  | 30.0min | Stop |  |
| Volume: | 5μl |  |
| Wavelength: | 220nm |  |
| Flow rate: | 1.0ml/min |  |
| ──────────────────────────────────────────────────── Rank Time Conc. Area Height ────────────────────────────────────────────────────. 1 8.225 0.2288 19160 2694 2 8.404 98.3 8231280 386779 3 9.065 1.464 122551 10090 ──────────────────────────────────────────────────── Total 100.0000 |