И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению средства дезинфицирующего

с моющим эффектом «Рысь»

(производство - ООО "ФИНЭКС ", Россия)

на предприятиях мясной промышленности

Инструкция разработана Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом мясной промышленности им. В.М. Горбатова РАСХН совместно с Федеральным Государственным учреждением науки "Научно-исследовательским институтом дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУН НИИД Роспотребнадзора).

Авторы: от ГНУ ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, д.в.н., профессор Ю.Г. Костенко; старший научный сотрудник, к.в.н., В.О. Рыбалтовский; научный сотрудник, к.т.с. М.Ю. Минаев;

от ФГУН НИИД Роспотребнадзора - ведущий научный сотрудник  лаборатории токсикологии дезинфекционных средств, к.м.н. Г.П. Панкратова, старший научный сотрудник группы аналитических и санитарно-химических исследований И.М. Закова.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и профилактической дезинфекции  оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы совместного применения средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Рысь», требования техники безопасности, технологический порядок профилактической дезинфекции, методы контроля средства и концентрации его рабочих растворов, полноты смываемости его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

Настоящая Инструкция является дополнением к действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Рысь" производства ООО "ФИНЭКС " (Россия) представляет собой однородную прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета, растворяющуюся в воде в любых соотношениях. В качестве действующего вещества (ДВ) средство содержит четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) - алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1,8 ± 0,3%, кроме того, в состав средства входят едкий калий, неионогенное ПАВ и другие функциональные компоненты. Наличие в составе средства щелочи и моющих компонентов обеспечивает рабочим растворам хорошую моющую способность, усиливает их бактерицидность, а наличие в рецептуре ЧАС придает им дезинфицирующие свойства.

Рабочие водные растворы прозрачные, практически без запаха, предназначены для обработки оборудования из нержавеющей  кислотостойкой и устойчивой к щелочи стали.

Срок годности средства в упаковке предприятия-производителя – 3 года. Рабочие растворы стабильны в течение 7 суток при хранении в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях при комнатной температуре При хранении рабочего раствора более 1 суток необходимо контролировать массовую долю (концентрацию) общей щелочности.

Средство не горючее и не взрывоопасное, совместимо с катионными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот. Несовместимо с кислотами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.2. Средство является эффективным дезинфектантом в отношении санитарно-показательных условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорга-низмов, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Oospora lactis и Salmonella typhimurium.  Растворы средства используются на предприятиях мясной промышленности для одновременной мойки и дезинфекции.

1.3. Средство "Рысь" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных - при нанесении на кожу, в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести; обладает местно-раздражающим эффектом на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при многократных повторных аппликациях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для алкилдиметилбензиламмония хлорида-1 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности)

Требования безопасной работы со средством изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы средства могут быть использованы для одновременной дезинфекции и мойки любых видов оборудования, изготовленного из нержавеющей и хромоникелевой стали. Запрещен контакт растворов с лужеными поверхностями. Не рекомендуется обрабатывать латунные, медные и оцинкованные поверхности. Пластмассы, низкоуглеродистая сталь, алюминий, резиновые прокладки и полимерные и керамические материалы необходимо проверять на устойчивость к воздействию растворов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала (пластмассовые, эмалированные, нержавеющая сталь) путем разведения  определенного количества средства  в воде и перемешивания до получения однородного раствора (таблица 1).

Таблица 1.

## Приготовление рабочих растворов

| Концентрация (массовая доля) рабочих растворов, % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления 10 л рабочего раствора |
| --- | --- |
| по средству | по алкилдиметилбензиламмоний хлориду | по щелочности | Средство (мл) | Вода (мл) |
| 4,0 | 0,072 | 0,22 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,90 | 0,275 | 500 | 9500 |

2.2. Контроль рабочих растворов средства осуществляют согласно п. 7.2 настоящей Инструкции.

3. ПРИМЕНЕНИЕ  СРЕДСТВА

- Рабочие растворы средства предназначены для мойки и профилактической дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, они  могут применяться для профилактической дезинфекции производственных и подсобных помещений.

- Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.), т.е. после механической очистки обрабатываемых поверхностей и ополаскивания.

3.3. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

Таблица 2

Режимы санитарной обработки различных объектов растворами средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Рысь»

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора | Время воздействия, мин. | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, % (по средству) | Температура, оС |  |  |
| Оборудование (куттер, фаршемешалка) | 1.0-4,0 | 50 | 15 | Механический способ обработки или протирание |
| Разделочные столы | 1.0-4,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Доски разделочные, транспортеры | 1.0-5,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 1.0-4,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Пол, стены | 0.5-5,0 | 50 | 15 | Протирание |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 1.0-4,0 | 50 | 20 | Погружение |
| Съемные части оборудования (волчка, куттера и др.) | 1.0-4,0 | 50 | 20 | Погружение |

3.4. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные доски, стеллажи, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с последующим промыванием горячей водой. Санитарную обработку ручным способом проводят  в течение 15 минут из расчета 2,0 л на 1 м2 поверхности; пенным способом – в течение 15 минут из расчета 0,3-0,5л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей воды или в проточной воде в течение 10-15 мин. до полного смывания средства. Контроль на полноту отмыва проводят по щелочности в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина.

В  коническую колбу отбирают 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии в смывной воде остатков рабочего раствора и необходимости продолжения отмыва. При отсутствии остатков рабочего раствора (щелочи) - вода остается прозрачной.

Санитарную обработку оборудования осуществляют протиранием или механизированным способом: путем заполнения и циркуляции в них 1.0-4,0% рабочего раствора.

Все съемные части оборудования  обрабатывают путем протирания или погружения в передвижную ванну с 1.0- 4% рабочим раствором.

Санитарную обработку разделочных досок, других объектов из полимерных материалов обрабатывают путем протирания 1.0-5.0% рабочим раствором.

Санитарную обработку мелкого инвентаря и посуды (ведра, лотки, мелкие детали машин и т.д.) осуществляют протиранием с дальнейшим погружением в передвижную или стационарную ванну с 1.0-4.0% рабочим раствором.

Санитарную обработку крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят, используя также 1-4% рабочий раствор.

3.5. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и др.), обрабатывают по п.3.4. Расход рабочего раствора при ручном способе обработки составляет 1,0 л на 1 м2 поверхности и 0,3-0,4 л на 1 м2 поверхности при пенном.

Конкретный вид оборудования на предприятиях мясной промышленности, не входящий в перечень настоящей Инструкции, подвергают санитарной обработке средством  в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей  «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.).

3.5.1. Поверхность стен, дверей ежедневно обрабатывают щеткой или ветошью, смоченной 5% рабочим раствором.

3.5.2.Санитарная обработка полов проводится ежесменно или по мере загрязнения с использованием 1-5% рабочим раствором.

3.6. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в месяц, 1-5% рабочим раствором путем протирания, погружения или орошения с использованием механизированных средств (установок высокого давления, пенного типа и др.). Остатки раствора смывают струей воды в течение 15 мин. до полного смывания средства (п.7).

3.7. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.)

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  На каждом предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях мясной промышленности.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Все виды работ с растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания.

4.6. Все работы со средством следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74 или с использованием комбинезона ГОСТ 1549-69, ГОСТ 60П-69, нарукавников прорезиненных или пластиковых, фартука прорезиненного ГОСТ 12.4.029-76, сапог резиновых ГОСТ 5375-70, ГОСТ К265-66, очков защитных ЭП2-80/ГОСТ 12.4.013-75, ЗПЗ-80 ГОСТ 12.4.013 “Моноблок”.

Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

4.7. Хранить средство необходимо в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от продуктов питания и, недоступном детям.

4.8. В отделении для приготовления растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства или растворов средства на кожу смыть их  большим количеством воды и смазать смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 - 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство расфасовывают в потребительскую тару в соответствии с ОСТ 6-15-90.1.:

- в бутылки полиэтиленовые вместимостью 1 дм3 с навинчивающимися колпачками, обеспечивающими сохранность продукта;

- в канистры полиэтиленовые вместимостью 3, 5, 10, 25, 35, 50 дм3 с навинчивающимися крышками, обеспечивающими сохранность продукта;

- в бочки полиэтиленовые вместимостью 100 и 200 дм3 с крышкой и прокладкой, обеспечивающей сохранность продукта.

6.2. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя в сухом, прохладном месте отдельно от окислителей, органических материалов, кислот, продуктов питания и, в местах, недоступных детям при температуре от 0оС до + 40оС.

При соблюдении указанных выше условий хранения средство сохраняет свои свойства в течение 3 лет со дня изготовления.

6.3. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду (сапоги), для кожи рук - перчатки резиновые или из полиэтилена. При уборке пролившегося продукта: следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель, опилки, стружка). Следует разбавлять разлитое средство большим количеством воды.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.5. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары. Средство может транспортироваться при температуре от – 40ºС до +40ºС. Средство сохраняет свои потребительские свойства после замораживания и последующего размораживания.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

7.1. Контроль средства дезинфицирующего с моющим эффектом "Рысь".

По  физико-химическим  показателям средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические показатели контроля средства.

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-жёлтого цвета |
| 2. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | 1,8 ± 0,3 |
| 3. | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на NaOH, % | 5,5 ± 0,7 |

7.1.1. Определение внешнего вида и цвета.

Внешний вид и цвет продукта определяют визуально, заполняя пробирку продуктом и рассматривая его в проходящем свете при температуре 20-25 0С.

7.1.2.  Измерение массовой доли  алкилдиметилбензиламмония хлорида.

Определение массовой доли  алкилдиметилбензиламмоний хлорида проводят методом двухфазного титрования.

Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка вместимостью 10 см3.

Колбы мерные.

Колбы конические вместимостью 250 см3.

Пипетки.

Цилиндры вместимостью 25, 50, 100 см3.

Хлороформ х.ч.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, раствор с массовой долей 0,1%.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533.

Натрий сернокислый х.ч.

Натрий углекислый х.ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Подготовка к анализу.

Приготовление 0,004 М (0,0044 н) водного раствора додецилсульфата натрия:

0,6200 г додецилсульфата натрия  с содержанием основного вещества 95,2 % растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3 с доведением воды до метки. Титр приготовленного раствора  можно проверить с помощью стандартного 0,0035 М  раствора додецилсульфата натрия, приготовленного растворением ампулы массой 0,1 г в 100 мл воды (ГСО 8049).

Приготовление буферного раствора (рН = 11): 50 г натрия сернокислого  и 3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 см3 воды.

Выполнение анализа.

Средство массой 0,4 – 0,8 г,  взвешенное с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу на 100 см3  или  в цилиндр с притертой пробкой,  прибавляют 30 см3буферного раствора, 20 см3 хлороформа, и  8 - 12  капель (0,2 - 0,4 см3) индикатора  бромфенолового синего, закрывают пробкой и перемешивают (встряхивают). Титруют 0,004 М раствором натрия додецилсульфата до яркого фиолетового окрашивания  верхнего слоя и  обесцвечивания нижнего слоя – нижний слой становится прозрачным с сиреневым оттенком. При титровании пробу  интенсивно перемешивают (встряхивают), следующий объем титрующего раствора добавляют после расслоения фаз (окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы).

Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах  вычисляют по формуле:

0,001428• V

Х = ------------------- •100 ,

m

где

0,001428 – средняя масса алкилдиметилбензиламмония хлорида, соответствующая

1 см3 раствора додецилсульфата натрия молярной концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,004 М (моль/дм3), г/см3;

V – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m  -   масса анализируемой пробы, г;

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За  окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,1% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.1.3. Измерение массовой доли щелочи (щелочности) в пересчете на NаОН.

Определение массовой доли щелочи в пересчете на NаОН проводят методом  кислотно-основного титрования

Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3.

Цилиндр  вместимостью 25 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента

с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый, ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

Средство массой   0,5 - 1,0 г  взвешивают с точностью 0,0002 г и переносят в коническую колбу, прибавляют 20 см3  воды и 4 - 8 капель (0,2 см3)  раствора индикатора; проводят титрование  раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до интенсивно розового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю щелочи в пересчете на NаОН (Х1), в %, вычисляют по формуле:

V • 0,004

Х1 = ------------------ • 100,

m

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

m - масса средства, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,3 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.2. Контроль рабочих растворов средства.

Массовая доля  средства в рабочем растворе - 4,0 – 5,0 %.

Средства измерения, реактивы, растворы.

Стакан вместимостью 150 см3.

Бюретка вместимостью 25, см3.

Колбы конические вместимостью, 100, 250см3.

Пипетки.

Цилиндры  вместимостью 25, 50 см3.

Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl)= 0,1 М (моль/дм3),

Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта.

Метиловый красный, индикатор,  0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

Проведение анализа.

В коническую колбу вместимостью 250 см3   вносят 10-20 см3 рабочего раствора средства,  прибавляют 4 - 8 капель (0,2 см3) раствора индикатора; проводят  титрование раствором соляной кислоты до изменения окраски от желтого до интенсивно розового цвета.

Обработка результатов.

Массовую долю средства в рабочем растворе (Хр) в процентах вычисляют по формуле:

V • 0,004 • 100

Хр =  --------------------------- • 100 ,

V2  • Х

где

V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3.

0,004 - масса гидроокиси натрия, соответствующая 1 см3  раствора соляной кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3;

V2 – объем рабочего раствора средства, взятый для анализа (20-25), см3

Х - массовая доля щелочи в средстве пересчете на NаОН (п. 7.1.3), %

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

7.3. Контроль смывных вод для определения полноты отмыва.

Определение полноты отмыва рабочих растворов средства осуществляют по наличию (отсутствию) в смывной воде остаточной щелочности.

Контроль смывной воды на остаточную щелочность проводят с помощью раствора индикатора фенолфталеина. Отбирают в коническую колбу 150 - 200 см3 смывной воды и вносят в нее 2 - 8 капель раствора фенолфталеина (1% раствор в этиловом спирте). Окрашивание смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

-лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 20% или 30%- раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцовокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная  палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.