Технический регламент по автомодельному спорту в классе Off-Road.

| № |  | Багги 8-Э | Монстр 8-Э | Трагги 8-Э | Short Course | Багги 10-Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузов соответствующий классу модели | Багги | Монтр | Трагги | Short Course | Багги |
| 2 | Ширина кузова, max | 310 max | - | - | 180 мм | 260 max |
| 3 | Высота, мм, max (меряется в спокойном состоянии) | 180 max | - | - | 296 max | 200 max |
| 4 | привод | 4wd/2wd | 4wd/2wd | 4wd/2wd | 4wd/2wd | 4wd/2wd |
| 5 | База, мм, max | 490 max | - | - | 568 max | 460 max |
| 6 | Крыло, инцептор | Да | - | Да | - | Да, 220*80*80 |
| 7 | Колея (меряется по самой крайней точке) | 310 max | - | - | 296 max | 260 max 250 max |
| 8 | Дорожный просвет, min | - | - | - | - | - |
| 9 | Вес с Транспондером, гр., min | 3200 min | - | - | 2505 min 2100 min | 1588 min 1474 min |
| 10 | Колеса** | - | - | - | - | D=90mm max SF=40mm SR=50mm |
| 11 | Контроллер*** | - | - | - | - | - |
| 12 | Двигатель**** | 4274 | 4274 | 4274 | 540-550 540 | 540 |
| 13 | Передаточное число, min ***** | - | - | - | - | - |
| 14 | Батарея | 12 элементов NiMh или 4S LiPo | 12 элементов NiMh или 4S LiPo | 12 элементов NiMh или 4S LiPo | 6 элементов NiMh или 2S LiPo | 6 элементов NiMh или 2S LiPo |

За нарушение пунктов № 7,8,9,10,11,12,13 результат заезда не засчитываются; за нарушение пунктов № 1,2,3,6 объявляется предупреждение, при повторном нарушении результат не засчитывается.

- Во всех классах моделей разрешены кузова - мягкий формованный пластик. Установка на моделях жестких кузовов (стеклоткань, карбон и т.д.) запрещена.

- Все открытые шестеренки должны быть закрыты кузовом или кожухом, для безопасности.

- Запрещается использование самоблокирующиеся и автоматически настраиваемы дифференциалы.

- Покрышки должны быть из вулканизированной резины. Из резины не должны торчать твердые пластиковые и металлические части. Резина и диски должна быть строго по масштабу и классу.  Ограниченные покрышки на перед и зад (разрешено использовать только с  поролоновой вставкой).

- Разрешается использовать NiMh  или LiPo аккумуляторы в жестком корпусе на 7,2В-14,8В