Величина (глубина) ввинчивания винта lвв зависит от прочности материала детали, в которой выполняется резьбовое отверстие под винт. Глубина сверленияlсв также зависит от этого материала. Расчет величины lвв производится по следующим соотношениям, где d — внешний диаметр резьбы винта:

lвв= (0.8 — 1.0) d — для стали, бронзы;

lвв= (1.25 — 1.6) d — для чугуна;

lвв2.0 d — для алюминия;

lвв2.5 d — для мягких сплавов.

Стандартные обозначения винтов практически совпадают с обозначениями стандартных болтов. Отличие заключается лишь в том, что класс точности винтов указывается в обозначении непосредственно, а не через обозначение стандарта. Примеры обозначений:

Винт А М3-6gxltx16.109.30ХГСА ГОСТ1491-70 — винт с головкой цилиндрической формы (п.8), класса точности А (п.8), с резьбой М3 с крупным шагом точности 6g (п.4), длиной 16 мм (п.4), из стали класса прочности 10.9 марки 30ХГСА (п.5), без покрытия.