Переходной комплект для установки импортных двигателей на мотоблок «Агро»

Инструкция по установке импортных двигателей на мотоблок АГРО, АГРОС

Закрепить переходник на двигатель 4-мя болтами М8 с внутренним шестигранником длиной 30 мм. , предварительно проверив совпадение крепёжных отверстий на редукторе мотоблока для определения положения «верх-низ».

Закрутить шпильки М10 на дюралевый переходник в кол. 4 шт.

Поставить на коленчатый вал втулку диаметром O 25 длиной 31,5 мм  (или шайбы  d=25мм,  8 шт.)

Поставить чашку ведущую, с шпонкой 6х7х24

Поставить вторую втулку   O 25 длиной 4.5 мм (или шайбу d=24  1 шт.)

Поставить толстую шайбу 3-4 мм но снаружным диаметром не более 29,5 мм!!!

Закрепить болтом М8( на субару прилагается) длиной 25 мм

Собрать сцепление , поставить двигатель, вытащить трос газа с рулевой колонки

Ослабить тягу газа на двигателе (если он туго затянутый). На двигателях Lifan и Honda

Крепление троса находится под воздушным фильтром.

Провода на шнур аварийный в двигателях Subaru подсоединяем параллельно выключателю, а на двигателях Lifan параллельно проводу, который идет на катушку

Внимание!!!! Переходник не подходит на сцепление старого образца!!!!!! В этом случае толстую шайбу п.6 наружный диаметр надо уменьшить до  O 29 мм

Важно! Во избежание неправильной сборки агрегата, неверного подключения и иных непрофессиональных действий, убедительно просим проконсультироваться со специалистами.

Контактный телефон сервисного специалиста в г. Чебоксары 8-937-011-64-77

Маг. «Техноград»,  Респ. Чувашия, г.Чебоксары, Базовый пр-д 5а, тел. 8(8352) 28-92-56