ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 20/12/18г.-19/01/19г.

Абонент:УК «УправДомПлюс»                     Договор N:_________________

Адрес: пр.Баклановский, 144                    Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00055440        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3181  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 20/12/18 | 67,40 | 37,30 | 30,10 | 65,18 | 63,84 | 63,84 | 6,00 | 4,00 | 1,922 | 24 | 0 |  |
| 21/12/18 | 68,31 | 37,32 | 30,99 | 63,85 | 62,52 | 62,52 | 6,00 | 4,00 | 1,937 | 24 | 0 |  |
| 22/12/18 | 63,98 | 36,46 | 27,52 | 64,99 | 63,79 | 63,79 | 6,00 | 4,00 | 1,755 | 24 | 0 |  |
| 23/12/18 | 53,57 | 33,05 | 20,52 | 64,24 | 63,39 | 63,39 | 6,00 | 4,00 | 1,301 | 24 | 0 |  |
| 24/12/18 | 59,63 | 35,00 | 24,63 | 65,51 | 64,42 | 64,42 | 6,00 | 4,00 | 1,586 | 24 | 0 |  |
| 25/12/18 | 61,52 | 35,94 | 25,58 | 65,75 | 64,61 | 64,61 | 6,00 | 4,00 | 1,653 | 24 | 0 |  |
| 26/12/18 | 66,33 | 37,20 | 29,13 | 65,60 | 64,27 | 64,27 | 6,00 | 4,00 | 1,869 | 24 | 0 |  |
| 27/12/18 | 64,45 | 36,75 | 27,70 | 65,59 | 64,34 | 64,34 | 6,00 | 4,00 | 1,784 | 24 | 0 |  |
| 28/12/18 | 73,70 | 39,49 | 34,21 | 66,09 | 64,51 | 64,51 | 6,00 | 4,00 | 2,207 | 24 | 0 |  |
| 29/12/18 | 70,51 | 38,65 | 31,86 | 66,31 | 64,87 | 64,87 | 6,00 | 4,00 | 2,068 | 24 | 0 |  |
| 30/12/18 | 71,16 | 38,90 | 32,26 | 66,40 | 64,96 | 64,96 | 6,00 | 4,00 | 2,093 | 24 | 0 |  |
| 31/12/18 | 65,74 | 37,19 | 28,55 | 65,33 | 64,05 | 64,05 | 6,00 | 4,00 | 1,830 | 24 | 0 |  |
| 01/01/19 | 66,46 | 37,53 | 28,93 | 66,57 | 65,23 | 65,23 | 6,00 | 4,00 | 1,883 | 24 | 0 |  |
| 02/01/19 | 67,70 | 38,11 | 29,59 | 66,71 | 65,34 | 65,34 | 6,00 | 4,00 | 1,933 | 24 | 0 |  |
| 03/01/19 | 63,03 | 36,37 | 26,66 | 66,15 | 64,95 | 64,95 | 6,00 | 4,00 | 1,732 | 24 | 0 |  |
| 04/01/19 | 63,61 | 36,66 | 26,95 | 65,75 | 64,55 | 64,55 | 6,00 | 4,00 | 1,738 | 24 | 0 |  |
| 05/01/19 | 68,61 | 37,94 | 30,67 | 66,01 | 64,60 | 64,60 | 6,00 | 4,00 | 1,982 | 24 | 0 |  |
| 06/01/19 | 70,59 | 38,75 | 31,84 | 65,71 | 64,23 | 64,23 | 6,00 | 4,00 | 2,044 | 24 | 0 |  |
| 07/01/19 | 73,11 | 39,05 | 34,06 | 65,94 | 64,37 | 64,37 | 6,00 | 4,00 | 2,195 | 24 | 0 |  |
| 08/01/19 | 72,30 | 38,78 | 33,52 | 65,63 | 64,10 | 64,10 | 6,00 | 4,00 | 2,147 | 24 | 0 |  |
| 09/01/19 | 75,58 | 39,62 | 35,96 | 65,28 | 63,62 | 63,62 | 6,00 | 4,00 | 2,289 | 24 | 0 |  |
| 10/01/19 | 72,66 | 38,61 | 34,05 | 64,78 | 63,25 | 63,25 | 6,00 | 4,00 | 2,153 | 24 | 0 |  |
| 11/01/19 | 64,39 | 36,56 | 27,83 | 65,53 | 64,31 | 64,31 | 6,00 | 4,00 | 1,789 | 24 | 0 |  |
| 12/01/19 | 64,72 | 36,24 | 28,48 | 65,25 | 64,01 | 64,01 | 6,00 | 4,00 | 1,823 | 24 | 0 |  |
| 13/01/19 | 67,04 | 37,31 | 29,73 | 65,19 | 63,86 | 63,86 | 6,00 | 4,00 | 1,897 | 24 | 0 |  |
| 14/01/19 | 66,05 | 37,11 | 28,94 | 65,13 | 63,82 | 63,82 | 6,00 | 4,00 | 1,846 | 24 | 0 |  |
| 15/01/19 | 57,29 | 37,16 | 20,13 | 84,03 | 82,73 | 82,73 | 6,00 | 4,00 | 1,666 | 24 | 0 |  |
| 16/01/19 | 63,92 | 42,42 | 21,50 | 106,23 | 104,21 | 104,21 | 6,00 | 4,00 | 2,237 | 24 | 0 |  |
| 17/01/19 | 79,34 | 50,31 | 29,03 | 107,75 | 104,79 | 104,79 | 6,00 | 4,00 | 3,044 | 24 | 0 |  |
| 18/01/19 | 69,48 | 45,95 | 23,53 | 107,27 | 104,92 | 104,92 | 6,00 | 4,00 | 2,469 | 24 | 0 |  |
| 19/01/19 | 60,45 | 41,04 | 19,41 | 106,17 | 104,39 | 104,39 | 6,00 | 4,00 | 2,028 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 2215,92 | 2170,85 | 2170,85 |  |  | 60,900 | 744 | 0 |  |
| Средние: | 66,86 | 38,35 | 28,51 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 19/12/1824:00 | 14372,08 | 14139,59 | 14139,59 | 328,791 | 10031 | 515 |
| 19/01/1924:00 | 16588,00 | 16310,44 | 16310,44 | 389,691 | 10775 | 515 |
| Итого: | 2215,92 | 2170,85 | 2170,85 | 60,900 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11373ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации