ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 15/10/18г.-25/10/18г.

Абонент:_УК «УправдомПлюс» _                     Договор N:_________________

Адрес:___мжд пр. Баклановский,144_                     Тип расходомера:___________

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  1               Пределы измерений:

Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч

М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч

Тхв=10.00 Град С

Заводской номер 00055440        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  4  ФТ=0 Т3=0   КС=0x3181  ПО 2.7

| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |
| 15/10/18 | 16,30 | 16,21 | 0,09 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 6,00 | 4,00 | 0,000 | 24 | 0 | * |
| 16/10/18 | 18,18 | 16,45 | 1,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 6,00 | 4,00 | 0,001 | 24 | 0 | * |
| 17/10/18 | 46,25 | 36,65 | 9,60 | 70,24 | 69,48 | 69,48 | 6,00 | 4,00 | 0,670 | 24 | 0 |  |
| 18/10/18 | 58,89 | 45,83 | 13,06 | 75,92 | 74,72 | 74,72 | 6,00 | 4,00 | 0,980 | 24 | 0 |  |
| 19/10/18 | 43,68 | 33,75 | 9,93 | 57,55 | 57,02 | 57,02 | 6,00 | 4,00 | 0,564 | 24 | 0 |  |
| 20/10/18 | 56,01 | 41,38 | 14,63 | 85,70 | 84,49 | 84,49 | 6,00 | 4,00 | 1,238 | 24 | 0 |  |
| 21/10/18 | 54,73 | 39,13 | 15,60 | 72,54 | 71,58 | 71,58 | 6,00 | 4,00 | 1,116 | 24 | 0 |  |
| 22/10/18 | 51,22 | 36,26 | 14,96 | 63,16 | 62,36 | 62,36 | 6,00 | 4,00 | 0,933 | 24 | 0 |  |
| 23/10/18 | 47,12 | 33,05 | 14,07 | 55,25 | 54,75 | 54,75 | 6,00 | 4,00 | 0,771 | 24 | 0 |  |
| 24/10/18 | 46,06 | 32,39 | 13,67 | 57,48 | 56,92 | 56,92 | 6,00 | 4,00 | 0,778 | 24 | 0 |  |
| 25/10/18 | 47,71 | 33,30 | 14,41 | 61,87 | 61,15 | 61,15 | 6,00 | 4,00 | 0,885 | 24 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  | 601,18 | 593,94 | 593,94 |  |  | 7,936 | 264 | 0 |  |
| Средние: | 44,20 | 33,13 | 11,07 |  |  |  | 6,00 | 4,00 |  |  |  |  |

| Дaтa | V1 | M1 | M2 | Qо | BНP | BOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 14/10/1824:00 | 10274,84 | 10111,85 | 10111,85 | 233,506 | 8448 | 513 |
| 25/10/1824:00 | 10876,02 | 10705,79 | 10705,79 | 241,442 | 8712 | 513 |
| Итого: | 601,18 | 593,94 | 593,94 | 7,936 | 264 | 0 |

Период нормальной работы 264ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9238ч

Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации