Dublicator SK4-B

Дистанционное программирование (прописывание) пульта 

Необходимо находиться в зоне приема автоматики 

1. Нажмите две кнопки 1 - 2 одновременно на действующем передатчике (на 3-5 сек). 
2. Нажмите кнопку которая управляет на действующем передатчике (на 1-2 сек), 

3. Нажмите одновременно две кнопки 1 - 2  на новом передатчике  (на 3-5 сек). 
4. Нажмите кнопку которая будет управлять на новом передатчике (на 1-2 сек). 

Пауза между операциями не должна быть более 10 сек.

Дыра 2 
- память последнего нажатия. Приемник помнит код последнего нажатия на пульте. Копировать нужно по такой методике: 
 Скопировать (клонировать) оригинальный пульт одним нажатиемhttp://youtu.be/9MqC-WGpR8I с оптимального расстоянияhttp://youtu.be/vD1pi60hDv0 (ОЧЕНЬ ВАЖНО - копировать нужно вне зоны действия автоматики (ворота и шлагбаум), т.е автоматика не должна 
принять этот сигнал от оригинального пульта). 

 Если при таком варианте клон будет работать (назовем его первой копией), то можно еще накопировать сколько угодно пультов с первой копии (копировать нужно одним нажатием с оптимального расстояния).  

При таком способе, оригинальным пультом (с которого копировали) нельзя будет пользоваться, иначе все клоны перестанут работать (вылетят).  

Такой вариант работает в: 
- GSN с динамическим кодом  (ACS 101R, 102R) 
- BFT проверено на приемнике CLONIX 2E 
- NICE с динамическим кодом (flor-s, Smilo) , но клоны вылетают после выключения / включения питания автоматики. 
- В других автоматиках не пробовали, пишите