Порядок действий для ГАЗИФИКАЦИИ ДОМА

Необходимые действия для газификации жилого дома для подключения газа:

1. Подать заявку и получить технические условия на подключение жилого дома к газораспределительной сети. 
2. Разработать проект газоснабжения жилого дома в границах земельного участка.
3. Согласовать проект газоснабжения с ГРО, выдавшей ТУ. 
4. Заключить договор на технический надзор за строительством газопровод в границах земельного участка. 
5. Выполнить строительство газопровода в границах земельного участка силами монтажной организации, имеющей допуски СРО на данный вид работ 
6. Подготовить котельное помещение в соответствии с ПБ 42-101-2003. 
7. Выполнить исполнительную съемку на построенный газопровод.
8. Сдать объект техническому надзору (по акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы). 
9. Заключить договор о тех. обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования ГРО. 
10. Подписать акт разграничения имущественной принадлежности и акт разграничения эксплуатационной ответственности. 
11. Заключить договор поставки газа с ГРО(на этом этапе необходимо представить свидетельство о гос. регистрации права собственности на подключаемый к газу объект). Получить разрешение на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления. 
12. Подписать акт приема законченного строительством объекта газораспределительной системы.

Строительство и сдача котельной:

1. Подбор оборудования котельной в соответствие с выданным ТУ. 
2. Разработка проекта котельной 
3. Монтаж котельного оборудования, систем дымоудаления и вентиляции. 
4. Произвести пуско-наладочные работы 
5. Получить акт ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество). 
6. Заключить договор на сервисное и техническое обслуживание. 
7. Произвести пуск газа.