Гарантийный  талон

#### 1. Электронагреватель   напольный
  «Kristina Gloria»

2. Пульт управления (ПУ)

Печать, адрес и телефон

фирмы – продавца:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными обязательствами и условиями эксплуатации ознакомлен(а)____________________________________________

_________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Дата продажи: __________________________________________

(неправильно заполненный гарантийный талон не дает право на гарантийный ремонт)

Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу:

614013 г. Пермь, ул. Академика Королёва, 21

Телефон, факс: (342) 239-15-83, 239-13-81

ВНИМАНИЕ!

Прежде, чем приступить к установке и эксплуатации электронагревательного устройства  (ЭНУ), внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ЭНУ  - это  ЭН + ПУ

ЭН – электронагреватель,    ПУ – пульт управления

(только совместная эксплуатация !!!)

- ЭНУ «Kristina Gloria».  Общие сведения.

- Руководство по эксплуатации содержит описание устройства, принципа  действия, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации ЭНУ, мощностью от 10, 12 и 14 кВт.

- ЭНУ предназначено для нагрева воздуха в парильном  помещении сауны.

- ЭНУ экологически чистое, гигиеничное, пожаро и электробезопасное.

2.1.  Комплект поставки ЭН.

- Электронагреватель (ЭН)…………………………..1 шт.

- Руководство по эксплуатации ………….………….1 шт.

- Гарантийный талон..………………………………..1 шт.

- Упаковка…………………………………………….1 шт.

2. 2.  Комплект поставки  ПУ.

- Пульт управления (ПУ)…………………………….1 шт.

- Датчик температуры………………………………..1 шт.

- Упаковка…………………………………………….1 шт.

Примечание

- Камни в комплект  поставки  ЭНУ  не  входят.

- По желанию покупателя при наличии у него  ЭН или ПУ,  обеспечивающих безопасную эксплуатацию ЭНУ,  допускается отдельная продажа ЭН или ПУ.

3.  Устройство ЭНУ «Kristina Gloria»

3

1

4

1 - корпус электронагревателя

(ЭН)

2 - болт заземления

3 - пульт управления (ПУ)

4 - датчик температуры

2     Рис.1

Отметка о соответствии изделий  требованиям 
ТУ-3468-006-16908552-07

Дата выпуска________________________________________

Адрес изготовителя: 614013 г. Пермь, ул. Академика Королёва, 21

Телефон, факс: (342) 239-15-83, 239-13-81

В случае возникновения угрозы жизни людей, пожара или угрозы пожара, независимо от причин их возникновения, следует:

| Показатели | Нормы, параметры |
| --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность +5%, -10%, кВт | 10 | 12 | 14 |
| Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м3 | 10-12 | 12-16 | 16-20 |
| Минимальное расстояние до стен и деревянного ограждения, см | 25 | 30 |
| Рекомендуемый номинальный ток защитного автомата отключения,А | 20 | 25 |
| Сечение силовых и заземляющего проводов, кв.мм (медь в термостойкой изоляции, тип ПВКВ, РКГМ, ФКГМ и др.) | 2,5 |
| Номинальное напр., В | 380±5% |
| Габаритные размеры, мм | Высота-660мм, диаметр-660мм |
| Масса, кг | 25 |
| Рекомендуемая масса камней, кг | 50 |

- - немедленно отключить ЭНУ вводным автоматическим выключателем;

- - принять меры против распространения пожара;
- при необходимости  вызвать противопожарную службу.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО, по окончании работы, ЭНУ  отключить автоматическим выключателем внешней сети. (См. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.  (ППБ 01-03)»  ).

- Для парообразования применять однократный полив камней водой в объеме не более 150 мл с интервалом времени не менее 10 минут.

- Для полива разрешается использовать ковш только с деревянной ручкой.

- Правила хранения и транспортировки.

- До установки на место эксплуатации ЭНУ должно храниться в упакованном виде.

- Транспортировка ЭНУ в упакованном виде производиться любым видом транспорта закрытого типа. При транспортировке ЭНУ должно быть закреплено таким образом, чтобы исключить его перемещение и опрокидывание.

15.  Гарантийные обязательства.

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия  требованиям ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 при соблюдении потребителем определенных настоящим руководством условий хранения, транспортировки, установки и эксплуатации ЭНУ.

- Гарантийные обязательства составляют 12 месяцев со дня продажи изделия.

- Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, позволяющие совершенствовать конструкцию ЭНУ.

16.  Условия  гарантии.

- Гарантия обретает силу, если дата покупки товара подтверждается печатью и подписью продавца на гарантийном талоне изготовителя, а также при наличии  товарного чека или договора с датой покупки.
Настоящая гарантия не распространяется в следующих случаях:
- при нарушении правил монтажа, изложенных в данной инструкции;
- при эксплуатации изделия с нарушением правил, излагаемых в настоящем руководстве;
- при выполнении ремонта или наладки изделия собственными силами;
- при возникновении дефекта  по вине потребителя.

- При обнаружении производственных дефектов следует обратиться в фирму «Политех».

4. Технические характеристики ЭНУ «Kristina Gloria»

Род тока                                                                                  переменный

Режим работы                                                                        продолжительный

Класс защиты от поражения электрическим током           1

Степень защиты                                                                     IPX4

Исполнение по способу установки                                      напольное

Тип нагревательных элементов                                           ПЭН

5.  Пульты  управления

ПД                               ПЦ                                 ПЦМ

ПД – пульт дисплейный  с цифровой системой управления

ПЦ – пульт с цифровой системой управления

ПЦМ – пульт с цифровой системой управления для ЭНУ повышенной  мощности

Рис. 2

6.  Технические характеристики ПУ (серии ПА).

- Тип датчика – аналоговый

- Диапазон  регулируемых температур 0 – 120° С

- Гистерезис -  4-8° С

- Питание электроплаты  - 12 В

- Потребляемый ток  - 30 мА (без учета мощности нагрузки)

- Напряжение цепей управления реле – 12 В

- Автоматическое отключение ЭН   через  6 часов

Более подробную информацию о пультах серии ПД смотреть во вкладыше.

ВНИМАНИЕ!   НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- подача на трехфазные ЭНУ напряжения свыше 400 В  и менее 330 В и на однофазные – свыше 230 В  и менее190 В (использование заниженного напряжения в аналоговых ПУ приведет к выходу из строя контактора)

- установка ЭН в нише, в глухом ограждении, под перекрытием или заграждение другим препятствием, которое затрудняет свободный вход холодного и выход горячего воздуха

- ошибочное подключение фазного провода на нулевой контакт (клемму) N

- Эксплуатация ЭНУ детьми и лицами с пониженными умственными способностями

Несоблюдение этих требований приведет к выходу ЭНУ из строя!

Линия  датчика не должна:

- прокладываться  ближе 10 см  от силовой проводки;
- пересекать силовые линии.
Особое внимание при прокладке линии датчика следует обращать на исключение механических повреждений изоляции провода.

- Требования безопасности.

- Эксплуатацию ЭНУ проводить только под контролем обслуживающего персонала.

- Перед включением  ЭНУ проверить затяжку всех винтов на клеммной колодке ПУ (как входящих, так и выходящих контактов) и болтов на электроконтактах в ЭН. 
Проверку затяжки  проводить не реже одного раза в   месяц.

- Запрещается эксплуатировать ЭН без ПУ.

- В случае эксплуатации ЭН с ПУ сторонних производителей, ответственность за безопасную эксплуатацию ЭНУ берет на себя потребитель.

- Подключение ПУ необходимо производить только через защитный автоматический выключатель внешней сети и устройство защитного отключения (УЗО). Подключение к ним иных дополнительных потребителей – ЗАПРЕЩАЕТСЯ! (см. п.4  таб. Технические характеристики).

- ЭН и ПУ должны быть надежно   З А З Е М Л Е Н Ы  НУЛЕВЫМ  ЗАЩИТНЫМ  ПРОВОДОМ (PE).

- Состояние заземления и надежности контактов необходимо проверять не реже двух раз в год.

- Перед включением ЭНУ в работу необходимо убедиться в его исправности.

- Все работы по очистке, ремонту ЭН и ПУ следует проводить только при их отключении от сети. Эксплуатация ЭН производится только в его вертикальном положении.

- Запрещается укрытие ЭН  материалами, препятствующими теплоотводу в окружающую среду.

- В помещении сауны допускается использование только одного ЭНУ.

- Эксплуатация ЭНУ в неисправном состоянии запрещается.

- Срок службы ЭНУ 5 лет.

11.  Установка и подключение ЭНУ.

ВНИМАНИЕ!  Перед  началом эксплуатации необходимо снять с ЭН защитную пленку и включить ЭНУ  на 1 час  в проветриваемом помещении для удаления технологических компонентов в электронагревателе.

УЗО подключать  только после проведения указанной операции.

- Напольный ЭН устанавливается в парильном  помещении сауны на расстоянии от стен и деревянного ограждения не менее, указанного в таблице раздела 4. Участок  пола, на который устанавливается ЭН, и стены соседние с ними закрываются несгораемым материалом и термозащитой. Расстояние по вертикали между верхней частью ЭН и потолком помещения должно быть не менее 1  метра, а высота самого помещения - не менее 1.8 метра. Потолок над ЭН также закрывается несгораемым материалом (расстояние между ним и потолком – 5 см). Помещение сауны оборудуется естественной вентиляцией. Приток и вытяжка располагаются соответственно внизу и вверху по диагонали обогреваемого помещения, исключая угол, в котором устанавливается ЭН.

- Пульт управления устанавливается на высоте ≈ 1.5 метра вне помещения сауны в сухом месте. Датчик температуры устанавливается в помещении сауны, в зоне принятия процедур, на уровне головы сидящего на верхней полке человека.

ВНИМАНИЕ!    Не допускается  установка датчика в непосредственной близости от ЭН и входной двери или над ними.

- Подключение ЭНУ необходимо производить электротехническому персоналу, имеющему допуск к работе с электроустановками до 1000В. Вся электропроводка должна быть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ и ПТБ. Установка ЭНУ проверяется представителями Госэнергонадзора и Госпожарнадзора.

- Дальнейшее обслуживание ЭНУ осуществляется так же электротехническим персоналом не ниже третьей группы допуска (до 1000В). В случае отсутствия таких специалистов у потребителя, он должен заключить договор на обслуживание ЭНУ с организацией, оказывающей такие услуги.

- Подключение ЭНУ необходимо выполнить в соответствии с рис.3, 4, 5. Провода, подключаемые к ЭНУ, включая нулевой  рабочий  и нулевой защитный, должны быть в термостойкой изоляции, сечениями не ниже, указанных в разделе 4 настоящего руководства. Концы проводов, подключаемые к ЭН должны быть облужены, а подключаемые к ПУ -- оборудованы наконечниками.

- Датчик температуры необходимо подключать с соблюдением полярности. Удлинение линии датчика допускается вне помещения сауны методом пайки с последующей изоляцией. Общая длина линии не должна превышать 30 м. Для удлинения рекомендуется использовать гибкий многожильный провод типа МГВ, МГШВ и т.п. сечением не  менее 0.2 мм2, свитый в пару, либо двойной многожильный провод в общей виниловой изоляции.

- При укладке камней нижний слой заполнять только крупными камнями.

7. Технические характеристики ПУ (серии ПЦ).

Напряжение питания ………………………………………..……   В 220 ±10%

Частота…………………………………………………………………    Гц 50±1

Диапазон регулирования температуры ………………………...… ..   0-120 º С

Шаг установки температуры …………………………………………….    1 º С

Длина линии датчика температуры не более …………………..………..   30 м

Управление:  - кнопки управления температурой …………..………… ^ / v

Индикация:   - табло зеленого цвета – задаваемая температура
                         - табло красного цвета – текущая температура в помещении
                         - индикатор «Нагрев»
Звуковой сигнал:
                         - прерывистый в аварийных ситуациях
                         - короткий, однократный при установке температуры

Таймер:          - отсчет времени непрерывной работы после включения
                            устройства до 6 часов
Символы на зеленом табло.
В рабочем режиме  на зеленом табло отображается   задаваемая пользователем температура.
При обрыве или коротком замыкании линии датчика температуры, а также при неправильной полярности  подключения датчика загорается символ 
d -- (неисправность датчика).

При исправном датчике, когда температура в помещении достигает +125º С, загорается символ t -- (предельная температура). При отработке таймера: End  (конец работы).
При любой аварийной ситуации красное табло не светится.

Включение  в  работу ЭН с  ПЦ.

Включить питание. На красном табло появится текущее значение температуры в нагреваемом помещении. На зеленом табло – ранее заданная температура при предыдущем включении.
Кнопками ^ / v установите нужную температуру на зеленом табло. Изменения производятся удерживанием кнопки до получения требуемого значения.

С целью устранения частых циклов включения/отключения ЭН введен гистерезис (интервал) между температурами включения/отключения, равный 5 º С.
По истечению 6 часов с момента включения устройства сработает таймер, который выключит ЭН. В этом режиме устройство может находиться неопределенно долго. Для его перезапуска необходимо выключить автоматический выключатель и через 10-15 сек. вновь включить. Таймер при этом начинает заново шестичасовой отсчет.

8. Схема подключения ЭНУ.

Электронагреватель ЭН

Рис.3

Электромонтаж ЭНУ выполняется в соответствии со схемой, изображенной на рис.3. Более детальное описание электромонтажных операций  рассмотрено в п.9, 10 и п.11 настоящего руководства.

9.  Монтажная схема  ПУ

Монтажная схема подключения  3 – фазного ПУ

Рис. 4

N – нулевой рабочий  проводник

PE – нулевой защитный  проводник

Для подключения ПУ к сети 380 В необходимо снять нижнюю  крышку, отвернув два самореза, и выполнить электромонтажные подключения согласно рис.4.

10. Монтажная схема подключения ЭН к ПУ.

Рис. 5

Для выполнения операции подключения ЭН к сети через ПУ необходимо перевернуть печь  дном вверх и выполнить электромонтажное  подключение проводов, идущих от ПУ, согласно рис..5, болтами  М8 мм на соединительной плате.

К болту заземления  подключить нулевой защитный провод РЕ.

Сетевые провода и провод РЕ   закрепить на дне ЭН прижимной скобой (рис.5).

# Text boxes

Kristina Gloria

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Kristina Gloria

ЭНУ «Kristina Stone Flover»

Электронные пульты

управления

ЭНУ «Kristina Compact Plas»

и «Kristina Compact»

Тепловентилятор

ЭНУ  «Kristina Classic» и    «Kristina Tandem»

ЭНУ «Kristina Soft Steam»

ЭНУ  «Kristina Gloria»

Электроконвектор

# ОТК

Kristina Gloria

N
C
B
A
PE

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ