Произведено в России

Системы

светодиодного

освещения

Серия "Офис"

АРТ.: ViLED СС 02-У-С-36-590.590.15-4-0-65

Офис ViLED микропризма, 36 Вт, светодиодный светильник

Код товара: 5935

Основные характеристики светильника

| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| --- | --- |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 595х595х15 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 1,1 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 610х610х110 |
| Масса БРУТТО, кг | 6,3 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Гарантия | 3 года |
| Тип крепления | Встраиваемый/Накладной |

Электротехнические характеристики:

| Напряжение питания, В | 170-264 |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | +35 / +1 |

Светотехнические характеристики:

| Световой поток светильника (номинальный), лм | 4770 |
| --- | --- |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт | 216 |

Светильник применяется для освещения административных помещений, учебных классов, офисных помещений, торговых центров, медицинских учреждений. Светильник может быть установлен на любую ровную поверхность, а также встраивается в потолки типа «Армстронг» и «Грильятто».

Схема крепления / подключения / габаритные размеры

Кривые силы света / конус освещенности