Руководство по эксплуатации

Камин электрический Fobos Black-1

модель B05BL1

Содержание

Раздел 1: Покупателям……………………………………………………………….2

Раздел 2: Принципы безопасной эксплуатации………………………...……..…2

Раздел 3: Технические характеристики ……………......…………………………3

Раздел 4: Эксплуатация прибора ……..…………………………….……………..4

Раздел 5: Очистка и обслуживание…....…………………………………..………5

Раздел 6: Неполадки и способы их устранения………………………………….6

Раздел 7: Гарантийные обязательства ………………………………………......6

Раздел 8: Информация о производителе…………………………………….…...7

Раздел 1: Покупателям

Благодарим Вас за выбор электрического камина Fobos.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией прибора.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для последующего обращения.

| Раздел 2: Принципы безопасной эксплуатации |
| --- |
|  | для безопасной эксплуатации данного прибора и снижения риска пожара, поражения электрическим током и получения увечья, необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, включая меры безопасности указанные в данной инструкции. внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед эксплуатацией электрического камина. |

Меры безопасности, касающиеся установки прибора:

- Прибор должен подсоединяться к однофазному источнику переменного тока с напряжением, обозначенным на табличке с номинальными данными.

- Данный прибор должен быть заземлен. Если невозможно самостоятельно подключить прибор необходимо обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

- Убедитесь, что розетка включения данного прибора находится в ЛЕГКО доступном месте для обесточивания прибора перед его обслуживанием или заменой компонентов, и др.

- Данный прибор НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться непосредственно под розеткой.

- Избегайте использования шнуров-удлинителей во избежание перегрева и пожара.

- Убедитесь что ваша электропроводка выдержит максимальную нагрузку от прибора (1800 Вт) совместно с другими электроприборами подключенными к данной сети

- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром. Поврежденный шнур от электроприбора должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом. Используемый кабель должен выдерживать 2.5 КВт при 240В и содержать заземляющий провод.

- Для полного выключения прибора, поставьте все переключатели в положение OFF и отсоедините прибор от сети.

- Эксплуатируйте прибор в хорошо вентилируемом помещении.

Меры безопасности, касающиеся лиц, эксплуатирующих прибор:

- Запрещается эксплуатировать данный прибор людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, детьми а также лицами, не имеющими опыта и навыков эксплуатации подобных устройств без присмотра лицами ответственных за их безопасность.

- Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с прибором.

- При использовании данного прибора в присутствии детей, инвалидов и пожилых людей, необходимо соблюдать осторожность, оставляя прибор работать без присмотра.

- Не накрывайте нагревательные элементы во избежание перегрева и возгорания. Символ  означает Внимание! Не накрывать!

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. После окончания эксплуатации всегда выключайте прибор и отсоединяйте от сети.

- Не эксплуатируйте прибор при повреждении шнура или вилки, в случае поломки, падения или других повреждений.

- Не эксплуатируйте прибор в незакрепленном положении. Данный электрокамин должен быть всегда закреплен на стене, полу или в специально предназначенных обрамлениях.

- Не помещайте и не позволяйте посторонним предметам попадать в вентиляционные отверстия прибора во избежание пожара.

- Не используйте прибор на мягких поверхностях, таких как кровати, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Воспламеняемые вещества, предметы и поверхности должны находиться, по крайней мере, на расстоянии 1 метр от передней части прибора. Избегайте помещения данных объектов по бокам и сзади прибора.

- Не используйте данный прибор в местах хранения нефтепродуктов, краски и других легковоспламеняющихся жидкостей, например, в гаражах или цехах, так как данный прибор содержит компоненты, способные производить искру.

- Запрещается  эксплуатировать прибор рядом с водой и в помещениях с высокой влажностью, избегайте попадания воды на прибор, никогда не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во избежание ожогов во время работы прибора.

- Не эксплуатируйте прибор вне помещения.

|  | Внимание! не используйте прибор в случае поломки или повреждения. При повреждении прибора свяжитесь со специалистом для осмотра и замены любого компонента электрической системы, либо свяжитесь с нашей службой поддержки покупателей. электрический шнур прибора должен быть подключен к заземленной и защищенной электрической розетке с напряжением 220 В. Всегда используйте защиту от замыканий на землю. |
| --- | --- |

А. Процедура запуска

|  | Примечание: во избежание перегрева вентилятор обогревателя включается и выключается с задержкой в 8 секунд. |
| --- | --- |

Раздел 3: Технические характеристики

| Внешние размеры Ш х Г х В, мм | 500 х 230 х 610 |
| --- | --- |
| Встраиваемые размеры Ш х Г х В, мм | 395 х 130 х 395 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Напряжение, Вольт | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес нетто, кг Вес брутто, кг | 12 14 |
| Раздел 4: Эксплуатация прибора. |

Основное питание  должно быть включено перед использованием дополнительных функций.

Данный электрокамин оснащён функциями эффекта пламени, звукового эффекта и обогрева, которые можно использовать независимо друг от друга. Это позволяет использовать прибор двумя способами:

1.В качестве полноценного камина с обогревом и эффектами пламени и звука;

2.Для визуального восприятия , без обогрева.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный электрокамин не предназначен  для использования только в качестве

обогревателя без эффекта пламени.

Всеми функциями можно управлять с панели управления на лицевой панели камина:

Органы управления электрокамином

1. ON/OFF POWER: при нажатии кнопки в положение ON включится эффект пламени. Для выключения переведите кнопку в положение OFF.

2. ON/OFF WARM: при нажатии кнопки в положение ON включится средний уровень обогрева.

3. ON/OFF HOT: при нажатии кнопки в положение ON одновременно с включенным режимом WARM включится максимальный уровень обогрева

4. Звук: Звуковой эффект включается кнопкой I/O в левой части лицевой панели.

Раздел 5: Очистка и обслуживание.

|  | Примечание: перед любым ремонтом и/или очищением внешней поверхности камина необходимо отсоединить прибор от сети и дать ему остыть. |
| --- | --- |

- Очистка камина

Время от времени протирайте прибор мягкой влажной тканью (не мокрой) и дайте высохнуть перед эксплуатацией прибора.

|  | Примечание: Не погружайте нагреватель в воду. Не используйте химические чистящие средства и абразивы. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора. Это опасно. |
| --- | --- |

- Небольшой слой пыли может быть удален мягкой сухой тканью.

- Замена электрических ламп. Если пламя камина стало тусклым, не светятся или не видны детали дров и топки, необходимо заменить лампы накаливания. Для этого необходимо открутить 2 винта в верхней части декоративной решетки, снять декоративную решетку, муляж дров и замените 2 лампочки накаливания. Рекомендуется менять лампочки одновременно.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор в случае поломки. Это может привести к поражению электрическим током. В случае самостоятельного вскрытия прибора он снимается с гарантии.

- Для хранения прибора поместите его в упаковку и храните в чистом, сухом месте.

Раздел 6: Неполадки и способы их устранения

| Неполадка | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается. | Не включено питание | Проверьте вставлена ли вилка в розетку, включите кнопку питания на задней стенке очага |
|  | Перегорел предохранитель | Обратитесь в сервисный центр или уполномоченному дилеру для замены предохранителя |
|  | Неисправность в плате управления | Обратитесь в сервисный центр или уполномоченному дилеру для ремонта |
| Не реагирует на пульт управления. | Села батарейка | Замените батарейку |
|  | Не убран пластиковый размыкатель | Между выдвижным отсеком для батарейки и пультом установлен пластиковый размыкатель, вытащите его. |
| Не горит огонь, горит только часть камина. | Перегорели или не исправны лампочки | Используя п. 6,4 данной инструкции замените неисправные лампочки. |

Раздел 7: Гарантийные обязательства

Каждый электрический камин проверен, и отсутствие дефектов гарантируется изготовителем. Если, тем не менее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с даты продажи обнаруживается дефект в материале или работе, ремонт или замена изделия будет произведена бесплатно. Расходы, связанные с транспортировкой и установкой изделия не возмещаются. Все указанные выше дефекты должны быть предъявлены Вашему дилеру, уполномоченному на замену и ремонт изделия по данной гарантии (указан в гарантийном талоне). Замена, ремонт или возмещение стоимости дефектного изделия производится по выбору изготовителя или уполномоченного дилера.

Покупатель берет на себя все прочие риски, прямо или косвенно связанные с использованием или невозможностью использования настоящего изделия. Гарантия не действует в случае если, по заключению изготовителя или уполномоченного дилера, дефект возник в результате использования не по прямому назначению, неправильной установки, подключения к сети не соответствующей требованиям настоящей инструкции или сторонней силы (аварии, бедствия и т.д.).

Вышесказанное заменяет все прочие гарантии, подразумеваемые или устанавливаемые каким-либо иным документом. Изготовитель не берет на себя и не уполномочивает кого-либо брать на себя никакие другие обязательства или ответственность, связанные с данным изделием.

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь к Вашему дилеру.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

Раздел 8: Информация о производителе

Год и месяц выпуска указаны на шильдике.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Шанхайский завод электроприборов «Баолутун», Китай

(«Shanghai Baolutong Electric Equipment Co., LTD.» China)

Адрес:

Китай, 201806, Шанхай, округ Цзядин, район Вайган, Хуйжень Роуд, №1511 .

( No 1511, Huiren Road, Waigang County, Jiading District,  Shanghai, China, 201806)

СДЕЛАНО В КИТАЕ (MADE IN CHINA)

ТС 004/2011

ТС 020/2011