Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ .................................................................................................................................2

1.	ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................3

1.1	ПРЕДИСЛОВИЕ ..............................................................................................................................3

1.2	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .................................................................................................3

1.3	СТАНДАРТЫ ..................................................................................................................................3

2.	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................................................4

2.1	ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................4

2.2	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .......................................................................4

2.3	ЗАЩИТА РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ..................................................................................... ..…..5

2.4	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ ......................................................................5

2.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КЕРНОСВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН К ЭЛЕКТРОСЕТИ …..6

2.6	РАБОЧЕЕ МЕСТО ..........................................................................................................................6

2.7	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИКТОГРАММЫ ...................................................................................................7

3.	ОПИСАНИЕ..............................................................................................................................8

3.1	ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ..............................................................................................................8

3.2	НАЗНАЧЕНИЕ ................................................................................................................................9

3.2.1	Общие положения ...........................................................................................................9

3.2.2	Каретка / зубчатая передача...........................................................................................9

3.2.3	Платформа .......................................................................................................................9

3.2.4	Наклонное сверление.....................................................................................................10

3.2.5	Электробормотор и его пластина крепления.................................................................10

4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРНОСВЕРЛИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.................................................11

4.1	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ...............................................................................................................11

4.1.1	Крепление......................................................................................................................11

4.1.2	Крепление электробормотора и алмазной буровой коронки ......................................12

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ..........................................................................13

5.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ....................................................................................................................13

5.2	РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ КАРЕТКИ ..................................................14

5.2.1	Регулировка направляющих...........................................................................................14

5.2.2	Замена направляющих...................................................................................................14

6.	ГАРАНТИИ...............................................................................................................................15

6.1	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК .....................................................................................................................15

6.2	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ....................................................................................................15

6.3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.......................................................................................................16

7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .......................................................................................................17

7.1	РАЗМЕРЫ DRILL-50 ......................................................................................................................17

7.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .................................................................................................................17

8.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................17

9.	СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ..............................................................................................18

9.1	ЗАКАЗ ..........................................................................................................................................18

9.2	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ....................................................................................................................18

9.3.     Список запасных частей………………………………………………………………………………19

.

10.	СЕРТИФИКАТЫ .......................................................................................................................21

1.  Введение

1.1  Предисловие

Уважаемый покупатель,

Вы  стали  обладателем  новой  керносверлильной  установки  Drill-50  фирмы  Доктор Шульце  "Алмазный  инструмент  и  машины"  для  сверления  отверстий  в  различных строительных материалах (армированный бетон, кирпич и т.д.).

Весь персонал, работающий и обслуживающий эту машину, должен перед началом работы  внимательно ознакомится с настоящей инструкцией и требованиями техники безопасности.	Не	соблюдение	правил	настоящей	инструкции	и	неправильное обращение с машиной могут привести к:

n возникновению опасности для работающего персонала и окружающих;

n уменьшению эффективности работы машины или к полному выходу ее из строя;

n повреждению строительных конструкций.

Во всех вышеперечисленных случаях фирма снимает с себя все гарантийные обязательства.

Ваша керносверлильная установка Drill-50 рассчитана на ежедневное применение при строительстве  и реконструкции зданий, ремонтных работах и т.д. При соблюдении правил  настоящей инструкции  и  бережном  отношении  эта  техника  прослужит  Вам очень долго и поможет в решении сложных технических задач.

Настоящая  инструкция  содержит  все  сведения  по  установке,  использованию  и техническому обслуживанию керносверлильной машины.

Ваш Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины"

1.2  Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено исключительно для керносверлильной установки Drill-50. Тип установки Вы всегда можете уточнить по маркировочной табличке.

1.3  Стандарты

Настоящее руководство по эксплуатации отвечает действующим европейским нормам.

См. так же пункт 10.

2.  Правила техники безопасности

2.1  Введение

Во избежание опасности возникновения пожара и поражения электрическим током, необходимо  следовать  нижеизложенным  правилам  техники  безопасности,  а  также следовать советам производителя.

2.2  Основные положения техники безопасности

Защита от поражения электрическим током

Электробормотор  с  водяным  охлаждением  и  заземлением  должен  использоваться только в полностью исправной электрической сети и при наличии предохранительного устройства (FI-предохранитель или PRCD-предохранительный блок).

Остаточные токи в заземлении не должны превышать 30 мА. Перед применением керносверлильной машины необходимо проверить всю электрическую систему.

Электробормотор  с  водяным  охлаждением,  двойной  изоляцией  и  без  заземления должен  применяться только со специальным СЕЕ-электроразъемом 16-21h и через трансформатор	(1:1).	Специальный	СЕЕ-электроразъём	предназначен	для использования с  FI-предохранителем или отключающим трансформатором, которые не  должны  быть  удалены  из  электрического	подключения  электробормотора  или заменены	другими	защитными	устройствами.	При	возникновении	дальнейших вопросов  по  подключению  керносверлильной  установки  к  электросети  необходимо обратиться к специалисту.

Вода и электричество

Убедитесь в герметичности подключения водяного шланга и отсутствии утечек. При выполнении	сверления	в	потолочном	перекрытии	необходимо	следить	за

охлаждением  электробормотора.  При  таком  сверлении  необходимо  использовать

устройство для сбора воды и моторы со специальной водяной защитой. Собранную воду	необходимо	собирать		соответствующими	приспособлениями		(например водосборным	пылесосом).	Подводящий	электрический	кабель,	разъем	и предохранительное устройство не должны вступать  в контакт с водой.

Соблюдение правил техники безопасности

Внимательно	следите	за	работой	керносверлильной	машины,	работайте концентрированно и осторожно Всегда обращайте внимание на возможность быстрого

отключения  электромотора   в  случае   возникновения  опасности.  Не  используйте

электробормотор с неисправным выключателем.

2.3  Защита работающего персонала

Рабочая одежда

Не  допускается  работа  с  керносверлильной  установкой  в  свободной  одежде.  Это может  привести  к  попаданию  этой  одежды  в  подвижные  части  машины.  Так  же рекомендуется  использование резиновых перчаток и  обуви. При длинной прическе обязательно ношение головного убора.

Использование средств индивидуальной защиты

Используйте защитную каску для предотвращение травм головы, перчатки для защиты от острых предметов и защитные очки от пыли, камней и искр. При работах с большим количеством  пыли  рекомендуется  использование  защитной  маски.  Использование средств  защиты слухового аппарата (беруши, наушники) рекомендуются от 80 дБ и обязательны от 85 дБ.

2.4  Техника безопасности при работе с машиной

Вспомогательный инструмент

Содержите вспомогательный инструмент в чистоте и готовым к работе. Соблюдайте соответствующие правила техники безопасности и следите  за тем, чтобы рукоятки инструмента не были мокрыми или испачканными в масле.

Контроль состояния машины

Регулярно  проверяйте  исправность  состояния  подвижных  узлов  керносверлильной установки на предмет свободного, незатрудненного хода, повреждений и надежного закрепления. Поврежденные детали и узлы должны быть незамедлительно заменены

или отремонтированы специалистами.

Использование дополнительных принадлежностей

Применяйте только принадлежности, перечисленные в пункте 8 настоящей инструкции.

Использование   других   принадлежностей   может   привести   к  поломке   машины   и подвергнуть опасности работающий персонал.

Электрический кабель

Применяйте только кабели без повреждений и с достаточным сечением проводов и необходимым	классом	защиты.	Кабель,	намотанный	на	катушку,	необходимо

полностью размотать во избежание его перегрева. Никогда не передвигайте машину и не  выдергивайте электрический разъем за электрический кабель. Кабель не должен вступать в контакт с горячими и острыми предметами.

Ремонт электрической части

Электрическая часть керносверлильной установки должна соответствовать нормам электрической безопасности и все ремонтные работы должны производится только специально обученным персоналом.

2.5  Дополнительные	указания	по	подключению	керносверлильных машин к электросети

При	совместной	работе	нескольких	керносверлильных	машин	или керносверлильной   машины   с   другими   мощными   потребителями   электроэнергии периодического действия (сварочные трансформаторы, подъёмники и т. п.) от одной линии   электропитания,  возможен  преждевременный  выход  из  строя  роторов электродвигателей  в  результате  значительных  колебаний  напряжения  питающей сети. Поэтому следует строго выдерживать следующие требования:

мощность   источника   питания   должна   соответствовать  суммарной   мощности подключаемых керносверлильных машин;

не	использовать	для	подключения	керносверлильных	машин	линий электропитания, нагруженных другими мощными потребителями электроэнергии периодического действия;

использовать для подключения керносверлильных машин кабели с заземляющим проводом, а также соответствующие розетки для обеспечения нормальной работы защитно-предохранительного устройства PRCD;

каждую керносверлильную машину необходимо подключать к источнику питания отдельным  кабелем;  при  наличии  трехфазного  источника  питания  подключать машины к разным фазам;

минимальное сечение медного кабеля при работе одной машины -

- 4 мм2  при длине провода до 25 метров,

- 6 мм2  при длине провода от 25 до 60 метров.

В случае невыполнения указанных требований фирма снимает с себя все гарантийные обязательства по ремонту электродвигателей керносверлильных машин.

2.6  Рабочее место

Чистота на рабочем месте

Рабочее место, находящееся в беспорядке, может привести к несчастному случаю. Не допускается присутствие посторонних лиц (например детей) на рабочем месте и их

допуск к работе с установкой. Убедитесь в защищенности работающего персонала от

отсверленных	кернов	(особенно	при	сверлении	вертикальных	отверстий	в перекрытиях). Отключите керносверлильную установку после использования и храните её по возможности в закрытом помещении.

Прилегающая территория

Следите  за  наличием  достаточного  освещения  и  расположением  электрического кабеля. Не допускается использование электроприборов при повышенной влажности и

вблизи огнеопасных, легковоспламеняющихся веществ.

Порядок на рабочем месте

Закрепляйте	керносверлильную	установкут	располагайте	дополнительное оборудование  и  вспомогательный  инструмент  так,  чтобы  не  подвергать  опасности

работающий персонал. Перед включением электромотора убедитесь в том, что все гаечные  ключи  и  другие  принадлежности  удалены  из  подвижных  узлов  машины. Соблюдайте безопасное расстояние от подвижных деталей, удобное положение тела и

стабильное равновесие.

Керносверлильная установка Drill-50

2.7  Используемые пиктограммы

В настоящей инструкции применяются следующие символы и обозначения:

|  | Несоблюдение этих правил подвергает опасности работающий персонал |
| --- | --- |
|  | Несоблюдение этого предупреждения влечет за собой поломку керносверлильной машины |
|  | Соблюдение этих правил повышает эффективность работы с машиной |

3.  Описание

3.1  Основные компоненты

На рисунке 3-1 изображена керносверлильная машина с обозначением всех основных узлов и компонентов. Более подробную информацию по устройству керносверлильной машины содержит пункт 9 настоящей инструкции.

Керносверлильная установка Drill 50-(S/E/ES) состоит из следующих узлов:

1.  Вакуумная плита (Drill 50+Drill 50-E),

сварная стальная платформа (Drill 50-S+Drill 50-ES)

2.  Направляющая колонна

3.  Каретка

4.  Маховик  / рукоятка подачи

5.  Пластина быстросъемного крепления бормотора

6.  Упор колонны (Drill 50 + Drill 50-S)

4	3

6	2

5

1

Рисунок 3-1: Drill 50

3.2  Назначение

3.2.1  Общие положения

Настоящая	керносверлильная	машина	Drill-50	предназначена	для	сверления различных строительных материалов (бетон, асфальт и т.д.) алмазными буровыми коронками. Её функция состоит в позиционировании электробормотора и его подачи в процессе   сверления.   Максимальный   диаметр	буровой   коронки   с   проставочной пластиной составляет 500 мм и 350 мм без нее.

Исключаются все, кроме вышеуказанных, области применения

3.2.2  Каретка / зубчатая передача

Каретка	(3)	обеспечивает	стабильность		конструкции	и	предназначена		для вертикальной	 подачи	электробормотора	во	время	сверления.	Каретка	имеет встроенный болт фиксации каретки и четыре направляющие скольжения. Пластина быстросъемного  крепления  бормотора  (5)  устанавливается  при  помощи  маховика подачи.

3.2.3  Платформа

Платформа	(1)		обеспечивает	стабильность	закрепления		колонны	(2). Керносверлильная машина может быть закреплена на полу или стене при помощи дюбеля	M12	 и	комплекта		крепления.		Установочные   винты,	расположенные	в платформе, служат для компенсации неровностей перекрытия и для приведения ко- лонны в вертикальное положение. Для этого можно использовать встроенные уровни (только для  некоторых модификаций). Также возможно крепление керносверлильной машины		быстросъемным	распорным	крепежным	 устройством,	для	чего	 его необходимо  упереть  одним  концом  в  колонну  или  платформу  керносверлильной машины, а другим в потолок или противоположную стену.

3.2.4  Наклонное сверление

(Только для Drill 50 + Drill 50-S)

Колонна  керносверлильной  машины  может  быть  бесступенчато  наклонена  на  угол до 45°.  Для этого необходимо удалить винт (С), ослабить фиксирующий болт (D) и гайку упора (Е), наклонить колонну на необходимый угол и зафиксировать ее болтом (D) и гайкой (Е).

E

D

C

3.2.5  Электробормотор и его пластина крепления

Электробормотор закрепляется на каретке керносверлильной установки при помощи пластины	быстросъемного	крепления.	Для	этого	пластина	предварительно закрепляется  четырьмя  болтами  на  моторе,  а  затем  надевается  на  каретку  и фиксируется эксцентриковым валом при помощи маховика ручной подачи. При помощи быстросъемного крепления электробормотора возможна при необходимости быстрая смена нескольких разных моторов.

4.  Использование керносверлильной установки

4.1  Подготовка к работе

Надежное крепление - залог точного и эффективного сверления. Ненадежное  закрепление ведет к заклиниваю буровой коронки в отверстии,	поломке	керносверлильной	установки	и	создает опасность для работающего персонала.

4.1.1	Крепление

Œ Керносверлильная  установка  закрепляется  при  помощи  дюбеля  и приспособления для крепления:

Сверлится  отверстие	16  мм  (или другого диаметра при использовании соответствующих дюбелей) на рассчитанном расстоянии от центра предпо- лагаемого отверстия до середины прорези в платформе керносверлильной машины. Глубина этого отверстия должна быть больше длины дюбеля на 10-

15 мм.

Из отверстия вычищается или вымывается водой пыль и в него вставляется дюбель, который затем разбивается в отверстии специальным пробойником и молотком.

В дюбель заворачивается стержень приспособления для крепления кернос- верлильной	машины	и	на	него	прорезью	в	платформе	надевается керносверлильная машина.

Керносверлильная установка устанавливается так, чтобы центр шпинделя электробормотора совпадал с центром предполагаемого отверстия и закреп- ляется на крепежном стержне гайкой.

 Также возможно крепление керносверлильной машины быстросъемным распорным крепежным устройством, для чего его необходимо упереть одним концом в колонну керносверлильной машины, а другим в потолок или противоположную стену.

Ž Крепление вакуумом (только для Drill 50 + Drill 50-E )

(Не   допускается   использовать   на   непрочных   или   неровных   поверхностях,

например, штукатурка, кирпич, кафель, обои, линолеум).

Очистить поверхность, на которой должно производиться крепление. Закрепить вакуумный адаптор (опция) и уплотнительное кольцо. Подсоединить вакуумный насос VP-80 и включить его.

Платформу плотно прижать к поверхности.

Вакуумный  насос  должен  постоянно  оставаться  включенным.  Манометр должен   показывать  -0,7	-	-1,0  бар,  чтобы  опеспечивать  надежность крепления.

4.1.2  Крепление электробормотора и алмазной буровой коронки

Каретка переводится в крайнее верхнее положение и фиксируется в нем. Электробормотор  устанавливается  вместе  с  пластиной  быстросъемного крепления мотора на каретку и закрепляется на ней эксцентриковым валом при помощи маховика ручной подачи.

Коронка (при необходимости с удлинительной штангой) наворачивается на шпиндель электробормотора. При этом для достижения герметичности и для последующего	легкого	развинчивания	резьбового		соединенения	на шпиндель	надевается		медное	уплотнительное	кольцо	и	затем наворачивается буровая коронка.

Подключение	водяного	шланга	надевается	на	кран,	встроенный	в электробормотор, и закрепляется на нем. Для герметичного подсоединения и быстрого  съема  шланга  рекомендуется  использовать  муфту  Gardena.  Не допускается применение загрязненной воды, так как она служит не только для	охлаждения	сегментов	буровой	коронки,	   но		и	для	охлаждения уплотнительных элементов шпинделя.

Всегда следите за стоком воды. При необходимости собирайте воду приспо- соблением  для  сбора  воды  и  водосборным  пылесосом.  Электрические кабель  и разъем, а также предохранительный блок не должны попадать в воду.	При	сверлении   отверстий	в   потолке	необходимо   использовать устройство для сбора воды и моторы со специальной водяной защитой. Использование  водосборника  также  рекомендуется  при  горизонтальном сверлении.

Проверьте надежность закрепления установки и правильность подключения воды и электричества. Соблюдайте при последующей работе правила техни- ки безопасности.

При сверлении отверстий в потолке необходимо использовать устройство для сбора воды и моторы со специальной водяной защитой.

5.  Техническое обслуживание    и уход

5.1  Общие положения

Регулярное техническое обслуживание (проверка, регулировка, смазка) и аккуратное отношение к машине ведет к повышению эффективности сверления и не подвергает опасности машину и работающий персонал.

ПРИ ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КЕРНОСВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Настоящая керносверлильная установка практически не требует никакого технического обслуживания. В таблице 5-1 приведены рекомендуемые интервалы для технического обслуживания и проводимые в их рамках работы. Работы, не входящие в техническое обслуживание, также приведены в этой главе.

Таблица  5-1

| Интервалы проведения | Работы | Замечания |
| --- | --- | --- |
| После каждого использования | Чистка: * сочленения; * места подключения; * резиновые детали. | вода, спец. состав вода вода |
| Еженедельно | Общая проверка: * на предмет повреждений; * места подключения | исправить почистить |
|  | Проверка направляющих скольжения: * регулировка; * замена | Отрегулировать, при необходимости заменить |
| Ежемесячно | Смазка: * резиновых деталей; * подвижных деталей; * фиксирующих и устано- вочных болтов | вазелин масло масло |
| Ежегодно | * Полная проверка технического состояния керносверлильной машины | Проводится специалистами |

5.2  Регулировка и замена направляющих скольжения каретки

5.2.1  Регулировка направляющих

В результате постоянного трения между колонной и направляющими металлическим уголками	происходит	износ	последних.	Это	со	временем	приводит	к	потере стабильности и жесткости керносверлильной машины. Образовавшийся зазор можно устранить путем регулировки следующим образом.

1.  Ослабить фиксирующие гайки на восеми болтах (А) на корпусе каретки.

2.  Аккурантно завернуть болты (А) до устранения зазора между направляющими скольжения и колонной.

3.  Затянуть фиксирующие гайки и проверить легкость хода каретки.

5.2.2  Замена направляющих

Когда   направляющие   уголки   настолько   изношены,   что   их   больше   невозможно отрегулировать,  то  они  должны  быть  заменены  на  новые.  Для  этого  необходимо полностью вывернуть болты (А+В), снять старые уголки и установить новые.

A

B

6.  Гарантии

6.1  Гарантийный срок

Фирма  Доктор Шульце "Алмазный инструмент и  машины" гарантирует безотказную работу	керносверлильной	машины	в	течение	12 месяцев	со	дня	продажи. Керносверлильная  машина  рассчитана  на  ежедневное  использование  при  одно- сменном   режиме  работы.  При  многосменном  режиме  работы  гарантийный  срок уменьшается пропорционально количеству дополнительных смен.

6.2  Гарантийные обязательства

Надежная  работа  изделия  в  течение  всего  срока  эксплуатации  -  предмет  особой заботы  наших  сервисных  служб.  В  случае  возникновения  каких-либо  проблем  в процессе   эксплуатации   изделия   рекомендуем   Вам   обращаться   только   в   нашу сервисную службу, где Вы сможете найти не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор запасных частей и принадлежностей.

При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на русском языке и отметку о гарантийных обязательствах.

Во  избежание  недоразумений  убедительно  просим  Вас  перед  началом  работы  с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

Правовой	основой	настоящих	гарантийных	условий	является	действующее

Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".

Наши	гарантийные	обязательства	распространяются	только	на	неисправности, выявленные в течение гарантийного  срока  и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

На неисправности изделия, возникшие в результате:

Ø Несоблюдения пользователем инструкции по эксплуатации изделия.

Ø Механического  повреждения,  вызванного  внешним  ударным  или  любым иным воздействием.

Ø Применение изделия не по назначению.

Ø Стихийного бедствия.

Ø Несоответствие	параметров	питающей	электросети	с	указанными	на инструменте.

Ø Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей,	не

рекомендованных производителем.

Ø Проникновения  внутрь  изделия  посторонних  предметов,  материалов  или веществ,	не	являющихся	отходами,	сопровождающими	применение	по назначению.

Ø При применении для охлаждения загрязненной воды.

На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.

На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы.

На	неисправности,	возникшие	в   результате	перегрузки   инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным  признакам  перегрузки  изделия  относятся,  помимо  прочих: появление цветов побежалости; деформация; оплавление деталей и узлов изделия; потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.

Серийный номер_____________________

Дата продажи________________________

_______________________________________

6.3  Дополнительные сведения

При необходимости необходимо проведение анализа причин поломки  и ремонта в специализированном сервисном центре. Расходы по транспортировке до сервисного центра несет покупатель.

Во  избежании  повреждений  оборудования  во  время  транспортировки  следите  за надежностью упаковки.

7.  Технические данные

7.1  Размеры Drill-50

Длина ..................................................................................................................................... 425	мм Ширина .................................................................................................................................. 280	мм Высота ................................................................................................................................. 1070	мм Вес .......................................................................................................................................... 21,0		кг

7.2  Технические данные

Крепление электробормотора .................................................................  быстросъемный адаптер Буровая коронка ...........................  Ø 350 мм (максимально Ø500 мм с проставочной пластиной) Длина буровой коронки ..............................................................................................    макс. 500 мм. Угол наклона Drill 50 + Drill 50-S....................................................................   бесступенчато до 45°

8.  Дополнительные принадлежности

Фирма  Доктор  Шульце  "Алмазный  инструмент  и  машины"  располагает  широким ассортиментом  дополнительных  принадлежностей  для керносверлильной  установки Drill-50:

n одноразовый дюбель M12;

n пробойник для дюбелей;

n многоразовый дюбель типа Rawl;

n комплект крепления керносверлильной установки;

n устройство для быстрой смены электробормотора;

n устройство для сбора воды с водосборным пылесосом;

n переходники под разные типы буровых коронок;

n удлинительные штанги для сверления глубоких отверстий;

n быстросъемное крепежное устройство.

9.  Список  запасных    частей

9.1  Заказ

Для заказа запасных частей следует пользоваться списком запасных частей и сборочными чертежами. Так же необходимы следующие данные:

Ø   Модель оборудования, указанная на маркировочной табличке;

Ø   Номер требуемой детали согласно списку запасных частей.

9.2  Сборочный чертеж

9.3  Список запасных частей

10.  Сертификаты

|  | Dr. Schulze GmbH Bollenberg 10 D-57234 Wilnsdorf Tel. +49 (0) 27 37 59 53 0 Fax +49 (0) 27 37 59 53 3 | Керносверлильная установка DRILL-50 сентябрь 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сертификат соответствия

Фирма Доктор Шульце "Алмазный инструмент и машины" подтверждает соответствие керносверлильной установкой Drill-50 следующим нормам и стандартам:

DIN 292-1 и -2 (04/94)

Maschinenrichtlinie	98/37/EG Niederspannungsrichtlinie	73/23/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit89/336/EWG i.d.F. 93/68/EWG EN 12348 „Kernbohrmaschinen auf Ständer – Sicherheit“

Действие этих сертификатов и норм прекращается при неправильном использо-

вании и неправильном монтаже керносверлильной установки!

# Text boxes

Инструкция по эксплуатации

керносверлильной установки

DRILL-50 V/S/PV/PS/EV/ES

Серийный номер_____________________ Дата продажи________________________ _______________________________________

Серийный номер_____________________

Дата продажи________________________

_______________________________________