ПАНЕЛЬ ВЫХОДНОЙ КОММУТАЦИИ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ «РТС-2000 ПВК»

ТУ 65 73-001-47980715-2015

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Санкт-Петербург

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Панель выходной коммутации с грозозащитой «РТС-2000 ПВК»  предназначена для подключения линий оповещения к усилителю мощности, устанавливается в оконечных точках сетей вещания и оповещения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05 – 16,0 |
| 2 | Количество входов | - | 4 |
| 3 | Количество выходов | - | 5 |
| 4 | Номинальные напряжения на входах | В | от 30 до 240В (соответствует выходному напряжению усилителя мощности) |
| 5 | Номинальное напряжение на выходе | В | от 30 до 240В (соответствует выходному напряжению усилителя мощности) |
| 6 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более) | % | 0,5 |
| 7 | Переходное затухание между направлениями, (не менее) | дБ | 80 |
| 8 | Защита на выходе |  | грозозащита |
| 9 | Габаритные размеры | мм | 483*208*44 |
| 10 | Вес, не более | кг | 1,7 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Панель выходной коммутации «РТС-2000 ПВК»	1 шт.

3.2. Комплект соединительных кабелей	1 шт.

3.3. Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3.4. Упаковочная тара	1 шт.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Панель выходной коммутации включает в себя:

- корпус с уголками крепления в 19 дюймовую стойку;

- грозозащиту;

- клеммные колодки для подключения фидерных линий и усилителя мощности;

- разъем для включения централизованного оповещения от усилителя-коммутатора РТС-2000 ОК.

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

5.1. В связи с наличием в блоке опасного для жизни напряжения более 30 В, запрещается вскрывать устройство до отключения его от входных линий.

5.2. Ремонт должен производиться специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3.

5.3. Эксплуатация панели выходной коммутации допускается только при наличии заземления.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

  - Установите панель выходной коммутации на рабочий стол или в 19 дюймовую стойку.

  - Подключить клемму заземления панели выходной коммутации к общему контуру технологического заземления.

  - Соедините кабелями клеммы «ВЫХОД» усилителя мощности и клеммы «ВХОД ОТ УМ» панели выходной коммутации.

  - Подключите кабели линий громкоговорителей к клеммам «РУПОРЫ», «РАДИО ТОЧКИ».

  - Соедините кабелем разъем «ВЫХОД УПР» на усилителе-коммутаторе «РТС-2000 ОК» и разъем «ВХОД УПР» на панели выходной коммутации.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

  - Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине пользователя ремонт производится за его счет.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение         изменений в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - По  условиям эксплуатации панель выходной коммутации относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

  - Панель выходной коммутации предназначена для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до +40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц.

  - Панель выходной коммутации в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Панель выходной коммутации с грозозащитой  «РТС-2000 ПВК»

заводской номер ______________ принята в соответствии с техническими условиями ТУ 65 73-001-47980715-2015 и признана годной к эксплуатации.

_______________  Дата выпуска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1