Телефон с крупными кнопками 
и регулируемым уровнем громкости (Reizen)

Руководство пользователя

- 3 кнопки для быстрого набора и 
10 кнопок для занесения номеров в память телефона

- наличие тонального и импульсного режима

- возможность установки на горизонтальной и вертикальной поверхностях

- светодиодный индикатор звонка

- регулируемый уровень громкости телефонной трубки

- полностью модульный

1. 	Регулятор уровня громкости телефонной трубки

2.	Телефонная трубка

3.	Светодиод

4.	Звонок (высокий уровень громкости/низкий уровень громкости/отключение)

5.	Быстрый набор номера (М1/М2/М3)

6.	Переключатель тонального/импульсного режима

7.	Регулятор уровня громкости динамика

8.	Кнопочная панель

9.	Кнопка временного прерывания разговора

10.	Кнопка включения режима громкой связи (SPEAKERPHONE)

11.	Индикатор питания

12.	Кнопка автоматического набора занесенного в память номера

13.	Микрофон

14.	Кнопка повторного набора номера

15.	Кнопка доступа к специальным функциям АТС

16.	Кнопка сохранения номера в памяти телефона

17.	Кабель для подключения к телефонной линии

Меры предосторожности

Данное изделие является электрическим устройством и при погружении в воду представляет собой угрозу для жизни и здоровья. Чтобы избежать поражения электрическим током, не пользуйтесь телефоном, находясь в ванной или в душе. Уронив телефон в воду, сначала отключите провод (или провода) от разъема, а потом выньте телефон из воды.

Инструкция по эксплуатации

Переключатель тонального/импульсного режима

Переключатель предназначен для выбора режима набора номера в зависимости от желания пользователя или требований системы телефонной связи.

- TONE… Устройство будет работать в режиме тонального набора номера

- PULSE… Устройство будет работать в режиме импульсного набора номера

Переключатель звонка (высокий уровень громкости/низкий уровень громкости/отклю-чение)

Если вы не хотите слышать громких сигналов о поступающих звонках, переведите переключатель звонка в положение «низкий уровень громкости» (Low) или в положение «выключено» (Off). В положении «низкий уровень громкости» уровень громкости звонка будет минимальным. Если выключатель находится в положении «выключено» (Off), вы сможете звонить на другие номера и не будете слышать сигнала поступающих звонков.

Исходящий звонок в режиме обычного телефона

1. 	Выберите режим набора с помощью переключателя тонального / импульсного режима

2.	Снимите трубку и убедитесь в наличии сигнала готовности линии.

3.	Наберите нужный номер

Входящий звонок в режиме обычного телефона

Услышав телефонный звонок,

1.	Снимите трубку и говорите в микрофон телефонной трубки.

2.	Закончив разговор, положите трубку, чтобы освободить телефонную линию.

Работа в режиме устройства громкой связи

Нажмите кнопку включения режима громкой связи (SPEAKERPHONE). Загорится индикатор режима. Устройство готово к работе в режиме громкой связи. Не снимая трубку, вы можете говорить в микрофон, слушая собеседника через динамик. Уровень громкости устанавливается регулятором уровня громкости динамика.

Ответ на входящий звонок с помощью устройства громкой связи

Сообщите собеседнику о том, что вы пользуетесь режимом громкой связи. Возможно, ваш собеседник против того, чтобы содержание его разговора стало известно посторонним лицам.

1.	Нажмите кнопку включения устройства громкой связи (SPEAKERPHONE). Загорится индикатор. Начните говорить — загорится также индикатор питания.

Индикатор питания

Этот индикатор загорается, когда вы снимаете трубку. Он сигнализирует о правильном подключении телефона и напомнит вам, если телефонная трубка занимает неправильное положение.

Светодиод

Светодиод мигает при поступлении входящего звонка, пока вы не снимете трубку.

Регулятор уровня громкости телефонной трубки

Уровень громкости телефонной трубки устанавливается с помощью установленного на трубке переключателя, имеющего три позиции «высокий» (HI) — «средний» (MI) — «низкий» (LO).

Повторный набор номера

Последний номер можно набрать повторно в автоматическом режиме. Этой функцией удобно пользоваться, если линия занята.

2.	Убедившись в наличии сигнала готовности линии, нажмите рычаг телефона или положите трубку на 2 секунды. Затем нажмите кнопку повторного набора номера. В памяти телефона сохраняется последний набранный номер, даже если вы набирали его накануне. (Если вы не хотите, чтобы последний набранный вами номер стал известен посторонним, снимите трубку и нажмите кнопку с любой цифрой).

Кнопка доступа к специальным функциям

Если офис оборудован автономной АТС, телефон можно использовать для переадресации звонков.

- Попросите собеседника подождать.

- Нажмите и отпустите кнопку доступа к специальным функциям FLASH.

- Наберите номер, на который адресован звонок.

- Дождавшись ответа, сообщите о звонке и положите трубку.

Если линия адресата звонка занята или не отвечает,

- Нажмите и отпустите кнопку доступа к специальным функциям, чтобы возобновить связь с собеседником.

Занесение в память телефона номеров, набираемых кнопками ускоренного набора (М1/М2/М3)

1.	Снимите трубку

2.	Нажмите кнопку «сохранить» (STORE)

3.	Наберите номер, который надо сохранить

4.	Нажмите кнопку ускоренного набора (М1/М2/М3)

5.	Положите трубку

Занесение в память телефона номеров, набираемых кнопками от 1 до 0

1.	Снимите трубку

2.	Нажмите кнопку «сохранить» (STORE)

3.	Наберите номер, который надо сохранить

4.	Нажмите кнопку «сохранить» (STORE).

5.	Нажмите кнопку с цифрой от 1 до 0

6.	Положите трубку

Набор номеров с помощью кнопок ускоренного набора (М1/М2/М3)

Убедитесь в наличии сигнала готовности линии (сняв трубку) и нажмите одну из трех кнопок, помеченных символами М1, М2, М3.

Набор номера, занесенного в память телефона

1.	Снимите трубку

2.	Нажмите кнопку AUTO и кнопку с цифрой, соответствующей номеру, который надо набрать. Устройство автоматически наберет номер, сохраненный в памяти под присвоенной ему цифрой.

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание телефона осуществляет предприятие ООО «Исток Аудио Трейдинг».

Бесплатное гарантийное обслуживание телефона осуществляется в течение одного года  при наличии  даты продажи (даты проверки ОТК) и печати торгующей организации в данном руководстве.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа телефона владелец имеет право на бесплатный ремонт.

Гарантийные обязательства не распространяются на телефон:

– 	при обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением мер предосторожности и правил эксплуатации  телефона (следы ударов, трещины в корпусе, царапины, искривление корпуса из-за перегрева, следы повреждения жидкостями и пр.);

– 	при наличии следов вскрытия;

– 	при поломке телефонного аппарата в связи с использованием комплектующих, не входящих в комплект поставки;

– 	при повреждениях устройства, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами и прочими форс-мажорными обстоятельствами, а также действиями третьих лиц.