Teхническая информация LOBACARE® FLOORCARE Описание: Вид: Водное многофункциональное средство по уходу. Свойства: Устойчиво по отношению к спиртам и дезинфицирующим средствам, применяемым в разбавленном виде. Область применения: Уход за покрытым лаком паркетом, пробковыми и эластичными покрытиями. Уход за покрытиями из камня (неглазурованными и неполированными) только во внутренних помещениях. Тех.параметры Состав: Неионные тензиды - менее 5%, консерванты, полимерно-дисперсионные компоненты, водные растворители, парфюмерное масло. Разбавитель: Вода. Варианты упаковки: Пластиковые бутыли емкостью 0,25 л, 1 л, 2,5 л и 10 л. Хранение: В закрытой заводской упаковке срок хранения - 12 месяцев. Хранение и транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С. Рекомендации по использованию: Применение: На очищенное от пыли и грязи покрытие нанести равномерный тонкий слой LOBACARE Vollpflege с помощью приспособления LOBATOOL Wischwiesel. После высыхания в течение примерно 20-30 минут по покрытию можно ходить. Если для пористых покрытий необходимо нанесение второго слоя LOBACARE Vollpflege, то оно производится только после высыхания первого слоя. Ни в коем случае не обрабатывать поверхность второй раз во время высыхания! Текущая очистка и уход: Очистка: С помощью средства LOBACARE Neutralreiniger. Уход: Развести 0,5-1 литр LOBACARE Vollpflege в ведре воды (10 л) и протереть этим раствором поверхность. Генеральная очистка: С помощью средства LOBACARE Wachsentferner. Для покрытий из ПВХ в качестве альтернативы можно использовать средство LOBACARE Intensivgrundreiniger. Время высыхания: В зависимости от климатических условий и нанесенного количества: - около 30 минут. Полная нагрузка на покрытие после высыхания в течение ночи. Расход материала: Около 3 литров на 100 м.кв. на 1 слой (неразбавленное при первичном уходе). 0,5-1 литр на ведро воды (10 л) на 100 м.кв. (текущий уход). Очистка инструмента: Промыть чистой водой. Техника безопасности: На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Попавшие на кожу и одежду частицы средства - смыть водой. Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Первая помощь: При попадании средства на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промывать водой в течение 10 минут. При попадании LOBACARE Vollpflege в желудок - выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача. Примечание: Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.