с. 4 	Паспорт 	ЩУУТЭ1

6 Комплектность поставки

| № | Поз. обозначение | Описание | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩУУТЭ1 | Щит с монтажной плитой | 1 |  |
| 1 | 1 | Панель монтажная | 1 |  |
| 2 | 2 | DIN-рейка | 3 | L=295 мм |
| 3 | 3 | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 240В | 1 |  |
| 4 | 5 | Автоматический выключатель 1Р 6А (С) 4,5 кА ВА47-63 EKF PROxima | 1 |  |
| 5 | 6 | Автоматический выключатель 1Р 2А (С) 4,5 кА ВА47-63 EKF PROxima | 1 |  |
| 6 | 8 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | 3 |  |
| 7 | 11 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 синий | 2 |  |
| 8 | 12 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 земля | 1 |  |
| 9 | 13 | Шина N63.12 din изолятор никель EKF | 1 |  |
| 10 | 14 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 серый | 14 |  |
| 11 | 15 | Кабель-канал 1 перфорированный 25×25 мм | 1 | L=525 мм |
| 12 | 16 | Кабель-канал 1 перфорированный 25×25 мм | 2 | L=270 мм |
| 13 |  | Сальник PG21 | 6 |  |
| 14 |  | Комплект документации | 1 |  |

7 Свидетельство о приемке

Щит узла учета ЩУУТЭ1, зав. номер _______________________________  соответствует техническим условиям ТУ 3435-008-65987520-2016 и признан годным для эксплуатации.

МП 	Инженер ОТК  ........................................  	 .............................

ФИО 	число, месяц, год

ОКП 34 3500

ЩИТ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ ЩУУТЭ1

Паспорт

ТРОН.421451.008 ПС

с. 2 	Паспорт 	ЩУУТЭ1

1 Назначение

Щит узла учета ЩУУТЭ1 предназначен для электропитания составных элементов теплосчетчика Т34, размещения тепловычислителя ТВ7 и средств связи для передачи данных на удаленный диспетчерский пункт.

2 Основные технические данные

Напряжение питания от сети переменного тока  .............................. 220+22/-33В; Степень защиты корпуса от пыли и влаги  ........................... IP54 по ГОСТ 14254.

Габариты  ..................................................................................... 600×400×160 мм; Масса  ............................................................................................... не более10 кг;

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха  ........................... от минус 10 до плюс 50°С; относительная влажность ............................... до 95% при температуре до 25°С; атмосферное давление  .................................................................. 84...106,7 кПа; механическая вибрация частотой 5...25 Гц с амплитудой смещения до 0,1 мм.

Щиты соответствуют требованиям к устройствам комплектным низковольтным по ГОСТ Р 51321.1.

3 Правила хранения и транспортирования

Щиты в упаковке предприятия изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре воздуха (-50…+50) °С и относительной влажности до 98% (без конденсации влаги).

Щит в упаковке транспортируется всеми видами транспорта.

4 Указания по монтажу щита

Щит поставляется в сборе в соответствии с комплектностью поставки.

Схема расположения составных частей щита представлена на рис. 1.

Схема электрическая принципиальная щита, а также типовая схема подключения датчиков расхода, температуры и давления к тепловычислителю ТВ7 вложены во внутрь щита.

Кабель питания и сигнальные линии от датчиков расхода, температуры и давления вводятся во внутрь щита через гермовводы PG21, установленные в его нижней части.

Клеммы ХР1 предназначены для присоединения питающего кабеля 220 В.

Сигнальные линии от датчиков расхода и температуры заводятся непосредственно на тепловычислитель ТВ7.

Сигнальные линии от датчиков давления подключаются к тепловычислителю через клеммы ХР2.

ЩУТЭ

1

Паспорт

с

. 3

Рис. 1 – Схема расположения составных частей щита

5 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует работоспособность ЩУУТЭ1 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев от даты продажи.