Адаптер	интерфейса	USB-LIN		для	расходомеров	«Питерфлоу»

Назначение адаптера

Адаптер USB-LIN (адаптер) предназначен для работы с расходомерами «Питерфлоу РС».

Для работы адаптера требуется драйвер. Драйвер можно скачать здесь: http://www.silabs.com/products/mcu/pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx.

После установки драйвера адаптер воспринимается Windows как виртуальный COM-порт.

Подключение адаптера к расходомеру

Подключение адаптера выполняется по схеме, приведенной ниже.

Программное обеспечение

Для считывание архивных данных из расходомеров применяется программа «Архиватор» для компьютера с операционной системой Windows или мобильное приложение ТТМ для устройств с ОС Android. Программы находятся в свободном

Порядок работы с ПО «Архиватор»

Настройка нового подключения

- Установить курсор на надпись «Все приборы учета»

- По правому щелчку указателя выбрать пункт «Добавить прибор учета»

- На вкладке Свойства прибора учета – Общие выбрать из списка тип прибора – «Питерфлоу РС»

- Ввести серийный номер расходомера.

- Перейти на вкладку Свойства прибора учета – Соединение

Служба	технической	поддержки:	2

- Установить Тип соединения – Прямое

- Установить номер COM-порта, соответствующий преобразователю.

Примечание. Номер COM-порта определяется в Диспетчере устройств Windows.

- Задать скорость обмена 19200.

- Перейти в пункт «Дополнительно»

- Установить флажок «USB-LIN»

- Установить флажок «Читать часовой архив» и нажать кнопку «ОК».

- Установить курсор на вновь введенный прибор учета в левом окне программы.

- По правому щелчку указателя выбрать команду «Опросить прибор учета»

- После появления надписи «Операция завершена успешно» в строке состояния программы (нижний левый угол экрана) можно отключить преобразователь от расходомера.

Служба	технической	поддержки:	3