Компания ООО «Агролаб» предлагает Вам НОВИНКУ

термостабилизированный

столик к микроскопам

Столик позволяет поддерживать необходимый температурный режим при исследовании в проходящем и отраженном свете культур живых клеток и биопрепаратов. Изделие хорошо стыкуется со всеми моделями монокулярных, бинокулярных, и стерео микроскопов. Равномерность нагрева обеспечивается оригинальным нагревательным элементом собственной разработки, занимающем до 80% площади столика.

Кнопки регулировки температуры, цифровой индикатор текущего значения и режимов (НАГРЕВ и ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ) расположены непосредственно на корпусе изделия. Отсутствие отдельного блока управления позволяет экономить место на рабочем столе исследователя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Диапазон регулировки температуры | от Т окр.среды+ 5 С до + 50 С |
| --- | --- |
| Точность поддержания температуры | +/- 0.5 С |
| Точность установки температуры (младший разряд индикатора) | 0.1 С |
| Среднее время выхода на режим 37 С | Не более 5 мин. |
| Размеры | 140 х 140 х 9 мм |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Питание | Сетевой адаптер 220 В \12 В |