1 — XT60 DEANS

Один из самых надёжных силовых разъёмов, которые стараются применять на силовых аккумуляторах, предназначенных для использования в радиоуправляемых авиамоделях

2 — DEANS ULTRA

Помимо официального названия данный тип разъёма часто именуют T-plug или T-Deans

3 — XT

XT является аналогом Deans Ultra (T-plug, T-Deans), но в отличие от Deans, пластиковый корпус разъёма имеет ребристую поверхность, которая значительно упрощает разъединение клемм

4 — DEANS MICRO

5 — JST / BEC

Чаще всего JST разъём встречается на сборках модельных аккумуляторов или кассетах для аккумуляторов, которые применяются в качестве бортового питания электроники радиоуправляемых моделей

6 — TAMIYA И MINI TAMIYA

Один из самых популярных разъёмов, который уже много лет применяется в бюджетных радиоуправляемых моделях и игрушках, и, соответственно, устанавливается на аккумуляторы, которые предназначены для их питания

7 — TRAXXAS

Данные разъёмы чаще всего можно встретить на аккумуляторах, которые предназначены для использования в радиоуправляемых автомоделях от компании Traxxas

8 — ASTRO FLIGHT ZERO LOSS CONNECTORS

9 — FUTABA J

Futaba J — самый распространённый разъём, который знаком любому моделисту. С помощью данного разъёма к приёмникам модели подключаются все электронные устройства: сервоприводы, регуляторы хода, гироскопы, аккумуляторы бортового питания и т.д. Кроме того, с помощью такого разъёма к универсальным зарядным устройствам подключаются внешние температурные датчики. У разъёма Futaba J есть схожие аналоги, которые выпускаются компаниями, специализирующимися на выпуске электронных устройств и аксессуаров для моделизма

10, 11, 12 — EC2, EC3 И EC5

Данные разъёмы отличаются размером коннекторов (клемм) и размером корпуса из пластика, куда вставляются клеммы. Разъём EC2 снабжён клеммами с диаметром — 2 мм , EC3 — 3 мм, EC5 — 5 мм.

13 — GOLD BULLET СONECTOR

Существует великое множество штырьковых разъёмов типа Gold bullet Conector. Разъёмы данного типа отличаются друг от друга диаметром и размером. Наиболее распространены разъёмы с диаметром коннектора 2 мм, 3 мм и 4 мм. Кроме того, разъёмы подобного типа можно разделить на два существенных вида

Gold Bullet conector с вращающейся центральной частью. Разъём типа «папа» имеет вращающуюся центральную контактную муфту, которая при соединении двух проводов, позволяет им свободно вращаться относительно друг друга, что в значительной степени предотвращает пресловутое скручивание проводов

Разрезной разъём Gold bullet Conector. Разъём типа «папа» имеет продольные разрезы (лепестки)

14 — HXT

Это разъёмы типа Gold bullet Conector, которые вставляются в пластиковый корпус из двух соединённых между собой трубок разного диаметра. Разъёмы HXT могут иметь разную длину и диаметр, в соответствии с размерами вставляемых коннекторов Gold bullet Conector.

15 — СТАНДАРТНЫЕ БАНАНЫ (BANANA PLUG)

Сложно описать области применения подобных коннекторов — их сотни, а может быть и тысячи. Данныйтип разъёмов выпускается уже несколько десятилетий. В контексте данного обзора про разъёмы для аккумуляторов и зарядных устройств, стоит отметить, что Баннаны в основном используются для подсоединения силовых проводов, идущих от аккумулятора, к зарядному устройству. Большинство современных зарядных устройств оборудованы гнёздами для заряда аккумуляторов именно под данный тип разъёмов.

16 — ANDERSON POWER POLE CONNECTOR

Данный тип разъёмов в последнее время весьма часто стал применяться для подключения зарядных устройств к внешним блокам питания DC 12V

17 — VENOM CONNECTOR

Venom — один из самых современных силовых разъёмов, которые устанавливаются сейчас на силовые литиевые аккумуляторы. Преимущество разъёма заключается в его универсальности, которая достигается за счёт дополнительных переходников под основные типы силовых разъёмов. Разъёмы Venom устанавливаются в основном на силовые аккумуляторы, предназначенные для автомоделей

18 — MULTIPLEX CONNECTORS

Данный тип разъёмов используется в электронике, аккумуляторах и зарядных устройствах немецкой компании Multiplex

19 — GLOW CONNECTOR

Данный тип разъёма предназначен исключительно для заряда аккумулятора в устройстве для накала свечи (свечной накал), которое повсеместно используется моделистами для запуска двигателей внутреннего сгорания. Переходник с подобным разъёмом можно часто встретить в комплектах поставки с универсальными зарядными устройствами

20 — JST-XH

Разъёмы данного типа часто применяются для балансировки отдельных элементов в составе сборки из нескольких литий-полимерных (Li-Pol), литий-ионных (Li-ion) или литий-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов. Подобные разъёмы с разным количеством штырьков устанавливаются в большинство современных зарядных устройств для балансировки литиевых элементов при заряде. Кроме того, разъёмы данного типа в конфигурации 1S (2 штырька) часто применяются в качестве силовых разъёмов для миниатюрных литий-полимерных аккумуляторов, которые используются в маленьких радиоуправляемых игрушках (вертолёты, машинки и т.д.)

21 — JST-EH

Одни из самых миниатюрных разъёмов, которые используются в качестве балансировочных выводов в сборках из литий-полимерных аккумуляторов от компаний Robbe и Graupner. Аналогичные балансировочные разъёмы устанавливаются в универсальные зарядные устройства, которые производят Robbe и Graupner

22 — POLYQUEST (PQ) / HYPERION (HP)

Данный тип разъёмов применяется  в качестве балансировочных выводов в сборках из литий-полимерных аккумуляторов от компаний Polyquest и Hyperion

23 — TUNDER POWER (TP) / FLIGHT POWER (FP)

Данный тип разъёмов применяется  в качестве балансировочных выводов в сборках из литий-полимерных аккумуляторов от компаний Tunder power и Flight Power