Монтажная инструкция для  бумажных обоев с акриловым напылением

бренда Seabrook

Прежде чем  вскрыть упаковку рулонов  проверьте ее целостность, убедитесь,  что номер партии и артикул совпадает на всех рулонах. Проверьте соответствие обоев указанному счету.

Мы рекомендуем применять данную инструкцию по наклеиванию бумажных обоев с

акриловым напылением при условии, что  оклеиваемая поверхность подготовлена

должным образом.

Рекомендации по подготовке оклеиваемой поверхности.

Прежде, чем приступить непосредственно к наклеиванию обоев, мы

рекомендуем:

- Закончить все строительные, монтажные и отделочные работы, тщательно провести уборку помещения и убрать весь строительный мусор.

- Правильно подготовить стены:

- они должны быть  прочными, без пустот, без трещин и повреждений, ровными,

гладкими, чистыми, сухими, без наплывов, обезжиренными, с углами, строго

выведенными по вертикали;

- при наличии плесени, стены необходимо обработать препаратом, уничтожающим и

препятствующим росту грибковых образований с последующей тщательной

просушкой;

- поверхности, покрытые лаком или окрашенные масляной краской, должны быть

матированы;

- старые обои и другие покрытия обязательно должны быть удалены;

- шпатлевка, штукатурка, строительный флизелин и другие отделочные материалы, на которые наклеиваются обои, должны иметь прочное, надежное сцепление со стеной (не отслаиваться, не осыпаться и т.д.).

- цвет стен должен быть однородно белым либо светлым.

- В период работ по наклеиванию обоев необходимо обеспечить  в помещении

оптимальную температуру (от +18º до 22º С) и  уровень влажности не больше 65%.

- Не более чем за 24 часа до начала работ по оклеиванию поверхности

необходимо:

- произвести влажную уборку в помещении для исключения попадания пыли на обои;

- дополнительно загрунтовать стены неразбавленной грунтовкой глубокого

проникновения.

5.  Исключить сквозняк в помещении, на период работ по наклеиванию обоев.

В строящихся или реконструируемых помещениях должны быть вставлены окна

и двери.

Рекомендации по наклеиванию обоев

- Сделайте разметку стен.

- Нарежьте полосы обоев необходимой длины с запасом для обрезки и с учетом раппорта, в том количестве, которое необходимо  для вашего помещения.

- Используйте клей для легких виниловых обоев, строго следуя инструкции производителя по использованию клея.

- На отрезанную полосу обоев  нанесите клей  с помощью кисти или валика движением от центра к краям. Убедитесь, что все края обоев пропитаны клеем.

Для удобства наклеивания  рекомендуем сложить полосу  от низа - к середине, и от

верха  к середине, клеевым слоем внутрь. Слегка прижмите сложенные поверхности,

не сминая полотно. Оставьте его в таком положении на 3-5 минут, чтобы обои

пропитались клеем. НЕДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОБОЙНОГО ПОЛОТНА!

- Наклейте  полосу, аккуратно расправляя и равномерно придавливая ее к стене сверху вниз. Разгладьте полотно от центра к краям сверху вниз, для  удаления пузырьков воздуха и излишек клея. НЕ ТАЩИТЕ И НЕ ДВИГАЙТЕ ПОЛОТНО ПОСЛЕ НАКЛЕИВАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ РАСТЯНУТЬ ОБОИ. ПЕРЕДВИГАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОТКЛЕИВ ПОЛОТНО И НАКЛЕИВ ЕГО ЗАНАВО.

- ВНИМАНИЕ!  УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПОВЕРХНОСТИ

ОБОЕВ СРАЗУ, ИСПОЛЬЗУЯ ЧИСТУЮ ВОДУ, ГУБКУ ИЛИ МЯГКУЮ ТКАНЬ, НЕ

РАСТИРАЯ  ЕГО ПО ПОЛОТНУ. ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПОСЛЕ НАКЛЕИВАНИЯ КАЖДОГО

ПОЛОТНА.

ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ КЛЕЯ НА ПОВЕРХНОСТИ  МОГУТ  ПРИВЕСТИ К

ПОВРЕЖДЕНИЮ СТРУКТУРЫ ОБОЕВ, ИЗМЕНЕНИЮ ИХ ЦВЕТА И ЭТО НЕ

ЯВЛЯЕТСЯ   ДЕФЕКТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

- Приклейте вторую и третью полосы обоев, повторяя шаги 3,4,6 стык в стык к предыдущей полосе. ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ НА СОВМЕШЕНИЕ РАППОРТА.

Для обоев с рисунком, не имеющим раппорт, используйте реверсивное приклеивание  полос. После того, как повешены три полосы, посмотрите, достигнут ли желаемый эффект. Если нет, переверните полосы и снова наклейте.

- Убедитесь, что швы плотно прилегают к стене. При необходимости слегка разгладьте швы специальным валиком. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШОВНЫЙ ВАЛИК НА РЕЛЬЕФНЫХ И ТИСНЕНЫХ ОБОЯХ.

- ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ТРИ НАКЛЕЕННЫЕ ПОЛОСЫ  ОБОЕВ НА НАЛИЧИЕ, КАКИХ ЛИБО ЦВЕТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ ИЛИ ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ. ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ, ОСТАНОВИТЕ РАБОТУ ПО НАКЛЕИВАНИЮ И ОБРАТИТЕСЬ  В ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.  В СЛУЧАЕ. ЕСЛИ ВЫ НАКЛЕИЛИ БОЛЕЕ 3 ПОЛОС ОБОЕВ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАС УСТРАИВАЕТ КАЧЕСТВО ТОВАРА.

- Если никакие дефекты не обнаружены,  продолжайте клеить каждую последующую полосу стык в стык к предыдущей полосе, следуя приведенным выше указаниям.

Рекомендации по уходу за обоями

Поверхность обоев можно протирать легким, теплым мыльным раствор, используя

мягкую губку. НЕ ТРИТЕ СИЛЬНО. Обязательно смойте мыльный раствор с обоев чистой

водой.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства и растворители.

Рекомендации по удалению обоев

Для удаления  обоев со стен используйте специальные химические ферменты, строго следуя инструкции производителя данного химического состава. После удаления обоев промойте стены мягким моющим средством и тщательно протрите. (Для стен покрытых гипсокартоном).