Полуавтомат TECH MIG 250 (N257)

Сварочный инвертор TECH MIG 250 (N257) позволяет сваривать низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые, высоколегированные и нержавеющие стали, а также цветные металлы и сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, латунными, титановыми сталями и сплавами.

Ключевые особенности:

Индикация и предустановка режимов сварки

Интеллектуальная система охлаждения

Дополнительная функция – сварка MMA

Дополнительная функция – сварка TIG

Таблица настроек сварки MMA, TIG, MIG

Индуктивность

Форсаж дуги, ММА

Горячий старт, ММА

Разъем подключения «Spool Gun» горелки

Режим работы горелкой 2T/4T

Функция дожигания проволоки

Полноценная горелка TIG

Прочная конструкция тележки для баллона

Прочный четырехроликовый металлический механизм подачи проволоки

ПН 60% при 40 °С на максимальном токе КПД 85%

Степень защиты по классу IP23S Степень изоляции по классу F

Характеристики:

Напряжение питающей сети: 380 В

Частота питающей сети: 50 Гц

Потребляемая мощность MIG: 8.4 кВА

Потребляемая мощность ММА: 9.5 кВА

Потребляемая мощность TIG: 4.6 кВА

Потребляемый ток: 14.4 А

Сварочный ток MIG: 30–250 А

Сварочный ток MMA: 20–250 А

Сварочный ток TIG: 20–250 А

Рабочее напряжение MIG: 15.5–26.5 В

Рабочее напряжение ММА: 20.8–30.0 В

Рабочее напряжение TIG: 10.8–20.0 В

Сварочный ток MIG (ПН 100%): 150 А

Сварочный ток MMA (ПН 100%): 150 А

Сварочный ток TIG (ПН 100%): 150 А

Напряжение холостого хода MMA: 54 В

Напряжение холостого хода TIG: 54 В

Напряжение холостого хода MIG: 54 В

Подающий механизм: Встроенный

Диаметр сварочной проволоки MIG: 0.6/0.8/1/1.2 мм

Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм

Розетка 36 В

Диаметр электрода TIG: 1.6–4.0 мм

Скорость подачи проволоки: 1.5–16.0 м/мин

Количество роликов: 2 шт.

Коэффициент мощности: 0.93

Габариты: 900×450×755 мм

Вес: 47 кг

Комплект поставки:

Инверторный сварочный аппарат – 1 шт

Горелка в сборе MS 24, 3 м - 1 шт

Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт

Тележка под баллон - 1 шт

Подающие ролики 0,6/0,8 - 1 шт

Комплект запасных роликов - 2 шт

Комлект ЗИП - 1 шт

Редуктор с подогревателем 36 В - 1 шт

Газовый шланг, 3 м - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

Паспорт - 1 шт