# Кировское областное государственное

# профессиональное образовательное бюджетное учреждение

# «Кировский авиационный техникум»

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и  электроника

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ  СТУДЕНТА ГРУППЫ _________

(шифр)

_________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

по специальности:

13.02.10  «Электрические машины и аппараты»

среднего профессионального образования.

КИРОВ 2018

Отчет о выполнении лабораторной работы

«Исследование резонанса напряжений».

Цель работы. Исследовать явление резонанса напряжений и условия, при которых он возникает.

Приборы и оборудование

1. Лабораторный автотрансформатор ЛАТР.

2.  Вольтметр PV1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

3. Амперметр PA1_____________________________________________

(тип, система, род тока, класс точности, пределы измерения, цена деления, зав. номер)

4. Батарея конденсаторов C=32 мкФ.

5. Катушка индуктивности на 1200 витков с сердечником.

6. Соединительные провода.

Схема опыта

Результаты исследований

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений

| Опыт | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | I А | U В | Uк В | Uс В | Z Ом | Zк Ом | R Ом | ХL Ом | Хc Ом | Uа В | UL В | cosφ | Q ВАр | P Вт |
| ХL > Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL < Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХL = Хc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

Полное сопротивление цепи, Ом

Z = U/I;  		Z =

Полное сопротивление катушки, Ом

ZК = Uk/I;  ZК =

Реактивное сопротивление конденсатора, Ом

Xc = Uc/I;  		Xc =

Реактивное сопротивление  катушки, Ом

XL =   ;        XL =

Падение напряжения на активном сопротивлении, В

Uа = I · R;  	Uа =

Падение напряжения на  индуктивности, В

UL = I · XL ;   UL =

Коэффициент мощности

cos φ = R/Z ;  cos φ =

Потери мощности активные, Вт

P = Uа · I ;    P =

Потери мощности реактивные, ВАр

Q = U · I sinφ;   Q =

Векторные диаграммы

ХL < Хc			ХL > Хc				ХL = Хc

Масштаб: МI =		  	МU = 		 	МR =

Выводы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Что такое резонанс напряжений?

- Условие появления резонанса напряжений.

- Изменением каких параметров электрической цепи можно добиться возникновения резонанса напряжений?

- По какому признаку определяется момент резонанса напряжений при проведении опыта?

- Какую опасность может создать резонанс напряжений?

- Где в технике применяется резонанс напряжений?

Ответы на контрольные вопросы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент  	______________________ 			______________

(подпись) 						(дата)

Преподаватель  __________________ 			______________

(подпись)						  (дата)