«УТВЕРЖДЕНО»

Глава Администрации МО «село Маали»

_________________М.М. Ахмедов

«_____»______________2017 г.

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства по объекту: «Строительство газопровода, водопровода и автодороги  к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан»

с. Маали, 2017 г.

- Предмет закупки: оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства по объекту: «Строительство газопровода,  водопровода и автодороги к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан».

  - Наименование объекта: «Строительство газопровода, водопровода и автодороги к с. Маали, Гергебильского района Республики Дагестан».

  - Строительный адрес: МО «с. Мали» Гергебильский район  Республика Дагестан

- Начальная (максимальная) цена контракта: 226 019 496,28 (двести двадцать шесть миллионов девятнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 28 копеек.

Цена Контракта, после проведения открытого конкурса: ________________ (_________________________________________________________).

- Источник финансирования: Бюджет МО с. Маали

- Краткие характеристики оказываемых услуг: оказания услуг по осуществлению функций технического заказчика на период проектирования и строительства

- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектных работ (60 календарных дней)

- оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения  строительства объектов капитального строительства (120 календарных дней).

- Количество оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием.

- Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: в соответствии с проектной  документацией.

- Общие требования к оказанию услуг, требования по объёму гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупки: в соответствии с проектной документацией, проектом государственного контракта и условиями конкурсной документации.

- Требования к качественным характеристикам услуг. Требования к безопасности услуг: в соответствии с проектной документацией, требованиями Градостроительного кодекса РФ, действующими нормами, правилами и государственными стандартами.

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): выписка из реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Приказом от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки их реестра членов саморегулируемой организации» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- На период выполнения проектных работ - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

- На период выполнения строительства - членство в саморегулируемой организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство

- Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг: с даты заключения Контракта;

- окончание оказания услуг – 180 календарных дней не позднее 15.10.2018 г.

Срок действия контракта:

- контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года.

- Порядок оказания услуг, этапы, последовательность, график оплаты исполненных условий контракта, в том числе поэтапной: в соответствии с проектной документацией и государственным контрактом.

Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании Актов сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанных Сторонами и счетов на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Технического заказчика, указанный в Контракте.

Технический заказчик до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, представляет Заказчику Акты сдачи-приёмки оказанных услуг и счета на оплату.

Заказчик производит промежуточную оплату затрат Технического заказчика в пределах не превышающих 50% от Цены Контракта в следующем порядке:

Заказчик производит оплату услуг Технического заказчика в части разработки проектно-изыскательских работ после предоставления обосновывающих документов Техническим заказчиком .

За оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика (содержание службы заказчика, строительный контроль и т.д.)  на период выполнения строительных работ Заказчик производит промежуточную оплату фактически услуг (содержание службы заказчика, строительный контроль) пропорционально от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых Техническим заказчиком в соответствии с заключенным Муниципальным контрактом строительных работ в отчётном периоде, подтверждённых надлежаще оформленными актами сдачи-приёмки выполненных работ, оформленными по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Заказчик производит оплату Техническому заказчику фактически произведенных непредвиденных работ и затрат за счет резерва по фактическим затратам после предоставления документов, подтверждающих указанные затраты.

Окончательный расчёт  за оказанные Техническим заказчиком услуги производится после подписания последнего Акта сдачи-приёмки услуг Заказчиком и достижения им результата оказания услуг, а именно передача законченного строительством объекта в эксплуатацию соответствующим эксплуатирующим организациям, подготовка необходимых  документов и материалов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в соответствующих законодательных актах градостроительной политики РФ и передача объекта в собственность города Москвы.

Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

12. Содержание и требование к разработке проектной документации

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 1.1. | Основание для проектирования |  |
| 1.2. | Муниципальный заказчик | Администрация МО «село Маали» |
| 1.3. | Генеральный проектировщик. Технический заказчик | Определяется по итогам торгов (открытого конкурса) |
| 1.4. | Сведения об участке строительства: |  |
|  | Местоположение | МО «село Маали», Республика Дагестан, Гергебильский район |
|  | Границы работ |  |
|  | Планировочные ограничения | Существующие линии градостроительного регулирования Зона окружающей застройки Технические зоны инженерных коммуникаций |
|  | Существующие землепользователи | МО «село Маали» Границы землепользователей дополнительно уточняются проектом |
| 1.5. | Принадлежность проектируемого объекта к линейным объектам или объектам непроизводственного назначения | Проектируемые объекты относятся к линейным объектам |
| 1.6. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7. | Необходимость выделения этапов строительства (пусковых комплексов) и их состав | Требуется выделение этапов Этап 1 Газопровод из стальных труб DN 219 мм надземная прокладка- 18,5 км;; Этап 2Автомобильная дорога, категории IV 2 полосная облегченного типа с асфальтобетонным покрытием – 6 км; Этап 3Водопровод из полиэтиленовых труб DN 200 мм – 2 км |
| 1.8. | Необходимость разработки вариантов проектных решений | Не требуется |
| 1 1.9. | Сроки начала и окончания оказания услуг |  |
|  | На период выполнения проектных работ | Срок проектирования –60 календарных дней до 30.03.2018г. Государственная экспертиза проектной документации и достоверности определения стоимости объекта капитального строительства-45 календарных дней. Начало оказания услуг–с момента заключения государственного контракта, окончание оказания услуг – не позднее 15 мая 2017г. |
|  | На период выполнения строительства | Срок строительства – 120 календарных дней до 15 октября 2017 г Начало оказания услуг – с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и достоверности определения стоимости объекта |
| 1.10. | Источник финансирования строительства | Средства муниципального бюджета МО «с. Маали». |
| 1.11. | Указание о стадийности проектирования | Проектные работы выполнить в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства (ст.48 Градостроительного кодекса РФ и Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87) |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| 2.2 | Исходные данные в области нормирования | При проектировании кроме нормативно-правовых актов Российской Федерации следует руководствоваться действующими нормами, правилами и государственными стандартами, и другими необходимыми документами При необходимости, в случае отступления от действующих нормативных документов - разработать специальные технические условия на проектирование |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Окончательные объемы по устройству уточнить при разработке проектной документации.) |
| 3.1 | Сети газоснабжения | Газопровод D219 мм L=18500 м |
| 3.2 | Дороги | Автомобильная дорога Категории IV 2 полосная облегченного типа с асфальтобетонным покрытием L= 6 км; |
| 3.3 | Водопровод | Водопровод DN200 мм L=2000 м Камера 10 шт. |
| СОСТАВ И ОБЪЁМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ |
| СОСТАВ РАБОТ | ОБЪЁМ РАБОТ |
| 4.1 | Инженерные изыскания (с выполнением технического отчета): | Разработать программы инженерных изысканий. Выполнить необходимые изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации, оформления землеустроительной документации. |
| 4.2 | Необходимость разработки проектной документации | В соответствии Постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию "Сметную документацию разработать в сметно- нормативной базе ФЕР-2001 в 2-х уровнях цен: - в базисном уровне цен 2000 года; - в текущих ценах с применением коэффициентов пересчета на момент выдачи заключения государственной экспертизы. |
| 4.3 | Гарантия качества оказываемых услуг | Не менее 12 месяцев |