Акриал-Люкс

фасадная акриловая краска для наружных работ.

- высокая атмосферостойкость

- паропроницаемость и трещиностойкость

- может наноситься при отрицательных температурах

Акриал-Люкс — фасадная акриловая краска, атмосферостойкая всесезонная (морозостойкая) краска для фасадных работ.

Всесезонная зимняя краска для наружных работ, разработана специально для тяжёлых климатических условий, в том числе для районов с резкими изменениями погодных условий.

Акриловая краска Акриал-Люкс образует прочное паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Фасадная краска технологична, обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию и образованию трещин.

Акриал-Люкс значительно увеличивает атмосферостойкость, влагостойкость и срок службы фасада.

Применение

Фасадная краска применяется для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, асбестоцемента по всем видам штукатурки во всех климатических зонах России, промышленных центрах с повышенной загрязнённостью атмосферы.  Краска может применяться в любое время года при температурах от -15°С до +35°С.

Способ применения

Поверхность очистить от пыли, грязи, просушить. Щели и углубления заровнять шпатлёвкой. Для упрочнения пористой поверхности перед покраской рекомендуется предварительное нанесение фасадной грунтовки Акриал-Грунт. Перед применением фасадную краску следует тщательно перемешать, при загустении развести до рабочей вязкости растворителем: Р-Универсал, ксилол, бутилацетат.

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже -15ºС, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. Перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°С. .

Время высыхания при температуре +20°С — 10 часов.

Расход

Расход краски зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. При нормальной поверхности расход краски — 0,2-0,25кг на 1 кв.м.

Цвет

Базовый цвет:  Белый

Другие цвета: на заказ от 100кг.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 12кг, 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-110 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 10 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 170 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 100 |
| ТУ | 2313-028-98310821-2010 |