RAVALENDUIT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СМЕШИВАЕТСЯ С ЦЕМЕНТОМ ИЛИ ГИПСОМ

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (ТОНКАЯ ОТДЕЛКА НА ФАСАДАХ)

Техническое описание:

Многоцелевая текучая шпатлевка для самой тонкой финишной отделки (высококачественной доводки) поверхности фасадов*, стен и потолка. Может быть использована как в чистом виде, текучая паста, так и в смеси с цементом или гипсом. Идеально подходит для тонкой отделки сложных криволинейных поверхностей. Возможно наложение кистью, валиком. Имеет прекрасную адгезию ко всем основам. Плотная, эластичная, хорошо шлифуется. Специально адаптирована как основа перед высококачественной окраской. Может использоваться в местах с интенсивными водяными испарениями.

Применяется при новом строительстве и ремонте, реставрации.

* Нужно учитывать, что состав обладает ограниченной паропроницаемостью.

Состав:  Полимерные смолы в эмульсии, минеральные компоненты, специальные добавки.  Паста имеет цвет топленого молока.

Основа:

-бетон; - формованные бетонные плитки и изделия; -ячеистый бетон; -цементная и гипсовая штукатурка;  -старая краска*; -гипс; -керамика; -агломераты; -терракот и пр.

После полного высыхания на шпаклевку можно наносить

- любую краску

- различные декоративные покрытия на полимерной основе

- гибкие стенные покрытия на клею

- жидкие пластики

Справочная  документация

Шпаклевка соответствует требованиям  NFT 30 608. DTU 59.1: раздел «Покрасочные работы».

PV CEBTP №2352.6740/1: -показатели пародиффузии

Технические характеристики

Гранулометрия: мелкая, зерно до 300 микрон. При этом хорошо шлифуется, можно получить идеально гладкую основу.

Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.

рН: 7.

Плотность 1,5.

Время использования приготовленного состава:

- В случае добавления цемента 2часа 30 мин.

- В случае добавления гипса 1 час.

После использования инструмент легко моется водой.

Расфасовка:

В ведрах по 20 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:

В неповрежденной заводской упаковке  в помещении, защищенном  от низких  и высоких температур как минимум 9 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:

-температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5 0С до 35 0С

-не применять:

в смеси с гипсом для сырых и влажных помещений, на фасадах

в смеси с цементом по гипсовым основам

Подготовка основы:

Основа должна отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть прочной, сухой и чистой, очищенной от слабых не несущих частиц и пыли, масляных пятен.

Смачивайте основу при применении в условии высоких температур и на солнце.

Примените грунт PRIM SM на всех сомнительных основах.

Приготовление к применению:

- всыпьте 1 объемную часть цемента или гипса в 2 объемные части пасты RAVALENDUIT и тщательно перемешайте винтовой мешалкой на малых оборотах.

- возможно использование в чистом виде для особо тонкой отделки и сложных криволинейных участков

Наложение:

может выполняться кистью, валиком, шпателем.

Толщина наложения:

До 5 мм в смеси с цементом.

До 50 мм в смеси с гипсом.

Расход:

Около 1,0  кг/м2  на 1 мм толщины

Время высыхания:

зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения  состава.

Для слоя до 2 мм повторное наложение через 3-5 часов.

Полное высыхание в течении 3 дней.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАСТООБРАЗНАЯ ШПАКЛЕВКА

ДЛЯ ТОНКОЙ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

RAVALENDUIT является идеальным материалом для тонкой, высококачественной отделки поверхности фасадов. Незаменима при ремонте и реставрации сложных криволинейных поверхностей.  Легкость и удобство применения удобство окончательной обработки достигается возможностью применения материала в широком диапазоне пластичности. От жидкой и текучей до густой пастообразной.

Преимущества:

-используется с цементом и гипсом

-высокое качество окончательной обработки

-легкость и удобство нанесения, приспособленная к ответственным стройкам

Рекомендации:

В качестве наполнителя используйте только свежий высококачественный цемент.

Не добавлять воду во время приготовления смеси.