# Semin СЕ 78 шпатлевка многофункциональная, для заделка стыков, выравнивание, финишные работы.

|  | Semin СЕ 78 Готовая шпатлевка для заделки утоненных стыков ГКЛ с бумажной лентой СЕМИН, отделка углов с уголками и лентой, заделка шляпок саморезов, выравнивание и финиш; морозостойкая. Отличная замена шпатлевке (КНАУФ Унифлот), для подготовки стен под поклейку обоев. |
| --- | --- |

www.stroy-stili.ru

| Тип: | Готовая смесь в банках. |
| --- | --- |
| Техническое описание: | Многофункциональная мраморная шпатлевка для полного комплекса работ по ГКЛ; классическая формула легкость в работе, толщина наложения до 5мм. Заделка утоненных стыков ГКЛ с бумажной лентой СЕМИН, отделка углов с уголками и лентой, заделка шляпок саморезов, выравнивание и финиш; |
| Использование: | Внутренние работы |
| Область применения | Стены, потолки в сухих помещениях, Армирование ГКЛ Финиш Шпатлевание углов |
| Шпаклевание | -нанесение первого слоя шпатлевки -укладка специальной армирующей ленты JP 50 Semin, Tuff- Tape, Original, Medium на слой шпатлевки посредством вдавливания шпателем, не допуская при этом образования складок и пузырей. -нанесение выравнивающего слоя на затвердевший и высохший первый слой. -Нанесение финишного слоя |
| Преимущества | Экономит время, состав готов к применению Низкая стоимость Экономит время, состав готов к применению Низкая стоимость Не требует перемешивания, не нуждается в добавлении воды Нет временных рамок, ограничивающих время использования готового раствора Универсальность для работ по гипсокартонным листам Мраморный финиш, фракция зерна 15 микрон Допускается 10 циклов замораживания |
| Рекомендации | После затвердевания и высыхания неровности удалить при помощи шлифовального инструмента (терки со шлифовальной сеткой.) Перед нанесением декоративных покрытий (краски, обоев, декоративной штукатурки ) на шпатлеванную поверхность обработать грунтовкой Semin PRIM-SM |
| Состав: | Представляет из себя суспензию связующих, минеральных наполнителей в водной дисперсии синтетических полимеров с добавлением стабилизирующих добавок |
| Расход: | Расход смеси: 1.7кг/м2 на 1 мм толщины Армирование: 500 грамм на погонный метр Финиш: 250 грамм на м2 |
| Срок годности: | 18 месяцев в неповрежденной заводской упаковке. морозостойкая. |
| Производство: | Россия. |
| Расфасовка: | 7кг и 25кг. |