Паспорт к светодиодному светильнику серия «АВЕНЮ»

1. Введение.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим установленные изготовителем основные параметры и технические характеристики светодиодного светильника серии «Авеню». Паспорт, также устанавливает правила его монтажа, эксплуатации и хранения, соблюдение которых обеспечивает его длительный срок функционирования.

2. Основные сведения об изделии (Назначение изделия)

Светодиодный светильник серии «Авеню» – это современный подход к качеству света и экономии электроэнергии. Светильник используется для общего освещения уличных и промышленных зон. Светильник обладает такими качествами, как: - высокая светоотдача, бесшумность во время работы, отсутствие мерцания, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к внешним вибрациям, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, мгновенное включение даже при отрицательных температурах, длительный срок службы.

3. Технические характеристики

Наименование светодиодного светильника: Авеню Стандарт, Авеню Премиум, Авеню Экстра, Авеню Люкс*

Артикул изделия: 70400280, 70400380, 70400410, 70400510*

Напряжение питающей сети, В: ~180 -240В, 50Гц

Цветовая температура: 5500К (+-10%)

Потребляемая мощность: 80 Вт, 100 Вт*

Световой поток: 10200 Лм, 12400Лм*

Рассеиватель: прозрачный/матированный поликарбонат

Полезный срок службы светодиодного модуля: 100000 часов

Температура окружающей среды: С -50 до +50

Относительная влажность не более: 90% при 25°С

Коэффициент мощности: >0,9,

Пульсация менее 1%

Степень защиты: IP65

Габаритные размеры, мм: 520х124х67 мм

Корпус: Анодированный алюминий

Климатическое исполнение: УХЛ1

4. Транспортировка и хранение.

4.1. Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.

4.2. Изделия допускают хранение стопками не более 20 изделий на отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

5. Обслуживание.

Светодиодные светильники периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Другое обслуживание не требуется.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36/60 месяцев с даты продажи.

6.2. Гарантийному ремонту или замене подлежат изделия, не имеющие внешних и внутренних механических повреждений.

6.3. Гарантийная замена осуществляется в безусловном порядке.

7. Указания мер безопасности.

7.1. Запрещается монтаж и демонтаж светильника при включенной питающей сети.

7.2. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

7.3. Монтаж и обслуживание светильника должны производить лица, имеющие допуск к работе с электрооборудованием до 1000 В.

7.4. Эксплуатация светильника без заземления корпуса не допускается.

8. Руководство по установке.

8.1. Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.

8.2. Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника (согласно маркировки на корпусе или источнике тока светильника).

8.3. Фиксируйте светильник на рабочей поверхности или креплении.

9. Комплект поставки:

9.1. Светильник светодиодный Авеню Стандарт, Авеню Премиум, Авеню Экстра, Авеню Люкс*

- 1 шт.

9.2. Упаковка – 1 шт.

9.3. Паспорт – 1 шт.

10. Свидетельство о приемке.

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям ТУ                             ________________

Номер партии:	                ______________

Отметка ОТК:  	                ______________		Контроль ОТК

Дата изготовления: 	 ______________

Дата продажи: 	                ______________                            М.П.

Изготовитель ООО «НПК «ФАЗКОМ»

Россия г. Москва ул. Большая Очковская 47А помещение 909

тел. 8 (800) 350-56-29, +7 (499) 350-56-29

npk@fazkom.ru

www.fazkom.ru

*Нужное изделие выделено отдельным цветом и соответствует маркировке на корпусе светильника