СОДЕРЖАНИЕ

- Введение											3

- Характеристика предприятия и объекта проектирования			7

- Расчетно-технологический раздел							9

- Организационный раздел									22

- Технологическая карта									30

- Заключение											32

- Список используемой литературы							33

1. ВВЕДЕНИЕ

Основные задачи дальнейшего развития  предприятия сводятся к перестройке всего автотранспортного производства на основе широкого использования новейших достижений науки и техники, обеспечивающих переход на интенсивный путь развития. Речь идёт о новом качестве развития. При этом главный упор должен быть сделан на техническое перевооружение автотранспортных предприятий, экономию всех видов ресурсов, обеспечение резкого повышения производительности труда, качества технического обслуживания и ремонта. В деле развития системы автообслуживающих предприятий надлежит отдать предпочтение перед строительством новых предприятий, перевооружению и реконструкции действующих предприятий. При этом во главу угла должно быть поставлено внедрение самого передового оборудования и прогрессивной технологии. В совершенствовании технологических процессов важнейшее значение сейчас имеет широкое внедрение ресурсосберегающей технологии. Надлежит осуществить комплексные мероприятия по широкому внедрению в автотранспортном предприятии средств механизации, по уменьшению доли ручного труда. Дальнейшее развитие должна получить организация ремонта автомобильной техники. Здесь важнейшее значение имеет рациональная специализация предприятий с расширением сети укрупненных заводов по ремонту агрегатов, что должно способствовать расширению агрегатного метода ремонта подвижного состава. Время выдвигает задачу широкого внедрения ремонта по техническому состоянию на основе всесторонней и углублённой диагностики, что сопряжено с необходимостью создания и внедрения в эксплуатирующие и ремонтирующие предприятия современной диагностической техники. Необходимо усилить в автотранспортном предприятии хозрасчёт, экономические рычаги стимулирования, активно внедрять в производство принципы коллективного подряда, создавать укрупненные хозрасчетные бригады. Одним из важнейших условий успешного развития АТП  является активное расширение связи производства с наукой. Необходимо повернуть производство к науке, повысить эффективность использование научно-технического потенциала, задействованного на решение проблем ремонта и технического обслуживания техники, существенного расширить внедрение вычислительной техники в производство и управление. В деле совершенствования ремонта автомобильной техники немаловажные значения имеют расширение и дальнейшее развитие фирменного ремонта  и ТО. Автотранспортное предприятие, также как и автомобилестроение, предназначено выпускать одну и туже продукцию - автомобили и их агрегаты в технически – исправном состоянии.

Оба вида производства имеют много одноимённых и одинаковых по существу этапов работы. Однако АТП существенно отличается от производства автомобилей. Основной причиной этих различий является неодинаковость многих видов и направлений деятельности. Основным исходным продуктом автомобильных заводов являются различные машиностроительные материалы, из которых получают заготовки и изготавливают детали. Исходным продуктом АТП являются ранее выпущенные автомобили и их агрегаты, поддержанные в исправном и технически безопасном состоянии. В повышении качества и эффективности КР автотранспортных средств решающую роль играет совершенствование технологии всех видов ремонтных работ. Совершенствование технологического процесса должно идти в направление повышения производительности и качества разборки резьбовых, заклёпочных и прессовых соединений. Для этого целесообразно пред разборкой вводить в резьбовые соединения поверхностно – активные вещества или разделяющие среды, облегчающие разборку и предохраняющие детали от срыва резьбы. Улучшение разборки заклёпочных соединений возможно за счёт разборки и применение механизированных устройств для высверливания заклёпок или срезание их головок. При разборки прессовых соединений необходимо более широко применять приспособления, а также пневматические и гидравлические прессы. В улучшении разборочных работ важное значение имеет применение совершенных гайковертов и удобных разборочных стендов и кантователей. Особое внимание при совершенствовании разборочных работ должно быть уделено применению робототехнических комплексов.

Качество моечно-очистных работ может быть значительно улучшено за счёт использования новых эффективных моющих растворов и высокопроизводительных устройств. Новые моющие растворы должны обладать высокой моющей способностью по отношению к различным видам загрязнения, обеспечивать их быстрое удаление, не оказывать вредного воздействия на детали и быть безопасными для работающих. В новых моечных устройствах должны использоваться интенсифицирующие факторы – вибрация, ультразвуковые колебания, твёрдые очищающие компоненты в моющих составах и прочие. В интересах охраны природной среды и экономии воды моечно-очистные системы рекомендуется создавать по замкнутому типу с регенерацией многократным использованием моющих составов.

Прогрессивным следует считать применение наружной мойки автомобиля методом погружения в горячие моющие составы, при котором совмещается наружная мойка автомобиля с мойкой агрегатов, вываркой рам и кабин. Совершенствование процесса дефектации предполагает с одной стороны, внедрение новых, более совершенных средств обнаружения дефектов, с другой – разработку и использование рационального порядка контроля, обеспечивающего надёжную оценку состояния детали при наименьшем количестве проверок.

Необходимо разрабатывать и внедрять автоматизированные системы дефектации. Решающим условием дальнейшего улучшению технологии КР следует считать совершенствование технологических процессов восстановления деталей и в первую очередь базовых и основных деталей автомобиля и его агрегатов. В деле совершенствования технологии восстановления важное значение имеет повышении ремонтопригодности изделий в процессии разработки и изготовления базовых и основных деталей за счёт внедрения в производство таких конструкций, которые позволили бы широко использовать при ремонте методы замены изношенной части и механической обработки деталей под ремонтные размеры.

Совершенствование процессов сборки требует: улучшение моечно-очистных операций, производимых непосредственно перед сборкой деталей; повышение технических требований на комплектование деталей, более широкого применения метода групповой взаимозаменяемости; установления оптимальных режимов выполнения всех видов соединения деталей.

В процессе сборки необходимо более широко внедрять средства механизации и автоматизации.

Главной задачей автомобильного транспорта является полное количественное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках при возможных минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

В настоящее время транспорта, создание подвижного состава нового поколения, освоение его производства;

- разработка и внедрение новых систем технического обслуживания и ремонта подвижного состава на основе происходили ухудшение уровня обслуживания грузовых перевозок на автомобильном транспорте.

В рамках предпочтительных направлений научно-технического развития традиционных видов пассажирских и грузовых перевозок на автомобильном транспорте в качестве базовых задач могут быть приняты:

- разработка научно-обоснованного типажа и структуры парка подвижного состава грузового автомобильного показателей их фактического состояния и прогнозирования остаточного ресурса деталей узлов и механизмов;

-комплексное решение проблемы повышения уровня безопасности движения транспортных средств;

- создание новых функциональных возможностей действующих общегородских и межотраслевых АСУ грузовым транспортом;

- создание новых видов скоростных, экологически чистых, видов автомобильного транспорта для обеспечения городских, пригородных и междугородних перевозок.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Данное предприятие является грузовым и выполняет перевозки грузов автомобилями на небольшие расстояния (город, межгород). Грузы имеют строительный характер (сыпучие грузы), так как основная марка подвижного состава АТП – автомобили самосвалы (МАЗ-555102).

Технические характеристики самосвала МАЗ 555102-220 Колёсная формула: 4x2 Полная масса автомобиля, кг 17600 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОЙ МАССЫ: на переднюю ось, кг 61200 на заднюю ось, кг 11500 Масса снаряженнго автомобиля, кг 7500 Грузоподъемность, кг 10000 Объем кузова, кг 5,4 Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) Мощность двигателя, кВт (л.с.) 169 (230) Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) 882 (90) Коробка передач ЯМЗ-236П Число передач 5 Подвеска рессорная Передаточное число ведущего моста 7,14 Шины 12,00R20 Максимальная скорость, км/ч 91 Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 км/ч 22,2 Максимальный преодолеваемый подъем, % 29 Топливный бак, л 200

Электротехнический участок служит для текущего ремонта и ТО элементов электрооборудования автомобилей. К таким элементам можно отнести: генераторы, стартеры, реле, переключатели и прочее. На участке производят контроль и испытание данных элементов электрооборудования.

3.  РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Для выполнения технологического расчета принимается группа показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта. Из задания на проектирование принимаются.

Таблица 3.1

| Марка автомобиля | МАЗ-555102 |
| --- | --- |
| Списочный состав, ед. | 215 |
| Категория условий эксплуатации | IV |
| Среднесуточный пробег одного автомобиля, км | 265 |
| Средняя продолжительность работы автомобиля на линии, ч. | 10,4 |
| Количество рабочих дней в году, дн. | 302 |
| Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от Lкр менее 0,5 0,5-0,75 0,75-1 более 1 | 35 75 50 55 |
| Количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, ед. | 40 |
| tВП = 6ч 30 мин. |
| tВК = 8ч 00 мин. |

3.1 Выбор исходных нормативов периодичности ТО и пробега до капитального ремонта и их корректирование.

3.1.1 Периодичность ТО:

Lто-1 = Lто-1н · К1· К3 								(3.1)

Lто-2 = Lто-2н · К1· К3  								(3.2)

Lто-1н ; Lто-2н  - нормативная периодичность технических обслуживаний (принимается по таблице 2.2 [3]).

Lто-1н = 4000 км

Lто-2н  = 16000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,7

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0 (г.Ульяновск)

Lто-1  = 4000 · 0,7 · 1,0 = 2800 км

Lто-2  = 16000· 0,7 · 1,0 = 11200 км

Проверяем кратность периодичности ТО со среднесуточным пробегом автомобилей:

n 1 =   =   = 11,56 ≈ 12							(3.3)

n 2 =  =  = 4								(3.4)

Скорректированные по кратности величины периодичности ТО:

Lто-1  = n 1 · Lсс = 12 · 265 = 3180 км

Принимаем Lто-1  = 3200 км

Lто-2  = n 2 · Lто-1   = 4 · 3200 = 12800 км					(3.5)

Пробег до капитального ремонта:

Lкр = Lкрн · К1· К2· К3								(3.6)

Lкрн – нормативный пробег до первого КР (принимается по таблице 2.3 [3]);

Lкрн = 320000 км

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К1  = 0,7

К2 –коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]).

К2 = 0,85

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К3 = 1,0

Lкр = 320000 · 0,7 · 0,85 · 1,0 = 190400 км

Проверяем кратность пробега до капитального ремонта с периодичностью ТО-1:

n 3 =  = = 59,5 ≈ 60							(3.7)

Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта:

Lкр = n 3 · Lто-1  = 60 · 3200 = 192000 км. 					(3.8)

3.2 Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование:

dТО и ТР = dТО и ТРн  · К4’, дн./ 1000 км						 (3.9)

dТО и ТРн  - нормативная продолжительность простоя подвижного состава в ТО и ТР (принимается по таблице 2.6 [3]);

dТО и ТРн  = 0,50;

, где 						(3.10)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации;

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);

= 1,07

dТО и ТР = 0,50 · 1,07 = 0,54 дн./ 1000 км;

3.3 Определение коэффициента технической готовности:

α т =     							(3.11)

Lкрср – средневзвешанная величина пробега автомобилей до капитального ремонта, км;

Lкрср = Lкр · ( 1 – 0,2 · ), км  							(3.12)

Акр = 40 – количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт;

А = 215 ед. – списочное количество автомобилей в АТП;

Lкрср = 192000 · ( 1 – 0,2 · ) = 184855 км;

dкр – продолжительность пребывания подвижного состава в капитальном ремонте (принимается по таблице 2.6 [3]);

dкр = 22 дн.

α т = = 0,88

3.4 Расчет коэффициента использования автомобилей:

α и = · α т · КИ									 (3.13)

ДРГ – рабочие дни в году на АТП;

ДРГ = 302 дн.

КИ – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам, принимается в пределах 0,93…0,97.

КИ = 0,95 дн.

α и = · 0,88 · 0,95 = 0,69;

3.5 Определение суммарного годового пробега автомобилей в АТП:

###### Σ Lг = 365 · α и · LСС · Аи								 (3.14)

Σ Lг = 365 · 0,69 · 265 · 215 = 14 349 154 км.

3.6 Определение годовой программы по ТО:

Количество ежедневных обслуживаний

NЕОГ =  										(3.15)

NЕОГ = = 54148 обслуж.

Количество УМР за год (для грузовых автомобилей и автопоездов)

NУМРГ = (0,75…0,80) NЕОГ 							(3.16)

NУМРГ = 0,80 · 54148 = 43318 обслуж.

Количество ТО-2

NТО-2Г = 									(3.17)

NТО-2Г =  = 1121 обслуж.

Количество ТО-1

NТО-1Г =  - NТО-2Г								 (3.18)

NТО-1Г = – 1121 = 3363 обслуж.

Количество общего диагностирования за год

NД-1Г = 1,1 NТО-1Г - NТО-2Г								 (3.19)

NД-1Г = 1,1 · 3363 - 1121 = 2578 обслуж.

Количество поэлементного диагностирования за год

NД-2Г = 1,2 ( NТО-2Г 									 (3.20)

NД-2Г = 1,2 · 1121 = 1345 обслуж.

Количество сезонных обслуживаний за год

NСОГ = 2 · А										 (3.21)

NСОГ = 2 · 215 = 430 обслуж.

3.7 Расчет сменной программы по видам ТО

NЕОсм = 									 (3.22)

NТО-1см = 									 (3.23)

NТО-2см = 									 (3.24)

См – число смен работы соответствующей зоны ТО (принимается по Приложению 8 Методических указаний)

NЕОсм =  ≈ 90 обслуж.

NТО-2см =  ≈ 2 обслуж.

NТО-1см =   = 5,567 ≈ 6 обслуж.

По результатам расчетов сменной программы по каждому виду ТО или диагностики принимается метод организации производства в соответствующей зоне ТО или посту диагностирования.

Принимаем следующие методы организации технологического процесса:

зона ЕО – поточный;

зона ТО-1 – тупиковый;

зона ТО-2 – тупиковый.

3.8 Определение трудоемкости технических воздействий:

t ТО-1 = tНТО-1 · К2 · К5 · КМ (1) 							(3.25)

tТО-2 = tНТО-2 · К2 · К5 · КМ (2) 							(3.26)

tЕО = tНЕО · К2 · К5 · КМ (ЕО) 							(3.27)

КМ (ЕО)  - коэффициент механизации, снижающий трудоемкость ЕО:

КМ (ЕО)  =  								(3.28)

См = 55% - снижение трудоемкости за счет применения моечной установки;

Со = 15% - снижение трудоемкости путем замены обтирочных работ обдувом воздухом;

КМ (ЕО)  =  = 0,3;

КМ (1,2)  - коэффициент механизации , снижающий трудоемкость ТО-1 и ТО-2 соответственно при тупиковом методе - КМ (1,2)  = 1;

tНЕО , tНТО-1 , tНТО-2 – нормативная трудоемкость ТО (принимается по         таблице 2.2 [3]);

tНТО-1 = 3,40 чел.-ч,

tНТО-2 = 13,80 чел.-ч,

tНЕО = 0,50 чел.-ч,

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

t ТО-1 = 3,40 · 1,15 · 0,95 · 1 = 3,71 чел.-ч,

tТО-2 = 13,80 · 1,15 · 0,95 · 1 = 15,07 чел.-ч,

tЕО = 0,50 · 1,15 · 0,95 · 0,3 =  0,16 чел.-ч;

Трудоемкость сезонного обслуживания:

t СО = ССО · t ТО-2									(3.29)

ССО – принимается равной 0,2 (для умеренного климата);

t ТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

t СО = 0,2 · 15,07 = 3,01 чел.час

Трудоемкость общего диагностирования (tД-1):

tД-1 = t ТО-1 · 									(3.30)

СД-1 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-1 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-1 = 8 %

tТО-1 – трудоемкость ТО-1, чел.-час.

tД-1 = 3,71 · = 0,30 чел.-час

Трудоемкость поэлементного диагностирования (tД-2):

tД-2 = t ТО-2 · 									(3.31)

СД-2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости   ТО-2 (принимается по Приложению 1 Методических указаний);

СД-2 = 6 %

tТО-2 – трудоемкость ТО-2, чел.-час.

tД-2 = 15,07 · = 0,90 чел.-час

Удельная трудоемкость текущего ремонта:

tТР = tНТР · К1 · К2 · К3 · К4(ср)· К5, чел.-ч / 1000 км, где 			(3.32)

tНТР  – нормативная трудоемкость ТР (принимается по таблице 2.2 [3]);

tНТР = 6,30 чел.-ч / 1000 км;

К1  - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий категорию условий эксплуатации (принимается по таблице 2.8 [3]).

К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава (принимается по таблице 2.9 [3]);

К3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды (принимается по таблице 2.10 [3]).

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

, где						 (3.33)

А1, А2, Аn – количество автомобилей, входящих в группу с одинаковым пробегом с начала эксплуатации

К4’(n) – среднее значение коэффициента корректирования продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (принимается по таблице 2.11 [3]);;

= 1,07

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП (принимается по таблице 2.12 [3]).

tТР = 6,30 · 1,4 · 1,15 · 1 · 1,07 · 0,95 = 10,31 чел.-ч / 1000 км

По результатам выбора и расчетов показателей ТО и ремонта составляем таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Исходные нормативы | Коэффициенты корректирования | Скорректированные нормативы |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Вели-чина | К1 | К2 | К3 | К4(ср) | К5 | КМ | Крез | Обозначение | Вели-чина |
| Lто-1н, км | 4000 | 0,7 |  | 1 |  |  |  | 0,7 | Lто-1н, км | 3200 |
| Lто-2н, км | 16000 | 0,7 |  | 1 |  |  |  | 0,7 | Lто-2н, км | 12800 |
| tНЕО, чел.-час | 0,50 |  | 1,15 |  |  | 0,95 | 0,3 | 0,33 | tЕО, чел.-час | 0,16 |
| tНТО-1 , чел.-час | 3,40 |  | 1,15 |  |  | 0,95 | 1 | 1,09 | tТО-1 , чел.-час | 3,71 |
| tНТО-2 , чел.-час | 13,80 |  | 1,15 |  |  | 0,95 | 1 | 1,09 | tТО-2 , чел.-час | 15,07 |
| tНТР, чел.-час/1000км | 6,30 | 1,4 | 1,15 | 1 | 1,07 | 0,95 |  | 1,64 | tТР, чел.-час/1000км | 10,31 |
| LКРн, км | 320000 | 0,7 | 0,85 | 1 |  |  |  | 0,60 | LКР, км | 192000 |
| dТОи ТРн, дн/1000км | 0,50 |  |  |  | 1,07 |  |  | 1,07 | dТОи ТР, дн/1000км | 0,54 |
| dКРн, дн | 22 |  |  |  |  |  |  |  | dКР, дн | 22 |

3.9 Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий

Расчет годовых трудоемкостей работ проводим только по участкам и цехам зоны ТР, т.к. аккумуляторный участок не относится к постам ТО-1 и ТО-2.

Годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении ТО-1 и   ТО-2:

Тгсп.р(1) = Стр · tТО-1 · NТО-1Г , чел.-ч.						(3.34)

Тгсп.р(2) = Стр · tТО-2 · NТО-2Г , чел.-ч.						(3.35)

Стр – регламентированная доля сопутствующего ремонта при проведении ТО;

Стр = 0,15…0,20;

Тгсп.р(1) = 0,2 · 3,71 · 3363 = 2495 чел.-ч;

Тгсп.р(2) = 0,2 · 15,07 · 1121 = 3379 чел.-ч;

Годовая трудоемкость зоны и участков ТР по АТП:

ТГТР = · tТР , чел.-ч. 								(3.36)

ТГТР =   · 10,31 = 147940 чел.-ч;

Годовая трудоемкость постовых работ ТР:

, чел.-ч. 						(3.37)

= 142066 чел.-ч.

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР и ремонтным цехам:

, чел.-ч., где							(3.38)

СТР  = 5 – доля цеховых работ (электротехнических) в % от общего объема постовых работ ТР (принимаем по данным Приложения 1 Методических указаний);

= 7103 чел.-ч.

3.10 Определение количества ремонтных рабочих на объекте

проектирования

Число производственных рабочих мест и рабочего персонала:

РЯ =  чел. 									(3.39)

РШ =  чел. 									(3.40)

- годовая трудоемкость соответствующей зоны ТО, ТР, цеха, поста и т.д., чел.-час;

РЯ – число явочных, технологически необходимых рабочих или количество рабочих мест, чел.;

РШ – штатное число производственных рабочих, чел.;

ФРМ – годовой фонд рабочего времени одного рабочего места (номинальный), (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРМ = 2010 ч.

ФРВ – годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, (принимается по Приложению 2 Методических указаний), ч;

ФРВ = 1780 ч.

РЯ = = 3,53

Принимаем РЯ = 4 чел.

РШ = = 3,99

Принимаем РШ = 4 чел.

Расчетные показатели по объекту проектирования сводим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование показателя | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетная | принятая |
| Годовая производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОГ | Обсл. | 54147,7 | 54148 |
| - по ТО-1 | NТО-1Г | Обсл. | 3363,11 | 3363 |
| -по ТО-2 | NТО-2Г | Обсл. | 1121,02 | 1121 |
| - по СО | NСОГ | Обсл. | 430 | 430 |
| - по Д-1 | NД-1Г | Обсл. | 2578,3 | 2578 |
| -по Д-2 | NД-2Г | Обсл. | 1345,2 | 1345 |
| Сменная производственная программа |  |  |  |  |
| - по ЕО | NЕОсм | Обсл. | 89,6 | 90 |
| - по ТО-1 | NТО-1см | Обсл. | 1,85 | 2 |
| - по ТО-2 | NТО-2см | Обсл. | 5,56 | 6 |
| Общая годовая трудоемкость работ ТР в АТП | ТГТР | Чел.-ч. | 147939,7 | 147940 |
| Годовая трудоемкость по объекту проектирования |  |  |  |  |
| на постах ТР |  | Чел.-ч. | 142066 | 142066 |
| в цехах (электротехнический участок) |  | Чел.-ч. | 7103,3 | 7103 |
| Количество производственных рабочих по объекту проектирования |  |  |  |  |
| явочное | РЯ | Чел. | 3,53 | 4 |
| штатное | РШ | Чел. | 3,99 | 4 |

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР на АТП

Среди прочих методов организации производства ТО и ремонта в настоящее время наиболее прогрессивным является метод, основанный на формировании ремонтных подразделений по технологическому принципу (метод технологических комплексов) с внедрением централизованного управления производством  (ЦУП).

Основные организационные принципы этого метода заключаются в следующем:

1. Управление процессом ТО и ремонта подвижного состава в АТП осуществляются централизовано отделом (центром) управления производством;

2. Организация ТО и ремонта в АТП основывается на технологическом принципе: формирования производственных подразделений (комплексов), при котором каждый вид технического воздействия (ЕО, TO-I, ТО-2, Д-l, Д-2, ТР автомобилей, ремонт агрегатов) выполняется специализированными подразделениями;

3. Подразделения (бригады, участки и исполнители), выполняющие однородные виды технических воздействий, для удобства управления ими объединяются в производственные комплексы:

-комплекс технического обслуживания и диагностики (ТОД); - комплекс текущего ремонта (ТР);

- комплекс ремонтных участков (РУ),

4. Подготовка производства (комплектование оборотного фонда, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие места и с рабочих мест, мойка агрегатов, узлов и деталей перед отправкой в ремонт, обеспечение рабочим инструментом, перегон автомобилей в зонах ожидания ТО и ремонта) осуществляется централизованно комплексом подготовки производства (ПП);

5. Обмен информацией между отделом управления и всеми производственными подразделениями базируется на двусторонней диспетчерской связи, средствах автоматики и телемеханики.

Схема централизованного управления производством при методе технологических комплексов приведена на схеме 4.1. Схема управления объектами проектирования по ТО и ТР представлена на схеме 4.2.

Схема 4.1

4.2 Схема управления электротехническим участком

Схема 4.2

Административное подчинение       ________

Оперативное подчинение

4.3 Схема технологического процесса на объекте проектирования

Схема 4.3

4.4 Выбор режима работы производственных подразделений

Таблица 4.1

| Наименование производственных подразделений | Режим работы подразделений |
| --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжи-тельность смены | Период выполнения смены |
| Зона ЕО | 302 | 2 | 8 | II и III |
| Посты Д-1 и Д-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТО-1 | 302 | 2 | 8 | II и III |
| Зона ТО-2 | 302 | 2 | 8 | I и II |
| Зона ТР | 365 | 3 | 7 | I , II и III |
| Ремонтные участки | 302 | 2 | 8 | I и II |

Совмещенный суточный график работы автомобилей на линии представлен на схеме 4.4.

Схема 4.4

4.5 Распределение исполнителей по специальностям и квалификации

Таблица 4.2

| Виды работ | Специаль-ность рабочего | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей | Квалифи-кация (разряд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет. | Принят. |  |
| Электротехни-ческие работы | Электрик | 100 | 3,53 | 4 | IV, V |
| Всего: |  | 100 |  | 4 |  |

4.6 Подбор технологического оборудования

Таблица 4.3

| Наименование | Модель | Кол. | Уст. мощность, кВт | Размеры в плане, мм | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарный верстак | 2250 | 1 | - | 1600х750 | 1,20 |
| Стол для паяльных работ* | Мод.584 | 1 | - | 1500х650 | 0,97 |
| Стол для приборов | СИ | 1 | - | 1800х800 | 1,44 |
| Контрольно-испытательный стенд для проверки электрооборудования* | Inf4523 | 1 | 1,65 | 1050х550 | 0,58 |
| Инструментальный шкаф | 3039 | 1 | - | 680х680 | 0,46 |
| Ванна для мойки деталей* | СИ | 1 | - | 900х550 | 0,50 |
| Реечный ручной пресс* | 208 ГАРО | 1 | - | 800х400 | 0,32 |
| Вертикально-сверлильный станок | 2118-А | 1 | 1,00 | 900х600 | 0,54 |
| Инструментальная тележка* | ГАРО мод.3405 | 1 | - | 900х480 | 0,43 |
| Станок для проточки коллекторов | 24863 | 1 | 1,30 | 1200х720 | 0,86 |
| Заточной станок | 5814 | 1 | 0,85 | 580х450 | 0,26 |
| Стеллаж | СИ | 3 | - | 1400х450 | 1,89 |
| Ларь для обтирочных материалов | СИ | 1 | - | 400х400 | 0,16 |
| Ларь для отходов | СИ | 1 | - | 350х350 | 0,12 |
| Подставка под огнетушитель | СИ | 2 | - | 200х200 | 0,08 |
| Эксцентриковые тиски* | ДП | 1 | - | - | - |
| Прибор для проверки и очистки свечей зажигания | Э-203 | 1 | 0,55 | - | - |
| Прибор для диагностики ЭСУД двигателя* | ToirS-085 | 1 | 0,50 | - | - |
| ИТОГО |  |  | 5,85 |  | 9,81 |

4.7 Расчет производственной площади

, м2									 (4.1)

Кп   = 4 – коэффициент плотности расстановки оборудования (принимается по данным таблицы 4.6 Методических указаний);

- суммарная площадь горизонтальной проекции технологического оборудования, м2;

4 ( 9,81 = 39,24 м2

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте рассматривается автотранспортное предприятие г. Ульяновска. Был произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, электротехнического участка. Подобрано оборудование для электротехнического участка комплекса ремонтных участков АТП. Разработана технологическая карта на сборку генератора 3812.3701.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

# Text boxes

Электротехнический участок

ЦУП

Диспетчер ГУ

Комплекс РУ

Начальник  производства

#### Главный инженер

Начальник комплекса РУ