Содержание

1. Введение  											3

2. Исследовательский раздел 								10

3. Расчетно-технологический раздел 						23

4. Организационный раздел 								35

5. Конструкторский раздел 								59

6. Экономический раздел									62

7. Заключение по проекту 								79

Литература 											80

1. Введение

1.1 Перспективы развития автомобильного транспорта страны на ближайшие годы

Главной задачей автомобильного транспорта является полное количественное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках при возможных минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов.

В настоящее время транспорта, создание подвижного состава нового поколения, освоение его производства:

В рамках предпочтительных направлений научно-технического развития традиционных видов грузовых перевозок на автомобильном транспорте в качестве базовых задач могут быть приняты:

- разработка научно-обоснованного типажа и структуры парка подвижного состава грузового автомобильного показателей их фактического состояния и прогнозирования остаточного ресурса деталей узлов и механизмов;

-комплексное решение проблемы повышения уровня безопасности движения транспортных средств;

- создание новых функциональных возможностей действующих общегородских и межотраслевых АСУ грузовым транспортом;

- создание новых видов скоростных, экологически чистых, видов автомобильного транспорта для обеспечения городских, пригородных и междугородних перевозок.

- разработка и внедрение новых систем технического обслуживания и ремонта подвижного состава на основе происходили ухудшение уровня обслуживания грузовых перевозок на автомобильном транспорте.

# Важнейшим антикризисным мероприятием, осуществленным Правительством РФ по предложению Минтранса России, стало выделение из федерального бюджета целевых субсидий регионам на закупку отечественных автотранспортных средств и коммунальной техники. Регионам были предложены крайне выгодные условия: оплата 70% стоимости подвижного состава взял на себя федеральный бюджет. И хотя по ряду причин механизм реализации программы заработал далеко не сразу, но эффективность ее оказалась высокой. Так, по словам Николая Одинцова – директора дивизиона «Автобусы», компания «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» уже поставила 2160 автобусов во все регионы РФ и продолжит поставки до конца года. При этом Госпрограмма составит 39% от общего количества продаж этого крупнейшего отечественного производителя автобусной техники в натуральном выражении и 51% – в денежном.

# В области международных перевозок  в связи с резким сокращением грузовой базы и у наших, и у иностранных перевозчиков высвободились значительные ресурсы. А так как в части конкурентоспособности российские перевозчики пока еще часто проигрывают иностранцам, то усилия министерства были направлены на то, чтобы в условиях кризиса закрепить на рынке позиции отечественных перевозчиков. В качестве инструмента для решения этой задачи были использованы административные рычаги. В результате объемы деятельности российских перевозчиков хотя и сократились, но их рыночная доля сохранилась практически на докризисном уровне. В рамках текущей деятельности департамента в начале этого года была завершена работа над постановлением Правительства РФ об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа, разработка которых предусмотрена Уставом автомобильного транспорта. В совокупности с уставом правила устанавливают конечный перечень требований к предоставлению транспортных услуг, которые обязательны для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров в Российской Федерации. Особо стоит отметить законопроект «Об общих принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок». Он призван решить  острейшие проблемы во взаимоотношениях перевозчиков и местных органов власти, связанных с организацией регулярных перевозок. Однако в конце 2007 года законопроект был снят с рассмотрения в Госдуме во втором чтении, в связи с чем уже в этом году Президент РФ дал поручение определиться с судьбой данного законопроекта. В подготовленном департаментом ответе предлагается переработать этот документ. Ожидают утверждения постановлением правительства и разработанные департаментом «Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 
В области грузовых перевозок одним из самых значимых документов, над которым продолжает работу департамент, является проект правил перевозок грузов. Этот проект содержит целый ряд новшеств. В частности, им предусмотрено распространение на внутренние перевозки требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Предусматривается также увеличение допустимой полной массы автопоездов с 38 до 40 тонн. Это позволит процентов на 60 сократить потребность в получении спецразрешений на перевозку тяжеловесных грузов. В настоящее время проект этого постановления внесен в правительство для утверждения его постановлением. В дополнение к этим правилам планируется также утвердить приказом Минтранса «Свод правил перевозок грузов». Находящийся еще в стадии разработки, этот документ будет носить рекомендательный характер и описывать современные технологии и технические детали перевозок отдельных видов грузов. Еще одним важным документом в области грузовых перевозок является Приказ Минтранса России, устанавливающий новый порядок выдачи специальных разрешений на перевозку опасных грузов. Здесь также имеют место серьезные новации. Во–первых, предлагается сократить перечень опасных грузов, для перевозки которых требуется разрешение, в результате чего по оценкам департамента потребность в таких разрешениях сократится на 50%. Во–вторых, значительно упрощается сам порядок получения такого разрешения. Так, для наиболее массовых грузов, перевозимых по постоянным маршрутам, разрешение будет выдаваться на длительный срок – 3–5 лет. Перевозчикам уже не надо будет, как сегодня, согласовывать маршрут с территориальными органами ГИБДД. Они будут иметь отношения только с Ространснадзором, который и станет заниматься этим согласованием. 
Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства, выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

# Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается вследствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

# Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

# Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

Трудовые  и  материальные  затраты  на  поддержание  подвижного  состава  в технически исправном состоянии значительны  и  в  несколько  раз  превышают затраты на его изготовление. Так  за   нормативный   срок   службы   грузовых   автомобилей   средней грузоподъёмности, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

- ТО и ТР – 91% ;

- капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 7 %;

- изготовление автомобиля – 2 %.

За   нормативный   срок   службы   легковых   автомобилей, структура трудовых затрат в  процентах  от  общих  затрат составляет:

- ТО и ТР – 89% ;

- капитальный ремонт автомобиля и агрегатов – 4 %;

- изготовление автомобиля – 7 %.

Под  ТО  понимают  совокупность  операций   ( уборо-моечных,   крепёжных, регулировочных,  смазочных)   цель   которых   предупредить   возникновение неисправностей, повысить надёжность и уменьшить изнашиваемость деталей. ТО-2 в  отличии  от  ТО-1  более  углубленное  и  трудоёмкое.  Если  при  ТО-1 техническое  состояние  автомобиля  определяют  визуально   и   выполняется небольшой   спектр   работ,   направленных   на   своевременное    выявление неисправностей,  то  при    ТО-2  выполняются  работы   охватывающие   весь автомобиль,  при  этом  не  только   определяется   техническое   состояние автомобиля, но и проводятся работы различного рода: замена масла /смазки/ в узлах трения, очистка  или  замена  фильтрующих  элементов,  регулировочные работы.  Связано  это  с  тем,  что  ТО-2  выполняется  через  значительный промежуток времени в  отличии  от  ТО-1,  за  который  автомобиль  получает значительные неисправности и повреждения. Поэтому  качественное  выполнение ТО-2 способно повысить срок службы автомобиля.

1.2 Перспективы развития АТП

Сегодня ООО *** – третье дочернее предприятие по объемам транспортируемого газа. Это многопрофильная компания, обеспечивающая бесперебойное газоснабжение четырнадцати регионов Российской Федерации (Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Чувашской республики, Краснодарского края, Московской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Ярославской областей).  В 2005 году ООО *** (прежнее наименование – ООО «Волготрансгаз») отметило свое 45-летие. Компания имеет богатую историю и уникальные традиции. Строительство первого в зоне деятельности предприятия газопровода «Альметьевск – Горький» для транспортировки попутного нефтяного газа из Татарии завершилось в 1959 году. В 1960 году построен газопровод «Саратов – Горький», и в этом же году было организовано Горьковское управление магистральных газопроводов (УМГ). Эксплуатацию газопроводов осуществляли 8 районных управлений: Сторожевское, Пензенское, Починковское, Арзамасское, Приокское, Владимирское, Ивановское, Рыбинское. Масштабное строительство магистралей в регионе было развернуто в 1974 – 1990 гг., вместе с ним шло становление и успешное развитие ООО ***. Через систему магистральных газопроводов, *** осуществляет также транзит голубого топлива потребителям ближнего и дальнего зарубежья. Система ООО *** включает в себя 12 тыс. км магистральных газопроводов, по которым ежегодно транспортируется около 240 млрд. куб. м голубого топлива, на предприятии действует 49 компрессорных цехов, 265 газоперекачивающих агрегатов и 365 газораспределительных станций, а также системы автоматики, телемеханики, энергоснабжения, связи. В структуре компании действуют 25 филиалов, в том числе 16 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, автотранспортное предприятие, 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), Управление материально-технического снабжения, Центр по подготовке кадров и три оздоровительные базы. Эффективную работу компании обеспечивают более 12 тыс. человек. На предприятии действует многоуровневая автоматизированная система управления процессом транспортировки газа, являющаяся частью отраслевой системы оперативного диспетчерского управления Единой системы газоснабжения России. ООО *** проводит активную инновационную политику. Многие разработки компании применяются сегодня и в других дочерних обществах «Газпрома». Среди них новейшие системы автоматики, телемеханики, автоматизированные системы диспетчерского управления, современное оборудование газораспределительных станций (ГРС), технологии диагностики и ремонта газопроводов. В рамках совместной программы ОАО «Газпром» и немецкой фирмы «Wintershall» в Пензенском филиале ООО *** осуществляется внедрение газораспределительной станции на базе оборудования, применяемого в Германии. «Главное богатство – это люди» – вот основополагающий принцип работы предприятия. Итогом проводимой предприятием масштабной работы, стали победы ООО *** в 2004 и 2005 гг. на Всероссийском конкурсе «Российское предприятие высокой социальной эффективности». В течение многих лет в корпоративных клубах сотрудниками ООО *** ведется активная творческая деятельность. Незаурядные успехи и достижения самодеятельных коллективов были ярко продемонстрированы в рамках состоявшегося в ноябре 2006 г. в Казани корпоративного Фестиваля «Факел», где делегация ООО *** заняла I место в общем зачете. В 2006 году в рамках программы «Газпром – детям» открыты современные детские физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Починки Нижегородской области и селе Красноармейское Чувашской республики. В сентябре 2006 года на базе ООО *** состоялись I детская Спартакиада и VI летняя Спартакиада ОАО «Газпром», в ходе которой спортсмены предприятия заняли I место в общекомандном зачете.

1.3 Цель и основные задачи дипломного проекта

Основное назначение дипломного проектирования является ознакомление с деятельностью **** и изучение процессов,       происходящих в АТП, и отдельно на объекте проектирования, а затем разработка плана реконструкции участка. В моем проекте рассматривается кузнечно-рессорный участок данного предприятия. Моя цель – улучшить работу участка, снизить трудоемкость работ, «привести в порядок» организацию работ на участке, повысить уровень механизации и прочее. Все это можно добиться уменьшением трудоемкости работ за счет внедрения нового технологического оборудования, повышением механизации работ и улучшением организации технологического процесса.

1.4  Назначение проектируемого участка, обоснование его необходимости его реконструкции

Кузнечно-рессорных участок является одним из “горячих” цехов автотранспортного предприятия, предназначенного для ремонта автомобильных рессор и выполнения сопутствующих кузнечных работ.

В основном, участок нуждается в дополнении технологического оборудования, за счет чего можно достичь снижения трудоемкости работ и повышения качества выполняемых кузнечно-рессорных работ. Главным образом не хватает технологической оснастки. Количество рабочих участка нуждается не столько в увеличении их количества, сколько в улучшении их профессиональной подготовки, увеличении разрядов.  Декоративный ремонт участка тоже имеет место, так как мрачные стены и потолки нагнетают обстановку во время работы.

2. Исследовательский раздел

2.1 Характеристика АТП

2.1.1 Наименование, адрес и назначение

******

Предметом деятельности предприятия является:

- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также его эксплуатация и ремонт;

- осуществление контроля над эффективным использованием технологического транспорта и специальной техники, материальных ресурсов, необходимых для их содержания;

- определение потребности в технологическом транспорте и специальной техники, средств на их приобретение;

- определение потребности в материальных ресурсах для эксплуатации технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- определение потребности в запасных частях для технологического транспорта и специальной техники, их распределение;

- проведение единой технической политики по развитию и оснащенности ремонтных баз.

2.1.2 Количество автомобилей по маркам и их техническое состояние по проектируемому АТП

Таблица 2.1

| Марка автомобиля | Количество по состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| КамАЗ-5410 | 23 |
| КамАЗ-54112 | 74 |
| КаМАЗ-6460 | 16 |
| КамАЗ-5320 | 15 |
| ЗИЛ-4331 | 5 |
| ГАЗ-33021 | 2 |
| КамАЗ-54118 | 3 |
| ЗИЛ-130 | 5 |
| ГАЗ-3307 | 5 |
| ГАЗ-3302 | 73 |
| МАЗ-64229 | 2 |
| КамАЗ-53212 | 5 |
| МАЗ-53371-29 | 3 |
| КамАЗ-5511 | 10 |
| МАЗ-55102 | 60 |
| МАЗ-5334 | 3 |
| УАЗ-31514 | 5 |
| КаМАЗ-44108 | 20 |
| УАЗ-3909 | 1 |
| ПАЗ-3205 | 19 |
| ГАЗ-310212 | 40 |
| УАЗ-3303 | 1 |
| АГП-22-04 | 1 |
| МАЗ-5335 | 2 |

2.1.3 Виды перевозок и основная договорная клиентура

Нижегородский филиал ООО ***** осуществляет грузовые перевозки самосвалами, седельными тягачами с полуприцепами и бортовыми автомобилями. Основной договорной клиентурой является: отдел рабочего снабжения, подвижные механизированные колонны и линейное производственное управление магистрального газопровода “УТГС”. Перевозка частей грузов осуществляется в рефрижераторах и контейнерах на прицепах и полуприцепах.

2.1.4  Данные по территории АТП

Филиал ******* имеет общую площадь занимаемой территории – 4,2 га, состоящую из двух площадок:

1-я площадка – 2,45 га;

2-я площадка – 1,75 га.

Площадь территории с твердым покрытием составляет 29345 кв.м.

Открытые стоянки автомобилей – 26028 кв.м.

Площадь застройки зданиями и сооружениями – 11235 кв.м.

Полезная занимаемая площадь – 9814 кв.м., в том числе:

- производственная – 7503 кв.м.;

- складская – 938 кв.м.;

- административно-бытовая – 1432 кв.м.;

- прочая – 164 кв.м.

2.1.5 Технико-экономические показатели работы АТП

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Всего | Сдельные | Часовые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем перевозок, тыс.т. | 270,9 | 200 | 70,9 |
| Грузооборот, тыс.км. | 6787 | 6078 | 709 |
| Среднесписочное количество, ед | 93 | 56 | 37 |
| Коэффициент использования а/м, % | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Коэффициент использования пробега, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент использования тоннажа, % | 1,162 | 1,162 | 1,162 |
| Среднее расстояние перевозки, км | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | 8,25 | 8 | 8,5 |
| Средняя грузоподъемность, т | 10,456 | 11,037 | 9,907 |
| Общий тоннаж, т | 752,9 | 386,3 | 366,6 |
| Среднесуточный пробег, км | 150 | 150 | 150 |
| Машинодни в хозяйстве, ед | 26280 | 12775 | 13505 |
| Машинодни в работе, ед | 13534 | 6579 | 6955 |
| Общий пробег, тыс.км | 2235 | 1052,6 | 1182,4 |
| Пробег с грузом, тыс.км |  | 473,7 |  |
| Машиночасы, тыс.км | 111,7 | 52,6 | 59,1 |
| АТДХ, тыс. | 274,8 | 141 | 133,8 |
| Возможные ткм. Тыс |  | 5228,2 |  |
| Доходы, тыс.руб | 8510 | 4462 | 4048 |
| Расходы, тыс.руб | 9200 |  |  |
| Прибыль, тыс.руб | 690 |  |  |

2.1.6 Количество работающих в АТП по категориям работы

В нижегородском филиале ООО ******** работает 429 человек , в том числе: ИТР – 90 человек, водителей – 210 человек, слесарей – 89 человек,  МОТ – 40 человек.

2.1.7 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от городской сети.

Источником электроэнергии является электростанция АТП – 319.

Напряжение сети:

- первичное 6 кВ;

- вторичное – 380/220 В.

Мощность трансформатора 320 кВт.

Показатели по электроснабжению:

- устанавливаемая мощность – 1203 кВт, в том числе:

- силовой – 1055 кВт;

- осветительной – 150 кВт;

- средняя потребляемая мощность 600000 кВт, в том числе:

- силовой – 482000 кВт;

- осветительной – 118000 кВт.

2.1.8 Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого производственного снабжения – городской водопровод.

- диаметр – Д = 100 мм;

- тупиковый напор – 4 кг/кв.см;

- среднесуточный расход воды – 180 кв.м.;

- среднегодовой расход воды – 65000 кв.м.

2.1.9 Водоочистные сооружения

Бытовые и производственные сточные воды сбрасывают в городской коллектор, предварительно пройдя через очистные сооружения.

2.1.10 Теплоснабжение

Источником получения тепла является теплоцентраль ТЭЦ. Нагорная тепловая котельная предприятия тепловых сетей. Технологическое состояние удовлетворительное.

2.1.11 Снабжение сжатым воздухом

Снабжение сжатым воздухом осуществляется сетью стационарных автоматических компрессоров модели 1101-В5. Каждый из них имеет емкость воздухозаборника – 500 , давление на выходе 8 кгс/кв.м и мощностью электродвигателей 10 кВт.

2.1.12 Вентиляция

На АТП существуют приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим приводом. Приточных – три системы. Общая производительность систем 2300 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 15,5 кВт/час. Техническое состояние удовлетворительное. Вытяжных – тринадцать систем. Общая производительность систем – 121700 м/час. Установленная мощность потребляемой электроэнергии – 13,47 кВт/час.

2.1.13 Принятый способ хранения автомобилей

Хранение подвижного состава на АТП осуществляется на открытых площадках. Для обеспечения пуска подвижного состава имеется установка ТАУ-075, снабжающая горячим воздухом до 50 автомобилей.

2.1.14 Принятая схема технологического процесса организации ТО и ТР

Схема 2.1

При возвращении с линии автомобиль проходит через контрольно-технический пункт (КТП), где дежурный механик проводит визуальный осмотр автомобиля и при необходимости делает заявку на текущий ремонт. Затем автомобиль подвергается ежедневному обслуживанию (ЕО) и в зависимости от плана-графика профилактических работ поступает на посты общей или поэлементной диагностики (Д-1 или Д-2) через зону ожидания ТО и ТР, или в зону хранения автомобилей.

После Д-1 автомобиль поступает в зону ТО-1, а затем в зону хранения. Туда же направляются автомобили после Д-2. Если при Д-1 не удается обнаружить неисправность, то автомобиль направляется на Д-2 через зону ожидания. После устранения обнаруженной неисправности, в зоне ТР автомобиль поступает в зону ТО-1, а оттуда в зону хранения.

После оформления заявки на ТР, автомобиль подвергается ЕО и направляется на Д-2 для уточнения объема предстоящего ТР, после чего направляется в зону ТР, а затем в зону хранения. Углубленному (поэлементному) диагностированию подвергаются также все автомобили для выяснения потребности в КР. В настоящее время на ООО "Газпром Трансгаз" зона ЕО недостаточно оборудована, т.к. подвижной состав простаивает, ЕО и ТО-1 проводятся днем в то время, когда автомобили не выходят на линию.

2.1.15 Совмещеный суточный график работы АТП

Схема 2.2

Режим работы:

- Водители начинают выезжать на линию в 7:15, а заканчивают выезд в 8:00, обед после четырех часов работы. Время работы на линии 8 часов, время возврата с линии 16-17 часов.

- Зона ЕО работает с 7 до 12 часов, имеются перерывы для отдыха, 5 минут в конце второго часа работы и 15 минут в конце четвертого часа работы.

- Зона ТО-1 работает также как и зона ЕО

- Зона ТО-2 работает с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов.

- Посты ТР работают с 7 до 16 часов, обед с 10 до 11 часов

- Цеха ТР работают с 7 до 16 часов, перерывы для отдыха 15 минут в начале третьего часа работы, 15 минут с середины восьмого часа работы, обед с 11 до 12 часов.

2.1.16 Организация работы по экономии горюче-смазочных материалов

Проводится ежедневный анализ расхода топлива по предприятию в целом. Меняется количество расходуемых ГСМ при переходе с летних норм на зимние. Проводится проверка содержания СО и СН. Существуют определенные нормы расходов ГСМ в зависимости от маршрута движения, службы перевозки и на служебные нужды. Если произошел перерасход ГСМ по вине работника, то из его зарплаты удерживается определенная сумма. Экономия ГСМ ведет к премированию работника.

2.2 Характеристика объекта проектирования

2.2.1 Площадь объекта проектирования

Производственная площадь объекта проектирования составляет 54 м2. На участке предусмотрено два выхода: один – на лицу, второй – в зону ТР. Кроме того на участке имеется одно окно.

2.2.2 Перечень имеющегося оборудования и его характеристика

Таблица 2.3

| № | Наименование | Модель (тип) | Кол. | Габаритные размеры, мм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол | СИ | 1 | 2150х800 | На два рабочих места |
| 2 | Инструментальный шкаф | СИ | 1 | 1000х600 | Трехсекционный |
| 3 | Кузнечный горн | 2275 | 1 | 1100х1150 |  |
| 4 | Наковальня двухрогая | ГОСТ | 1 | 780х485 |  |
| 5 | Пневматический ковочный молот | МБ-412 | 1 | 2200х1200 |  |
| 6 | Электротельфер | ТЭ | 1 | - | 2,9 кВт |
| 7 | Ларь для кузнечного инструмента | СИ | 1 | 450х450 |  |
| 8 | Ларь для отходов | СИ | 1 | 500х500 |  |
| 9 | Огнетушитель | ОХП-10 | 1 | d270 |  |
| 10 | Ящик с песком | СИ | 1 | 700х700 |  |

Приводя характеристику имеющегося оборудования можно отметить следующие моменты: из всего перечня, новое только электротельфер, который установили на участке в 2010 году. Остальное оборудование морально устарело, но продолжает исправно работать и по сей день. К их числу относятся: кузнечный горн и пневматический ковочный молот. Этому основному оборудованию на участке постоянно проводят плановый осмотр и поддерживают в исправном состоянии. Стол, который является верстаком кузнеца, необходимо заменить на удобный верстак заводского производства, то же самое относится и к шкафу для инструмента. На участке нет ни одного стеллажа для деталей, а это существенный «минус» в организации работы участка, так как все рессорные листы, серьги и стремянки располагаются на полу, что уже является нарушением правил ТБ и охраны труда. Кроме того нет специализированного стенда для разборки рессор.

2.2.3 Назначение и перечень выполняемых работ

Кузнечно-рессорный цех предназначен для различного вида ремонта рессор  грузовых и легковых автомобилей, а также для выполнения сопутствующих кузнечных работ.

2.2.4 Состояние техники безопасности

В кузнечно-рессорном цеху наблюдается нарушение правил техники безопасности по охране труда на автомобильном транспорте.

Состояние рабочих мест не соответствует эргономическим требованиям. Имеются случаи нарушения трудовой дисциплины.

2.2.5 Противопожарная безопасность

В цеху один раз в полгода проводится инструктаж с рабочими по противопожарной безопасности. Проверяются их знания по устранению очагов возгорания на участке и правила пользования средствами пожаротушения.

В отделении имеется огнетушитель ОХП-10 и ящик с песком.

2.2.6 Техническая эстетика и промсанитария

Техническая эстетика на постах в удовлетворительном состоянии. В цеху чистота и порядок, которые поддерживаются уборкой по окончанию рабочего дня. На столе нет лишних инструментов, ларь для отходов ежедневно опорожняется.

2.2.7 Степень механизации выполняемых работ

##### В кузнечно-рессорном цеху уровень механизации низкий. Ручной объем работ преобладает над механизированным.

2.2.8 Система оплаты труда и меры материального поощрения

Система оплаты труда на постах сдельно-косвенная премиальная. За качественное выполнение ремонта и увеличение оборотного склада (запасов) рабочему выплачивается премия, также рабочему выплачиваются доплата за вредные условия труда и доплата за изобретательство.

2.2.9 Организация воспитательной работы.

На предприятии жесткие трудовая и производственная дисциплины, то есть рабочие обязаны приходить в 8:00, а уходить в 17:00, если рабочий опоздал на работу 1 раз, ему делается предупреждение, последующие разы наказываются путем лишения премий. Также наказываются прогулы; пьянство на рабочем месте и во время работы наказываются очень строго, вплоть до увольнения, такими же мерами наказывают за отсутствие рабочего на своем рабочем месте в течении 2-х часов если это не связано с ухудшением состояния здоровья работника. Лучшим работникам, не имеющим взысканий, по более низкой цене, а в некоторых случаях бесплатно выдаются путевки на отдых в санаторий или на всероссийские курорты.

Технологическая дисциплина находится в более или менее удовлетворительном состоянии, устаревшее оборудование конечно берет свое, приходится его чаще обслуживать, увеличивается время работы и повышается трудоемкость, это говорит о том, что необходимо внедрять новое более совершенное оборудование.

2.3 Выводы о необходимости реконструкции объекта проектирования

Оборудование в цехе расставлено в соответствии с протекающими процессами, но с нарушением санитарных норм и правил компоновки. Перестановка некоторого оборудования облегчит доступ на рабочие места и позволит рабочим перемещаться по кратчайшему пути, а также позволит максимально использовать производственные площади, освободится место для дополнительного оборудования. Следует переставить оборудование и оснастку, расположение которых не соответствует нормам пожарной безопасности и требованиям охраны труда.

На участке необходимо убрать неиспользуемое и морально-устаревшее сварочное оборудование, а освободившуюся площадь отвести под новые единицы.

Необходимо улучшать условия труда рабочих, т.е. сократить время на ремонт, повысить качество, уменьшить трудоемкость. Этого можно достичь заменой устаревшего и приобретением дополнительного оборудования, а также улучшением планировки производственной площади.

Имеет место проведения декоративного ремонта, что также сильно сказывается на улучшении производительности труда.

| 3. Расчетно-технологический раздел 3.1 Выбор исходных данных Тип и модель подвижного состава, а также его краткая техническая характеристика представлены в таблице 3.1. |
| --- |
| Таблица 3.1 |
|  | Модель | Камаз 5320 | Камаз 6460 | Камаз 44108 |  |
|  | Класс (тип) | бортовой, базовый | седельный тягач | седельный тягач |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 7435х2500х3350 | 6580х2500х3155 | 7355х2500х3250 |  |
|  | Колея, мм |  |  |  |  |
|  | передних колес | 2026 | 2026 | 2026 |  |
|  | задних колес | 1856 | 1856 | 1856 |  |
|  | База, мм | 4510 | 3020 | 3690 |  |
|  | Объем двигателя, см3 | 10,85 | 11,76 | 10,85 |  |
|  | Грузоподъем-ность, кг | 8000 | - | - |  |

3.1.2 Списочный состав парка Общее количество автомобилей: Аи = 69 (ед.), в том числе: Камаз 5320 = 17 (ед.) Камаз 6460= 25 (ед.) Камаз 44108= 27 (ед.)

| 3.1.3 Техническое состояние парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lц - показатель технического состояния автомобильного парка АТП; |
|  | автомобили АТП прошли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Камаз 5320-0,75-1Lц Камаз 6460-0,5-0,75Lц Камаз 44108-0,5-0,75Lц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 Среднесуточный пробег одного автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lсс = 130(км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 Режим работы подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| Dгр – количество рабочих дней в году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dгр = 249 (дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i – число смен работы автомобиля на линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i =1 (см.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 Категория условий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| КУЭ – III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 Климатическая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| Климат – умеренный |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 Расчет периодичности воздействий 3.2.1 Расчет периодичности ТО-1 и ТО-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lео = Lcc = 130 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lкто-1 = Lнто-1 ∙ K1 ∙ K3 (км) Lкто-2 = Lнто-2 ∙ K1 ∙ K3 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lнто-1, Lнто-2 – нормативная периодичность ТО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lнто-1 = 4000 (км) Lнто-2 = 12000(км) [3,т.2.1,с.14] |
| K1 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий |
| категорию условий эксплуатации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 = 0,80 [3,т.2.8,с.26] |
| K3 - коэффициент корректирования нормативов, учитывающий |
| природно-климатические условия и агрессивность окружающей среды; |
| К3 = 1,00 [3,т.2.10,с.26] |
| Lкто-1 = 4000 ∙ 0,80 ∙ 1,00 = 3200 (км) Lкто-2 = 12000 ∙ 0,80 ∙ 1,00 = 9600 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Расчет межремонтного пробега |  |  |  |  |  |  |  |
| Lккр = Lнкр ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ 0,8 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lнкр – нормативный пробег до КР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lнкр = 300000 (км) [3,т.2.3,с.18] |
| K2 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий модификацию подвижного состава; [3,т.2.9,с.27] |
| Для определения средневзвешенного коэффициента К2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср2 = | А1и ∙ К'2 +А2и ∙ К''2 + А3и ∙ К'''2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1и | = | 17 | (ед.) |  |  |  | К'2 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2и | = | 25 | (ед.) |  |  |  | К''2 | = | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3и | = | 27 | (ед.) |  |  |  | К'''2 | = | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср2 | = | 17 ∙ 1,00 + 25 ∙ 1,10 + 27 ∙ 1,10 | = 1,08 |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |
| К1 = 0,80 К3 = 1,00 | [3,т.2.8,с.26] |
|  | [3,т.2.10,с.26] |
| 0,8 – коэффициент снижения межремонтного пробега для автомобилей, |
| прошедших КР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lккр = 300000 ∙ 0,80 ∙ 1,08 ∙ 1,00 ∙ 1,00 = 258087 (км) |

| 3.3 Корректирование пробегов по кратности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверяем кратность периодичности ТО со среднесуточным пробегом |
| автомобилей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n1 | = | Lкто-1 | = | 3200 | = | 24,62 | ≈ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lcc |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n2 | = | Lкто-2 | = | 9600 | = | 3,00 | ≈ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lкто-1 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорректированные по кратности величины периодичности ТО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lто-1 = n1 ∙ Lcc = 25 ∙ 130 = 3200 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принимаем Lто-1 = 3200(км) Lто-2 = n2 ∙ Lто-1 = 3∙ 3200 = 9600 (км) |
| Проверяем кратность пробега до капитального ремонта с периодичностью |
| ТО-1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n3 | = | Lккр | = | 258087 | = | 80,65 | ≈ | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lкто-1 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорректированная по кратности величина пробега до капитального ремонта: |
| Lкр = n3 ∙ Lто-1 = 81 ∙ 3200 = 258087 (км) Принимаем Lкр = 258000 (км) |

| 3.4 Расчет производственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 Расчет количества воздействий для одного автомобиля за цикл |  |  |  |  |  |
| Nцк = 0 для автомобилей не прошедших КР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nцк = 1 для автомобилей прошедших КР; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей КаМАЗ Nцк = 0, так как для автомобилей КаМАЗ КР |
| не планируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nцто-2 = Lкр / L то-2 – Nкц (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.11) |
| Nто-2ц = Lкр / L то-1 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.12) |
| Dцэ – количество дней эксплуатации автомобиля за цикл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nцто-2 | = | 258000 | = 27 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nцто-1 | = | 258000 | = 81 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nеоц = Дэц = Lкр / L сс (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.13) |
| Nцео = Дэц = | 258000 | = 1985 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 Расчет количества дней простоя в ТО, ТР и КР для одного автомобиля |
| за цикл |
| Dцпр= Dцк+ Dцто и тр (дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dнк – нормативный простой а/м в КР [3,т.2.6,с.24] |
| Dцто и тр= | ( | Lкр ∙ d1000 | ) ∙ Кср4 ∙Ксм (дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d1000 – норма простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега [3,т.2.6,с.24] |
| d1000 = 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kср4 – коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации Для определения средневзвешенного коэффициента Кср4: [3,т.2.1,с.28] |
| Кср4 | = | А1и ∙ К'4 + А2и ∙ К''4 + А3и ∙ К'''4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аи |  |  |  |  |  |
| А1и | = | 17 | (ед.) |  |  |  | К'4 | = | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2и | = | 25 | (ед.) |  |  |  | К''4 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3и | = | 27 | (ед.) |  |  |  | К'''4 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср4 | = | 17 ∙ 1,20 + 25 ∙ 1,00 + 27 ∙ 1,00 | = 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| Kсм – коэффициент сменности работы зон ТО и ТР [4,с.46] |
| Kсм = 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dцто и тр= | ( | 258087 ∙ 0,50 | ) | ∙ 1,05 ∙ 0,7 = 94,78 (дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 Расчет коэффициента технической готовности |  |
| т = | Dцэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Dцэ+Dцпр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т = | 1985 | = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1985+94,78 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 Расчет коэффициента использования парка |
| и = | Dгр | ∙ т ∙ Kи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.19) |
|  | Dгк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и = | 249 | ∙ 0,95 ∙ 0,95 = 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dгк – число календарных дней в году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kи – коэффициент, учитывающий снижение использования технически исправных |
| автомобилей в рабочие дни парка по эксплуатационным причинам |  |  | [4,с.53] |
| Kи = 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 Расчет коэффициента перехода от цикла к году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г = | Dгр | ∙ | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.20) |
|  | Dцэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г = | 249 | ∙ | 0,95 | = | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 Расчет годового пробега для всего подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lг = Dгк ∙ Aи∙и ∙ Lсс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.21) |
| Lг = ∙ ∙ ∙ 130 = 2 025 137 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 Расчет годовой программы для всего парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NгЕО = NцЕО ∙ г ∙ Aи (возд.) NгТО-1 = NцТО-1 ∙ г ∙ Aи (возд.) NгТО-2 = NцТО-2 ∙ г ∙ Aи (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.22) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.23) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.24) |
| NгЕО = | 1985 | ∙ | 0,12 | ∙ | 69 | = | 16398 | (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NгТО-1 = | 81 | ∙ | 0,12 | ∙ | 69 | = | 669 | (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NгТО-2 = | 27 | ∙ | 0,12 | ∙ | 69 | = | 222 | (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 Расчет суточной программы для всего парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NсутЕО = NгЕО / Dгр зоны ЕО (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.25) |
| NсутТО-1 = NгТО-1 / Dгр зоны ТО-1 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.26) |
| NсутТО-2 = NгТО-2 / Dгр зоны ТО-2 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3.27) |
| NсутЕО = | 16398 | = | 66 (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NсутТО-1 = | 669 | = | 3 | (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NсутТО-2 = | 222 | = | 1 | (возд.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dгр зоны – принятое количество дней работы в году для данной зоны ТО; |

| 3.5 Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР 3.5.1 Расчет удельной трудоемкости одного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tкЕО = tнЕО ∙ K2 ∙ K5 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТО-1 = tнТО-1 ∙ K2 ∙ K5 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТО-2 = tнТО-2 ∙ K2 ∙ K5 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТР = tнТР ∙ K1 ∙ K2 ∙ K3 ∙ K4 ∙ K5 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно для автомобилей КаМАЗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tксо = tнсо ∙ K2 ∙ K5 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tнЕО, tкТО-1, tкТО-2, tнТР , tнсо – нормативы трудоемкости ТО и ТР; [3, с.15 т.2.2] |
| K4 – коэффициент корректирования нормативов , учитывающий пробег |
| с начала эксплуатации; [3,т.2.11,с.28] |
| Для определения средневзвешенного коэффициента Кср4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср4 | = | А1и ∙ К'4 + А2и ∙ К''4 + А3и ∙К'''4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1и | = | 17 | (ед.) |  |  |  | К'4 | = | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2и | = | 25 | (ед.) |  |  |  | К''4 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3и | = | 27 | (ед.) |  |  |  | К'''4 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср4 | = | 17 ∙ 1,20 + 25 ∙ 1,00 + 27 ∙ 1,00 | = 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| K5 – коэффициент корректирования нормативов, учитывающий количество |
| автомобилей на АТП и количество технологически совместимых групп; |
| [3,т.2.12,с.29] |
| Для определения средневзвешенного коэффициента К2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср2 | = | А1и ∙ К'2 + А2и ∙ К''2 + А3и ∙ К'''2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1и | = | 17 | (ед.) |  |  |  | К'2 | = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А2и | = | 25 | (ед.) |  |  |  | К''2 | = | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А3и | = | 27 | (ед.) |  |  |  | К'''2 | = | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кср2 | = | 17 ∙ 1,00 + 25 ∙ 1,10 + 27 ∙ 1,10 | = 1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| tнЕО = | 0,75 | (чел.час) |  |  |  |  |  | К1 = | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tнТО-1= | 2,13 | (чел.час) |  |  |  |  |  | К2 = | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tнТО-2= | 8,83 | (чел.час) |  |  |  |  |  | К3 = | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tнТР = | 12,80 | (чел.час) |  |  |  |  |  | К4 = | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tнСО = | 15,10 | (чел.час) |  |  |  |  |  | К5 = | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкЕО = | 0,75 | ∙ | 1,08 | ∙ | 1,15 | = | 0,93 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТО-1 = | 2,13 | ∙ | 1,08 | ∙ | 1,15 | = | 2,63 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТО-2 = | 8,83 | ∙ | 1,08 | ∙ | 1,15 | = | 10,92 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкСО = | 15,10 | ∙ | 1,08 | ∙ | 1,15 | = | 18,67 | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tкТР = | 12,80 | ∙ | 1,20 | ∙ | 1,08 | ∙ | 1,00 ∙ 1,05 ∙ 1,15 = 19,93 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 Расчет годовой трудоемкости для всего парка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгЕО = NгЕО ∙ tкЕО ∙ Kмех | (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kмех = 0,2 – 0,3 – коэффициент механизации для механизированной мойки; |
| TгЕО = 16398 ∙ 0,93 ∙ 0,25 = 3802 (чел.час) TгТО-1 = NгТО-1 ∙ tкТО-1 + TгСРТО-1 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-1 – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-1; |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-1 = 0.15 ∙ NгТО-1 ∙ tкТО-1 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-1= 0,15 ∙ 669 ∙ 2,63 = 264 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгТО-2 = NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСРТО-2 + TгСО (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-2 – годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-2; |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-2 = 0.15 ∙ (NгТО-2 ∙ tкТО-2 + TгСО) (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСО = 2 ∙ Аи ∙ tксо (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСО= 2 · 69 ∙ 18,67 = 2577 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгСРТО-2 = 0,15 · (222 · 10,92 + 2577) = 750 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгТО-2 = 222 · 10,92 + 750 + 2577 = 5752 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгТР = (Lг/1000) ∙ tкТР - (TгСРТО-1 + TгСРТО-2) (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгТР = | ( | 2025137 | ) | · 19,93 - (264 + 750) = 39349 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TгТО-1 = 669 · 2,63 + 264 = 2027 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 Суммарная трудоемкость работ за год |
| Тг=TгЕО+TгТО-1+TгТО-2+TгТР (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тг =+++39349=50930(чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Расчет явочного количества производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |
| PяЕО = TгЕО / (ФгРМ ∙ Kп) | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТО-1 = TгТО-1 / (ФгРМ ∙ Kп) | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТО-2 = TгТО-2 / (ФгРМ ∙ Kп) | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТР = TгТР / (ФгРМ ∙ Kп) | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФгРМ – годовой фонд времени одного рабочего места при работе в |
| одну смену для данной зоны; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФгРМ = 1986 (час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kп – коэффициент повышения производительности труда; |  |  |  |  |
| Kп = 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяЕО = | 3802 | = | 1,82 | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1986 ∙ 1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТО-1 = | 2027 | = | 0,97 | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1986 ∙ 1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТО-2 = | 5752 | = | 2,76 | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1986 ∙ 1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PяТР = | 39349 | = | 18,87 | (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1986 ∙ 1,05 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.7 Распределение трудоемкости работ на объекте проектирования |
| --- |
| Трудоемкость работ кузнечно-рессорного участка составляет около |
| 3 % от общей трудоемкости зоны ТР, в которую входят как постовые, так |
| и участковые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туч = | 39349 ∙ 3 | = 1180 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Явочное количество рабочих на объекте проектирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряуч= | 18,87 ∙ 3 | = 0,57 (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.8 Совмещенный суточный график работы АТП |
| --- |
| Ах = Аи ∙т | (авт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ах = 69 ∙ 0,95 = 66 (авт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема 3.1

| 3.9 Подбор оборудования для объекта проектирования |
| --- |
| Таблица 3.3 |
| № | Наименование | Модель (тип) | Кол. | Габаритные размеры, мм | Занимаемая площадь, м2 | Примеч. |
|  |  |  |  |  | ед. | общ. |  |
| 1 | Слесарный верстак | СИ | 1 | 1850 | х | 785 | 1,45 | 1,45 |  |
| 2 | Инструментальный шкаф | 57.007 | 1 | 1470 | х | 700 | 1,03 | 1,03 |  |
| 3 | Стеллаж для деталей и крепежа | СИ | 1 | 1000 | х | 400 | 0,40 | 0,40 |  |
| 4 | Кузнечный горн | 2275 | 1 | 1100 | х | 1150 | 1,27 | 1,27 |  |
| 5 | Наковальня двухрогая | ГОСТ | 1 | 780 | х | 485 | 0,38 | 0,38 |  |
| 6 | Пневматический ковочный молот | МБ-412 | 1 | 2200 | х | 1200 | 2,64 | 2,64 |  |
| 7 | Стенд для разборки рессор | ДП | 1 | 1300 | х | 950 | 1,24 | 1,24 |  |
| 8 | Гидравлический пресс | ГАРО 39.35М | 1 | 1240 | х | 385 | 0,48 | 0,48 |  |
| 9 | Вертикально-сверлильный станок | 2118-А | 1 | 800 | х | 600 | 0,48 | 0,48 | 2,0 кВт |
| 10 | Заточной станок | Э-391 | 1 |  | х |  | 0,00 | 0,00 | 1,1 кВт |
| 11 | Стеллаж для рессорных листов и стремянок | СИ | 1 | 1350 | х | 480 | 0,65 | 0,65 |  |
| 12 | Электротельфер | ТЭ | 1 |  | х |  | 0,00 | 0,00 | 2,9 кВт |
| 13 | Ларь для кузнечного инструмента | СИ | 1 | 450 | х | 450 | 0,20 | 0,20 |  |
| 14 | Ларь для отходов | СИ | 1 | 500 | х | 500 | 0,25 | 0,25 |  |
| 15 | Подставка под огнетушитель | СИ | 1 | 300 | х | 300 | 0,09 | 0,09 |  |
| ИТОГО | 10,55 |

| 3.10 Расчет площади объекта проектирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fуч = FОБ · КПЛ (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fоб. – суммарная площадь оборудования в цехе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kпл – коэффициент плотности расстановки автомобилей в плане; [6,с.54] |
| Kпл = | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fавт = 17,8 (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fоб. = 10,55 (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fуч = 10,55 ∙ 5 = 53 (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.11 Технологический процесс замены рессорных листов

3.11.1  Исходная информация

Листы рессор изготавливают из полосовой хромо-марганцовистой или кремнистой стали с последующей закалкой и отпуском до требуемой твердости.

Рессоры изготавливают у автомобилей КаМАЗ из стали 60С2 с последующей закалкой в масле при температуре 900-920 оС и отпуском при температуре 450-500 оС до твердости НВ 363-444.

Состояние рессоры определяют стрелой прогиба после осадки. Стрела прогиба определяется под контрольной нагрузкой, которая для автомобилей КаМАЗ должна быть:  у передней рессоры в свободном состоянии 105 мм, при нагрузке 10,5 кН - (20+5) мм у задней рессоры в свободном состоянии – 145 мм, при нагрузке 22 кН – (25+5) мм.

Основные дефекты рессор: потеря радиуса кривизны и упругости, сдвиг листов, поломка, трещины, износ листов, поломка стяжных хомутов и износ втулок.

3.11.2 Ремонт и сборка рессор

Листовые рессоры после обмывки подвергают осмотру. Рессора отбраковывается при обнаружении трещин в хомуте или рессорных листах, сдвига листов, ослабления хомута, а также в случаях, когда стрела прогиба разности плеч и зазоров рессоры в свободном состоянии превышают установленные нормы. Ремонт рессор осуществляется на АРЗ, имеющих специально оснащённые мастерские. Листы, которые имеют недостаточную стрелу прогиба, подвергают гибки и закалке, для чего их нагревают в кузнецах печах до температуры 1300-1350 градусов. Время выдержки листов в печи при нагреве под закалке 15-20 минут. При закалке листов рессор для охлаждения используются вода, минеральное масло, щёлочные и солевые растворы. Гибку нагретых рессорных листов выполняют или в штампах на специальных станках, или вручную по шаблонам. После гибки и закалке листы опускают для снятия внутренних напряжений, увеличения вязкости метала и снижения твёрдости. Для отпуска рессорные листы нагревают до температуры 475-500 градусов и выдерживают в печи при этой температуры в течение 20-40 мин. Усталостную прочность термически обработанных листов повышают наклёпом в специальных дробеструйных машинах.

Перед сборкой рессорные листы правят (рихтуют) по радиусу на специальном шаблоне с предварительным нагревом до температуры 300-350 градусов. Затем собранный пакет листов в горячем состоянии (1000-1100)градусов, насаживают хомут и обжимают его со всех сторон на прессе. Собранные рессоры испытывают на остаточную деформацию под действием пробной, а затем рабочей статической нагрузке.

Оформляем технологическую карту на замену рессорных листов на стенде.

[см.след.лист]

4. Организационный раздел

4.1 Организация производства

4.1.1 Перспективный совмещенный суточный график

Схема 4.1

4.1.2 Перспективный метод организации труда на АТП

## Схема 4.2

4.1.3 Перспективный метод организации технологического процесса в АТП

### Схема 4.3

4.1.4 Режим работы объекта проектирования и рабочих

Кузнечно-рессорный цех работает по пятидневной рабочей неделе. продолжительность смены – 8 часов. Начало работы в 8:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, окончание смены в 17 часов.

4.1.6 Связь объекта проектирования с ЦУП и другими технологически необходимыми подразделениями

## Схема 4.4

Административное подчинение –––––––

Оперативное подчинение           - - - - - - -

4.1.7 Организация снабжения объекта проектирования

Схема 4.5

4.1.8 Разработка мероприятий по научной организации труда (НОТ) на объекте проектирования

Организация труда на автомобильном транспорте осуществляется с учетом действия объективных экономических законов, достижений научно-технического прогресса и передового опыта.

Научная организация труда представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение наиболее эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда и сохранение здоровья трудящихся. Научная организация труда опирается на достижении экономических наук, технологии, физиологии, эстетики труда и трудового права.

Осуществление научной организации труда на предприятиях автомобильного транспорта направлено на решение трех основных задач: экономической, психофизиологической и социальной. Экономическая задача состоит в повышении производительности труда и эффективности производства. Реализация психофизиологической задачи обеспечивает сохранение здоровья и повышение работоспособности человека, создание благоприятных условий и производственной обстановки, нормальное осуществление трудового процесса. Социальная задача связана с повышением содержательности и привлекательности труда, всесторонним развитием личности. Указанные задачи определяют главные направления и содержание работ по организации труда на автотранспортных предприятиях.

Направления научной организации труда являются определяющими при совершенствовании организации труда всех категорий работников автомобильного транспорта: водителей, рабочих, занятых на ремонте и обслуживании подвижного состава и на вспомогательных работах, руководящих работников, специалистов и служащих.

В настоящее время научная организация труда развивается на базе системы принципов, определяющих положения, правила и нормы организации труда.  К основным принципам относятся системность, комплексность, оптимальность, плановость и эффективность.

Системность и комплексность работ по научной организации труда обусловлены сложностью и динамичностью организации труда на современном предприятии. Они направлены на совершенствовании организации труда одновременно на всех элементах производства (на рабочих местах, на участках в цехах и на предприятиях в целом), а также по отдельным направлениям НОТ.

Принцип плановости предполагает планомерную разработку и внедрение мероприятий по организации труда во всех звеньях производственного процесса, осуществляемые в составе планов экономического и социального развития предприятий.

Оптимальность работ по научной организации труда предполагает их научную обоснованность, широкое применение экономико-математических методов и моделей для рационализации трудовых процессов, нормирования трудовых затрат и т.д.

Эффективность НОТ обеспечивается обязательным технико-экономическим обоснованием мероприятий, направленных на снижение издержек производства, улучшение качеств; перевозок народнохозяйственных грузов и пассажиров.

При внедрении мероприятий по научной организации труда на основе указанных принципов наибольший эффект достигается в том случае, когда они осуществляются в комплексе с совершенствованием всей организации производства и управления предприятием. Увязка организации труда с мерами  по совершенствованию организации производства и управления осуществляется в рамках комплексных планов НОТ, в которых предусматриваются конкретные мероприятия по совершенствованию мероприятий по охране труда, культуре производства и режима труда ремонтных рабочих.

4.1.9 Выбор метода организации технологического процесса на объекте проектирования

Для объекта проектирования принимаем метод специализированных постов.

Метод специализированных постов принимается для средних и крупных АТП. Метод специализированных постов характеризуется тем, что ремонтные работы, например разборка и сборка агрегатов и узлов, а также работы по восстановлению деталей и ремонту сборочных единиц, осуществляются бригадами (исполнителями), специализированными по маркам машин, сборочным единицам определенного типа (двигатель, коробка, задний мост). Специализация постов (бригад, исполнителей) может быть технологической по выполнению определенных операций, например ремонт электрооборудования, ремонт элементов гидропривода, ремонт кабин и кузовов, ремонт машин и агрегатов определенных марок, и подетальной, например восстановление деталей определенной номенклатуры.

Метод специализированных постов находит все большее распространение в АТП, т.к. позволяет максимально механизировать трудоемкие процессы ремонта, снизить потребность в однотипном оборудовании, улучшить условия труда, использовать менее квалифицированных исполнителей, повысить качество ремонта и производительность труда.

4.2 Мероприятия по охране труда и окружающей среды

4.2.1 Расчет естественного и искусственного освещения на объекте проектирования

Освещение производственных помещений бывает искусственным и естественным. Естественное освещение выполняется боковым (окна) и верхним (световые фонари). Сочетание верхнего и бокового видов естественного называется комбинированным. Искусственное освещение бывает общим, местным и комбинированным. Общее освещение бывает равномерным и локальным. При равномерном освещении светильники располагаются равномерно по всей площади потолка. При локальном освещении светильники группируются над рабочими местами. Решая вопрос по виду искусственного освещения на проектируемом участке, выбираем локальное освещение, так как оно экономичнее. Местное освещение бывает переносным и закрепленным. Устройство только местного освещения в помещении не допускается.

Естественное    освещение    в   производственных,    вспомогательных   и  бытовых   помещениях  должно  соответствовать    требованиям действующих строительных норм и правил.  Помещения  для  хранения  АТС,  складские  помещения,  а также   другие  помещения,  постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного освещения. Окна,  обращенные на солнечную сторону,  должны быть оснащены устройствами,  обеспечивающими защиту от прямых солнечных  лучей.   Не  допускается  загораживать  окна  и другие  световые проемы  материалами, оборудованием и т.п. Световые   проемы   верхних   фонарей  должны  быть застеклены  армированным  стеклом  или  под  фонарем  должны  быть подвешены  металлические  сетки для защиты от возможного выпадения стекол. Очистка  от  загрязнений  остекления  светопроемов  и   фонарей должна проводиться регулярно, при значительном загрязнении  - не менее 4-х раз в год,  а при незначительном - не менее 2-х раз в год. Для  обеспечения безопасности при очистке остекления    светопроемов   следует   использовать  специальные  приспособления    (лестницы-стремянки, подмости и т.п.).

Помещения  и рабочие  места  должны  обеспечиваться искусственным  освещением,  достаточным для безопасного выполнения  работ,   пребывания   и  передвижения   людей   в  соответствии  с требованиями действующих строительных норм и правил. Чистка  светильников  должна  производиться в сроки, указанные в действующих строительных нормах и правилах.  Устройство  и эксплуатация  системы  искусственного освещения    должны    соответствовать   требованиям   действующих  нормативных правовых актов.

Светильники должны быть расположены так,  чтобы была обеспечена возможность их безопасного обслуживания. Для  электропитания  светильников общего освещения в помещениях  применяют,  как правило,  напряжение не выше 220 В.  В помещениях   без   повышенной   опасности   указанное   напряжение допускается  для  всех  стационарных  светильников  независимо  от высоты их установки. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при  установке  светильников  напряжением 220 В общего освещения с лампами накаливания и газоразрядными лампами на высоте менее 2,5 м необходимо  применять  светильники,  конструкция которых исключает возможность   доступа   к  лампе   без   применения   инструмента. Электропроводка,   подводимая   к  светильнику,   должна   быть  в металлических  трубах,   металлорукавах  или  защитных  оболочках.

Кабели  и незащищенные  электропровода можно использовать лишь для    питания  светильников с лампами накаливания напряжением   не  выше 50 В. Светильники  с люминесцентными лампами напряжением 127 - 220 В    допускается  устанавливать  на  высоте  менее  2,5  м от  пола при условии   недоступности   их   токоведущих  частей  для  случайных прикосновений.

Для   местного   освещения   рабочих  мест  следует использовать    светильники   с  непросвечивающими   отражателями. Конструкция светильников местного освещения должна предусматривать возможность изменения направления света.  Для   электропитания   светильников   местного   стационарного    освещения   должно   применяться  напряжение:   в  помещениях  без повышенной опасности - не выше 220 В,  а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. Штепсельные розетки напряжением 12 - 50 В должны отличаться от штепсельных розеток напряжением 127 - 220 В,  а вилки 12 - 50 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В. При  использовании  для  общего и местного освещения    люминисцентных  и газоразрядных  ламп должны быть приняты меры для    исключения стробоскопического эффекта. В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной   средой  применение  люминисцентных  ламп  для  местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции. Освещение осмотровых канав светильниками напряжением 127 - 220 В допускается при соблюдении следующих условий: вся электропроводка должна быть внутренней (скрытой),  имеющей надежную электро- и гидроизоляцию;        осветительная  аппаратура  и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию; светильники  следует  закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой; металлические    корпуса   светильников   должны   заземляться (зануляться). Аварийное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность для продолжения работ или безопасного выхода людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.     Светильники    аварийного    освещения    должны присоединяться  к электросети,  независимой от рабочего освещения, автоматически   включаться   при   внезапном  выключении  рабочего освещения. В помещениях для хранения АТС, работающих на КПГ, а также  в помещениях  для  их технического обслуживания,  ремонта и проверки технического состояния должно предусматриваться аварийное освещение  в соответствии  с требованиями  действующих нормативных актов. В   этих   помещениях   электропитание  аварийной  вентиляции и, аварийного  освещения,  а  также  системы  контроля  газовой среды  должно    предусматриваться   по   первой   категории   надежности электроснабжения. Для   электропитания   переносных  светильников  в помещениях  с повышенной  опасностью  и особо  опасных  необходимо применять напряжение не выше 50 В. При  наличии  особо неблагоприятных условий,  когда опасность  поражения  электрическим  током  усугубляется теснотой, неудобным  положением  работника,  соприкосновением с заземленными (зануленными)  поверхностями  (работа в котлах,  емкостях и т.п.),  для  питания  переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В. Во  взрывоопасных  помещениях  должны  применяться светильники  во  взрывозащищенном исполнении,  а в пожароопасных - светильники  во  влагонепроницаемом и пыленепроницаемом,  закрытом исполнении. Помещение для ацетиленового генератора должно иметь наружное  электрическое  освещение  через закрытые наглухо фрамуги  окон.

4.2.1.1 Расчет естественного освещения

Определяем  суммарную площадь оконных проемов при боковом освещении по формуле:

, м2

где: - суммарная площадь пола, м2;

= 1,2 – нормированное минимальное значение КЕО при боковом освещении;

= 25 – световая характеристика окна;

= 0,35 – общий коэффициент светопропускания;

= 4 – коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении;

= 1,4 – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями;

м2

Требуемое количество окон:

≈ 1 око

Суммарная площадь оконных проемов удовлетворяет расчетной площади и количеству окон.

4.2.1.2 Расчет искусственного освещения

Для расчета искусственного освещения принимаем отношение расстояния между светильниками (Z) к высоте их подвески (h), равное 1,8.

Находим расстояние между центрами светильников по формуле:

Определяем расстояние от стены до первого ряда светильников:

Рассчитываем расстояние между крайними рядами светильников, расположенных у противоположных стен:

Определяем количество рядов светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по ширине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по ширине помещения:

Находим расстояние между крайними рядами светильников:

Вычисляем количество светильников, которые можно расположить между крайними рядами (по длине помещения):

( принимаю =0)

Рассчитываем общее количество рядов светильников по длине помещения:

Следовательно, в этом помещении светильники общего освещения должны располагаться: по длине – в 2 ряда, по ширине – в 2 ряда.

Определяем общую мощность ламп, необходимую для освещения этого помещения:

где: =14,8 Вт.м2 – удельная мощность;

R = 1.3 – коэффициент, учитывающий запыленность и “старение” ламп накаливания;

Вт

Находим необходимую мощность каждой лампы:

Вт

Следовательно, для получения требуемой освещенности в помещении необходимо установить 4 светильника с 2-мя лампами в каждом, мощность одной лампы не менее 120 Вт.

4.2.2 Вентиляция на объекте проектирования

Системы вентиляции являются составной частью мероприятий, направленных на создание комфортных условий труда. Системы вентиляции должны обеспечивать нормируемую чистоту воздушной среды при оптимальных скоростях движения воздуха. Системы вентиляции в зависимости от способа побуждения движения воздуха бывают естественными и искусственными. Естественная вентиляция бывает: организованной, осуществляется через форточки, дефлекторы; неорганизованная, называемой инфильтрацией. Искусственная вентиляция в зависимости от зоны действия бывает:  общеобменной, обменивающая воздух во всем объеме помещения; местной, гарантирующая качество воздушной среды только в ограниченном объеме, например на рабочем месте; В зависимости от функционального признака бывает: приточной, подающей воздух в помещение и вытяжной, удаляющая воздух из помещения. Сочетание обшеобменной и местной систем вентиляции называется комбинированной системой.

На кузнечно-рессорном участке принимаем комбинированную систему вентиляции, сочетая общеобменный приток воздуха с местными отсосами на местах выделения вредностей.

Расчет искусственной вентиляции производится для помещений, где кратность воздухообмена установлена более двух.

Расчет искусственной вентиляции производится по формуле:

, ()

где: - часовой объем вентилируемого воздуха;

- объем помещения участка, ;

-   кратность воздухообмена.

, ()

После определения часового объема вентилируемого воздуха выбираем вентилятор:

Центробежный вентилятор серии ЭВР №4. Частота вращения - 1500 об/мин.

Производительность - 1700 /час. Напор - 55 кг/. КПД вентилятора - 0,58.

Расчет мощности электродвигателя вентилятора производится по формуле:

, кВт	(2.21)......

где:       -  мощность электродвигателя для привода вентилятора, кВт;

-   напор воздушного потока, кг/м;

-    КПД вентилятора;

-   КПД передачи (для вентиляторов этого типа 0,9);

- коэффициент, учитывающий неучтенные потери напора воздушного  потока.

, кВт

4.2.3 Отопление на объекте проектирования

Помещения  для хранения АТС могут быть отапливаемыми и   неотапливаемыми.  В   отапливаемых   помещениях  расчетную  температуру  воздуха следует принимать 5 град. С.  Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые помещения.  Система  отопления  должна  обеспечивать  равномерный нагрев  воздуха в помещении,  возможность местного регулирования и  выключения, удобство эксплуатации, а также доступ для ремонта. Нагревательные  приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть осмотрены и отремонтированы.

При эксплуатации отопительных устройств не допускается:

- загромождать   (загораживать)  приборы  отопления  какими-либо

предметами или материалами;

- сушить  материалы,  ветошь  и т.п.  на отопительных приборах и

трубопроводах;

- сушить  дрова,  уголь,  одежду  и другие  горючие материалы на

печах и около них;

- растапливать    печи    легковоспламеняющимися    и   горючими

жидкостями;

- эксплуатировать неисправные печи.

Временные  печи  в производственных  помещениях  могут    устанавливаться   только  с разрешения  местных  органов  ГПС  МЧС   России. Дымоходы  и печи  необходимо  очищать  от  сажи  перед  началом и в течение всего отопительного сезона не реже: одного раза в два месяца - отопительные печи; двух  раз  в месяц  - специальные печи долговременной топки (в столовых, сушилках и др.). Перед  топочным  отверстием  печей  на деревянном полу должен  быть прибит металлический лист размером не менее 0,7 x 0,5 м. Поверхность   отопительных   приборов,   дымоходов,    трубопроводов необходимо очищать от пыли, грязи и т.п. Для топки печей должны быть выделены согласно приказу по организации работники, прошедшие инструктаж. Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы.

Расчет отопления ведется по укрупненным показателям.

Часовой расход тепла производится по формуле:

, ккал/час	......

где: - количество тепла, необходимое для отопления участка, ккал/час;

- удельный расход тепла, 1,2 ккал/м град;

- объем проектируемого участка, м;

- температура воздуха в помещении (15-18° С);

- температура наружного воздуха (-30° С).

, ккал/час

Годовой расход тепла рассчитывается по формуле:

, ккал

где: - количество тепла, расходуемого на отопление участка в год, ккал;

- продолжительность отопительного сезона, час; = (3528)

, час

где:  - продолжительность суток (24 часа);

- продолжительность отопительного сезона (для Нижегородской области 180 суток);

- коэффициент, учитывающий снижение расхода тепла в ночное время - 0,7.

, час

, ккал

Годовой расход топлива на отопление производится по формуле:

, тонн

где:  -  годовой расход топлива, тонн;

-    теплотворная способность топлива (угля), 7000 ккал/кг

- переводной коэффициент кг – тонны.

, тонн

4.2.4 Водоснабжение и канализация

Организации   оборудуются   хозяйственно-питьевым   и производственным    водопроводами,    а    также    фекальной    и производственной   канализацией   в  соответствии   с действующими строительными нормами и правилами. Устройство    внутреннего    хозяйственно-питьевого   водопровода   в  производственных   и вспомогательных  зданиях  не   является  обязательным  при отсутствии централизованного источника    водоснабжения  и при  количестве  работающих  в смену  не более 25   человек; в этом случае обеспечение питьевой водой осуществляется с   учетом местных условий.

Температура  воды  во  время  ручной  мойки  АТС  при    температуре окружающего воздуха ниже 0 град. С должна быть не ниже 20 град. С и не выше 60 град. С.

Организации,  не  имеющие  возможности  подключения  к  канализационной   системе,   должны   предусматривать   устройство наружных  уборных с выгребными ямами или емкостями.  Выгребные ямы следует  своевременно  очищать,  а  уборные содержать в надлежащем  санитарном состоянии.

При   отсутствии  в районе  расположения  организации  канализационной  сети  очистка  сточных  вод организации,  а также выбор  места  их  спуска  должны  производиться  в соответствии  с  действующими нормативными актами.

Сточные воды от мойки АТС, мытья полов в помещениях для хранения   и обслуживания  АТС,   содержащие  горючие  жидкости  и взвешенные  вещества,  перед  спуском  в канализационную  сеть или  сбросом   в водоемы  должны  очищаться  в очистных  сооружениях  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. Удаление  осадка  из  очистных  сооружений  пропускной  способностью более 1,5 л/с должно быть механизировано. Осадки и собранные нефтепродукты из очистных сооружений  удаляются по мере их накопления. Не  допускается  предусматривать  систему  оборотного водоснабжения   от   мойки  ассенизационных  АТС,   а  также  АТС, перевозящих ядовитые и инфицирующие вещества. Бензо- и  маслоуловители  должны  иметь  исправные гидравлический затвор и естественную вентиляцию.

4.2.7 Основные мероприятия по охране труда

Охрана труда – это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Общее руководство работой по охране труда АТП возлагается на директора предприятия.

Проведение всей организационно-технической работы по созданию безопасных и здоровых условий труда возлагается на главного инженера АТП, который контролирует и обеспечивает соблюдение норм и правил по охране труда руководителями подчиненных ему участков, цехов, служб, обеспечивает рабочие места оборудованием и приспособлениями в соответствии с табелем.

На производственном участке работу по охране труда организует начальник цеха. В его обязанность входит обеспечение безопасного состояния производственных помещений, оборудования, инструмента, инвентаря, грузоподъемность средств.

Снижение травматизма на производстве может быть достигнуто в том случае, если работающие хорошо знают вопросы охраны труда и умеют правильно и безопасно выполнять порученную им работу. С этой целью работающих обучают безопасности труда. Важнейшим элементом обучения рабочих безопасным приемам и методам труда является система инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий).

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Программу  вводного инструктажа разрабатывают с учётом требований стандартов ССБТ и особенностей производства. О проведении инструктажа и проверки знаний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа (контрольном листе) с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ индивидуально со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. Проводят его по инструкциям по охране труда с практическим показом безопасных приёмов и методов труда. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение 2-5 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего им оформляют допуск к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе фиксируется датой и подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на рабочем столе (контрольном листе).

Для работ, к которым предъявляют повышенные требования по безопасности труда (газо- и электросварочные, аккумуляторные и другие работы), может быть установлен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог более продолжительный срок стажировки.

Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в 3 месяца все работающие, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Его проводят по программе первичного инструктажа с целью закрепления знаний безопасных методов и приёмов труда.

Внеплановый инструктаж проводят в объёме первичного инструктажа на рабочем месте при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда, при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, при перерывах на работе более 60 календарных дней (для работ с повышенными требованиями безопасности труда-30 дней).

Повторные и внеплановые инструктажи руководитель работ может проводить как индивидуально, так и с группой работников одной профессии. Регистрируют их в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Текущий инструктаж проводит непосредственный руководитель работ с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск (сварочные работы в металлических ёмкостях, работы в электроустановках и др.). Этот инструктаж фиксируют в наряде-допуске на производство работ и в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Кроме инструктажей по технике безопасности, все вновь поступающие рабочие и подлежащие инструктажу на рабочем месте перед допуском к  самостоятельной работе должны пройти обучение в соответствии с Положением о профессиональном обучении рабочих на производстве в системе Минавтотранса РФ.

Рабочих и инженерно-технических работников, занятых на работах с повышенной опасностью, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения по типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке в специализированных организациях и получения удостоверения.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих безопасность труда, является сохранение высокого уровня работоспособности трудящихся. Это достигается соблюдением установленного режима труда и отдыха.

В процессе труда работоспособность человека изменяется, возникает его утомление, в связи с чем ухудшается не только качество обслуживания и ремонта, но и возникает опасность травматизма.

Снижение утомляемости достигается рациональной организацией рабочего места, удобным расположением инструмента, приспособлений, чередованием различных операций.

Снятию утомляемости способствует предоставление отдыха работающим. Перерыв для отдыха и приема пищи в течении смены желательно делать в середине смены.

Ежегодно в срок, предусмотренный графиком отпусков, предоставляется очередной отпуск.

Лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работающих способствует формированию здоровых условий труда на АТП и снижению общей профессиональной заболеваемости работающих. Оно предусматривает предварительные и периодические медицинские осмотры, обеспечение лечебно-профилактическим питанием, проведение лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний.

Метеорологические условия (микроклимат) производственных помещений определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также от температуры окружающих поверхностей.

Оптимальными метеорологическими условиями считают сочетания параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального и теплового состояния организма без напряжений реакции терморегуляции. Такие условия обеспечивают тепловой комфорт и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Допустимые метеорологические условия это сочетание параметров микроклимата, которые при длительном воздействии на человека могут вызвать приходящие и быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжений реакции терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом теплоизбытков, тяжести выполняемой работы и периодов года установлены Санитарными нормами микроклимата производственных помещений (СН 4088-2006) и ГОСТ 12.1.005-2006.

При выполнении слесарных работ особое внимание необходимо уделять организации труда, состоянию инструмента и соблюдению правил безопасной работы. На рабочем месте слесаря по ремонту должны быть соответствующее технологическое оборудование, приспособления и инструмент. Рабочая поверхность верстаков покрывается металлом или пластиком. Гаечные ключи должны быть подобраны по размерам гаек и болтов.

На АТП электрическая энергия приводит электродвигатели различных машин, оборудования, станков, подъемных устройств и т.д. Электродвигатели, шлифовальные, клапанно-притирочные машины нашли широкое применение при ТР и ТО автомобилей. Электроинструмент необходимо хранить и выдавать рабочим только после предварительной проверки. Эксплуатировать электроинструмент допускается с исправной изоляцией токоведущих частей. При прекращении подачи электроэнергии или перерывах в работе электроинструмент должен быть отключен от электросети.

К средствам коллективной защиты относятся и заземляющие устройства. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 100 Ом.

4.2.8 Пожарная безопасность и расчет противопожарных средств, их размещения

В соответствии с действующим законодательством ответственность за пожарную безопасность на АТП несут их руководители. Ответственность за    пожарную безопасность мест стоянок, помещений ТО и ТР автомобилей, отдельных цехов, участков и складов возлагается на руководителей соответствующих служб или других должностных лиц, специально назначенных приказом руководителя АТП. Таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, вывешивают на видных местах.

В обязанности этих лиц входит: знание пожарной опасности применяемых в производстве веществ и материалов, технологического процесса производства; обучение работающих правилам  пожарной безопасности; контроль за соблюдением правил пожарной опасности на вверенных им участках; содержание в постоянной готовности всех имеющихся средств пожаротушения и извещениях о пожарах; устранение нарушений правил пожарной безопасности и неисправности пожарного оборудования; разработка инструкций о мерах пожарной опасности для своих подразделений. Они должны: не допускать загромождения пожарных подъездов к зданиям и сооружениям, к водоисточникам, подступов к пожарному оборудованию, проходов в зданиях, коридоров и лестничных клеток; не допускать проведение работ с применением открытого огня, в том числе и электросварочных работ в не предусмотренных для этих целей местах; тщательно осматривать помещения перед закрытием, чтобы исключить условия возникновения пожара.

Для пожарной охраны АТП создают добровольные пожарные дружины (ДПД). На ДПД возлагают: контроль за соблюдением противопожарного режима на АТП и его производственных участках, складах и других объектах; разъяснительную работу среди рабочих и служащих с целью соблюдения противопожарного режима; надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения готовность их к действию; вызов пожарных команд в случае возникновения пожара и принятия немедленных мер к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; участие в случае необходимости в боевых расчётах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также в исключительных случаях дежурства.

Численный состав ДПД определяет руководитель АТП. Комплектуют ДПД из работников предприятия не моложе 18 лет таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружины.

Основными причинами воспламенения материалов и возникновения пожаров на предприятиях автомобильного транспорта являются: неисправность отопительных приборов, неисправность электрооборудования и освещения и неправильная их эксплуатация, самовозгорание от неправильного хранения смазочных и обтирочных материалов., отсутствие молниеотводов, неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительный надзор за пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения.

Пожарная безопасность АТП должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.004-2005, правилам пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта. Территорию АТП необходимо содержать в чистоте и систематически очищать от производственных отходов. Промасленные обтирочные материалы и производственные отходы следует собирать в специально отведенных местах, и по окончании рабочих смен удалять. Различные топливо-смазочные материалы надо немедленно убирать. Курение допускается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных резервуарами с водой и урнами. В этих местах должна быть вывешена табличка с надписью "Место для курения".

Воздухонагревательные и отопительные приборы располагают таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для осмотра. Согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2006 щит окрашивается в белый цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения окрашиваются в красный цвет. На щите расположен набор противопожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. При установке пожарных щитов в зоне ТР их размещают на видных и легкодоступных местах, поблизости от выхода из помещения.

По проекту площадь кузнечно-рессорного участка составляет 54 м² Количество первичных средств пожаротушения в помещениях АТП принимают по [Л-11 табл.14.1 стр.250]. Средства пожаротушения представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Огнетушители ОХП-10 | 1 шт. |
| --- | --- |

4.2.9 Охрана труда на объекте проектирования

При поступлении на работу кузнец должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем периодические медосмотры в сроки, установленные Минздравмедпромом России. Кузнец обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в УТТ и СТ. Продолжительность рабочего времени в кузнечно-рессорном цехе не должна превышать 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми директором по согласованию с профсоюзным комитетом. Работники должны знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, действующими на них в процессе выполнения работ, являются:

- оборудование;

- инструмент;

- приспособления;

- газы;

- раскаленный металл;

- избыточное тепло;

- шум.

Оборудование, инструмент и приспособления: неисправные инструмент, оборудование и приспособления, отсутствие защитных и предохранительных средств приводят к травмам. Газы: оксид углерода, сернистый газ, диоксид азота могут вызвать отравления. Раскаленный металл: попавшие на тело раскаленные осколки металла вызывают ожоги. Избыточное тепло: тепло от нагретого расплавленного металла вызывают перегрев организма и может явиться причиной теплового удара.

Кузнец должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты кузнецу выдается костюм из антистатической огнезащитной ткани.

Во время работы в кузнечно-рессорном цехе кузнец должен:

- выполнять работы по ковке или вырубке металла в защитных очках;

- перед ковкой нагретый металл очистить от окалины металлической щеткой или скребком;

- брать заготовки только клещами. Помнить, что остывающая заготовка и холодная имеют один и тот же цвет;

- выбирать клещи для удержания обрабатываемых поковок по размеру так, чтобы при хватке поковок зазор между рукоятками клещей был не менее 45 мм. Форма губок клещей должна соответствовать профилю обрабатываемой поковки;

- для прочного удержания обрабатываемых заготовок на рукоятки клещей

надевать зажимные кольца;

- чрезмерно нагревшийся ручной инструмент периодически охлаждать в баке с водой;

- помнить, что охлажденная ниже 800 0С поковка имеет вишневокрасный цвет и ковать ее запрещается;

- горячие поковки и обрубки металла складывать в стороне от рабочего места в железные ящики. Скапливать их на рабочем месте запрещается;

- при обработке тяжеловесных поковок применять специальные подъемные механизмы;

- при вытаскивании тяжелых заготовок из печи (горна) не уравновешивать рычаг весом своего тела;

- знать, что нельзя подкладывать под заготовку случайные подкладки

вместо специальных, предусмотренных технологией;

- при наложении инструмента на поковку и изменении ее положения предупредить об этом подручного. Для показа места удара пользоваться молотком. Не разрешать подручному становиться против себя. Самому стоять всегда слева, чтобы случайно сорвавшаяся кувалда не могла нанести удар;

- при работе на наковальне держать рукоятку инструмента сбоку от себя

так, чтобы не было «отдачи» от ударов в живот или грудь;

- ремонт снятых автомобильных рам про изводить после их установки на

специальные поставки;

- запрещается производить ремонт рам, установленных на ребра без

надежного закрепления или вывешенных на подъемных механизмах;

- класть заготовку только на середину наковальни и причем так, чтобы

заготовка плотно прилегала к наковальне;

- при рубке металла топор и кузнечное зубило устанавливать строго

вертикально, а в том направлении, куда могут отлетать обрубаемые куски

металла, устанавливать переносные щиты;

- первые удары при ковке и последние удары при рубке делать слабыми. Перед последним ударом при рубке перевернуть поковку на 180 градусов и

надрубленным местом положить на ребро наковальни;

- подавая поковки от горна к наковальне, не кидать их. Выполнять команду «бей» подручный должен только тогда, когда ее подает кузнец. Наносить удары в точном соответствии с командой и только по месту, указанному кузнецом. Работа должна быть прекращена по команде «стой», от кого бы она ни исходила;

- работая кувалдой, необходимо убедиться, что рядом нет людей. В начале ковки предварительно на тихом ходу наложить боек молотка на поковку, чтобы обеспечить полное соприкосновение поковки с поверхностью нижнего бойка;

- при проведении профилактических или ремонтных работ остановить молот (пресс), зафиксировать пусковой рычаг (педаль), бабу молота (траверсу

пресса) опустить в крайнее нижнее положение или специальную подставку. То же самое сделать при перерывах в работе;

- изгиб полосового металла или изготовление ушков рессор производить на специальных стендах, оснащенных зажимными винтами для закрепления

полосы;

- обрубать только нагретые листы рессор. Рихтовку рессор производить на специальной установке, которая должна иметь концевой выключатель реверсирования электродвигателя.

- рихтовку рессор вручную, как исключение, производить на специально

отведенном участке с применением необходимого оборудования и защитных устройств. Листы рессор, рессоры и подрессорники укладывать на стеллажи в горизонтальном положении. Не придерживать рессорный лист руками во время движения его в рихтовочном станке.

Кузнецу запрещается:

- стоять против обрубаемого конца поковки;

- рубить (ломать) металл в холодном состоянии под молотом;

- ковать металл на мокрой или замасленной наковальне;

- устанавливать заготовку под край бойка молота;

- допускать холостые удары верхнего бойка молота о нижний;

- вводить руку в зону хода бойка и класть поковку руками;

- допускать наклон заготовки при ковке (осадке) на себя или от себя;

- проводить осмотр, чистку, смазку, удаление окалины на включенном оборудовании;

- брать руками заготовки и детали без надлежащих инструментов;

- ставить вертикально, прислоняя к стене или оборудованию, длинные

детали (рессоры, подрессорники, листы рессор, валы и т.п.);

- работать на станке рихтовки рессор, не имеющем концевого выключателя реверсирования электродвигателя.

По окончании работы кузнец обязан:

- погасить горн, выключить молот и вентиляцию;

- убрать готовые детали в установленное место, очистить бойки, наковальню, прилегающие участки пола от обрезков, обрубков, окалины, загрязнений;

- очистить ветошью рабочий инструмент и приспособления и убрать их в отдельное для них место;

- неисправный инструмент сдать в ремонт;

- снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное

для них место;

- своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт;

- вымыть руки с мылом и принять душ;

- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего

непосредственного руководителя.

4.2.10 Охрана окружающей среды

Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят АТП, особенно эксплуатируемые ими автомобили. Транспортные средства являются источниками повышенного шума и электромагнитных излучений. Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. В сточных водах АТП содержатся эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные растворы, щелочные, кислотные сбросы, грязевые отложения и другие загрязнения.

Для снижения вредного воздействия АТП на окружающую среду должны выполняться природоохранительные мероприятия.

Вокруг предприятия должна быть санитарно-защитная зона шириной не менее 50 метров. Эту зону озеленяют и благоустраивают.

Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу достигается за счет экономии топлива. Чем меньше топлива сжигается, тем меньше будет отработавших газов, а соответственно и токсичных компонентов.

Автотранспортные предприятия потребляют значительное количество пресной воды. Она используется для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.

Для сокращения расхода воды широко применяют системы оборотного водоснабжения, которые позволяют использовать бывшую в употреблении воду после ее очистки в специальных устройствах.

Снижению расхода воды способствует применение синтетических моющих средств.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в канализацию. Их утилизация осуществляется на специальных предприятиях. Очищают производственные сточные воды и ливневые стоки в очистных сооружениях АТП.

На АТП главным образом применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки.

Спускать сточные воды в водоемы можно только с соблюдением Правил охраны поверхностных вод от загрязнения их сточными водами.

Контролируют количество сточных вод на АТП работники, ответственные за эксплуатацию очистных сооружений, и сотрудники передвижной лаборатории по охране труда и окружающей среды.

5. Конструкторский раздел

5.1 Назначение и область применения разрабатываемой конструкции

Разработанная конструкция стенда предназначена для выполнения работ по сборке или разборке рессор автомобиля КамАЗ.

Краткая характеристика:

Тип – механическое, стационарное;

Габаритные размеры, мм – 1300х950х1200;

Масса, кг – 187.

5.2 Обзор существующих аналогичных конструкций и обоснование выбора предлагаемой конструкции

В настоящее время подобных конструкций стендов большое количество, но все они являются готовой продукцией и стоимость их велика. Данный стенда упрощена в конструкции, что снижает его себестоимость изготовления и никак не влияет на выполнение работ.

5.3 Описание устройства и работы конструкции

Стенд состоит из основания 4, которое крепится к полу цеха анкерными болтами. На основании 4 установлена станина 2 со столом стенда 3. На столе 3 установлена стойка , к которой крепится гидроцилиндр 13. Кроме того на столе 3 установлены две опоры 5, на которые укладываются рессорные листы при сборке, или, готовая рессора в сборе при разборке. Гидроцилиндр 13 имеет биток 6 и дистанционную шайбу 7. Биток 6 выполняет роль прижима рессор, и является ударной головкой при откручивании центрального болта рессор. Дистанционная шайба 7 регулирует выход штока гидроцилиндра 13.

5.4 Правила эксплуатации и обслуживания

Правила пользования:

- установить рессору на опоры 5 стенда;

- убедиться в равномерном распределение рессоры на опорах по длине;

- включить гидроцилиндр13 стенда, сжать рессорные листы на 1/3 их прогиба;

- открутить гайку центрального болта;

- открутить болты крепления стяжек рессорных листов, снять стяжки;

- выключить гидроцилиндр;

- снять рессорные листы;

- при сборке рессор повторить выше описанные пункты в обратной последовательности.

Правила ТО и ремонта приспособления:

- периодически проверят состояние всех деталей приспособления;

- следить за состоянием сварных швов;

- следить за состоянием резьбовых соединений;

- не допускать изгиба и перекосов рессорных листов на опорах стенда;

- не допускать износа шлицевой части битка стенда;

- неисправные детали заменяют.

5.5 Расчет на прочность деталей, работающих в напряженных условиях

Рассчитываем стойку 1 изгиб. Условие  прочности при изгибе:

δМАХ = МХмах/ WХ ( (δИ(

WХ = JХ /У МАХ – осевой момент сопротивления сечения изгибу;

МХмах – максимальный изгибающий момент, действующий в поперечном сечении;

JХ – осевой момент инерции сечения;

У МАХ – максимальное расстояние от нейтральной оси до точки сечения;

Проектный расчет, в результате которого определяются параметры поперечного сечения детали.

WХ ( МХмах /(δ( ;

WХ = πD³/32 = 0,1 D³;

D = 32 мм

WХ = 0,1 D³ = 3276,8 мм³;

Стойка 1 состоит из двух параллельных труб, поэтому:

WХ = 2 * 3276,8 = 6553,6 мм³;

Определяем наибольший допускаемый изгибающий момент:

МИЗГмах = F · l

F – наибольшая допускаемая нагрузка (усилие сжатия рессорных литсов),

F = 2700 Н.

l – плечо силы, l = 480 мм ( длина вылета штока гидроцилиндра 13)

МИЗГмах = F · l = 2700 · 200 = 540000 Н·мм

Проверочный расчет на прочность

δМАХ = МИЗГмах/ WХ = 540000 / 6553,6 = 82 МПа

(δ( = 100 Мпа

Условие прочности выполнено

δМАХ < (δ(.

5.6 Экономическая оценка проектируемого приспособления

Стоимость приспособления принимаем по укрупненным показателям по данным приложения 15, Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" М., Транспорт, 1985г.

СПРИСП = С · КПОВ.

С = 11 руб. – стоимость приспособления

КПОВ = 135 – коэффициент учитывающий рост цен

СПРИСП = 11 · 135 = 1450 руб.

Годовую экономию от внедрения конструкции не рассчитываем, так как разработанный съемник не дает снижения трудоемкости выполняемых работ, он лишь проще и дешевле в изготовлении и в эксплуатации по сравнению с аналогичными.

| 6. Экономический раздел 6.1 Исходные данные |
| --- |
| Из расчетно-технологического и исследовательского разделов отмечаем следующие данные по объекту проектирования: |
| Таблица 6.1 |
|  | Показатели | Условное обозначение | По данным АТП | По проекту |  |
|  | 1. Общий пробег автомобилей, км. | ∑LГ | 2025137 |  |
|  | 2. Трудоемкость работ на объекте проектирования, чел-ч, | Туч | 1534 | 1180 |  |
|  | 3. Явочное количество ремонтных рабочих на объекте проектирования, чел. | Ряуч | 0,74 | 0,57 |  |
|  | 4. Общая стоимость технологического оборудования, руб. | Соб | 201120,00 | 28390,00 |  |
|  | 5. Производственная площадь объекта проектирования, м2 | Fуч | 54 | 54 |  |
|  | 6. Высота производственного помещения, м. | h | 4 | 4 |  |
|  | 7. Установленная мощность всего оборудования, квт-ч. | ∑ Nуст | 2,9 | 6 |  |
| 6.2 Расчет фонда заработной платы на проектируемом объекте |
| 6.2.1 Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих |
| Списочное (штатное) число ремонтных рабочих: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ррр = Ря ∙ n (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ря = 0,57 (чел.) – явочное количество производственных рабочих |
| ( см. таблицу 6.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n = 1,09 – коэффициент штатности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ррр = 0,57 ∙ 1,09 = 0,62 (чел.) Принимаем Pрр = 1 (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет фонда заработной платы ведем по повременно-премиальной |
| системе оплаты труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего первого разряда: |  |  |  |  |
| С1ч= | ЗПМИН.ОТР | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФРВМЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗПМИН.ОТР – минимальный месячный размер оплаты труда, установленная |
| отраслевым соглашением по автомобильному транспорту (методическое |
| письмо). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗПМИН.ОТР = 4611 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФРВМЕС - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной |
| рабочей неделе (методическое письмо). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФРВМЕС = 165,5 (час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1ч= | 4611 | = 27,86 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 6.2 |
|  | Разряды | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |  |  |
|  | Тарифные коэффициенты | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,35 | 1,54 | 1,80 |  |  |  |  |  |
| СррСР = С1ч ∙ Кт (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кт = 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СррСР = 27,86 ∙ 1,8 = 50,15 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих |  |  |  |  |  |  |
| ФЗП РРПОВ = СРРСР · ТУЧ (руб.) [Л-13,стр.5] |  |  |  |  |  |
| ФЗП РРПОВ = 50,15 ∙ 1180 = 59177 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 Премии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППРЕМИИ = | ППР ∙ ФЗПРРпов | (руб.) [Л-13,стр.5] |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Пп – размер премии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пп = 60 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППРЕМИИ = | 60 ∙ 59177 | = | 35506 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 Доплата за вредные условия труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двред = | СррСР ∙ ФРВМЕС ∙ Пвред ∙ Nвред ∙ 12 | (руб.) [Л-13,стр.6] |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |
| Пвред – процент доплат на работах с тяжелыми и вредными условиями |
| труда, %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пвред = 20 (%) | [Л-13,стр.6] |
| Nвред – численность рабочих с тяжелыми и вредными условиями труда; |
| Nвред = 1 (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двред = | 50,15 ∙ 165,5 ∙ 20 ∙ 1 ∙ 12 | = 19920 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 Фонд заработной платы рабочих за отработанное время |  |
| ФЗПОТВ = ФЗПРРпов + ППРЕМИИ + Двред (руб.) [Л-13,стр.7] |
| ФЗПОТВ = 59177 + 35506 + 19920 = 114602 (руб.) |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 Заработная плата за неотработанное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПНЕОТВ = | ФЗПОТВ ∙ ПНЕОТВ | (руб.) [Л-13,стр.8] |
|  | 100 |  |
| ПНЕОТВ - процент заработной платы за неотработанное время; |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНЕОТВ = 10,4 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПНЕОТВ = | 114602 ∙ 10,4 | = 11919 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПРР = ФЗПОТВ + ФЗПНЕОТВ (руб.) [Л-13,стр.8] |
| ФЗПРР = 114602 + 11919 = 126521 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего |  |  |  |  |  |
| ЗПСР = | ФЗПРР | (руб.) | [Л-13,стр.9] |
|  | (12 ∙ РРР ) |  |  |
| ЗПСР = | 126521 | = 10543 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (12 ∙ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 Расчет средней часовой тарифной ставки вспомогательного |
| рабочего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВСПСР = С1ч · КII (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВСПСР = 27,86 ∙ 1,09 = 30,37 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 Общий годовой объем вспомогательных работ по ТО и ТР |  |  |  |  |  |
| ТПРВСП = 0,3 · Туч (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПРВСП = 0,3 ∙ 1180 = 354 (чел.час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих |
| ФЗП ВСППОВ = СВСПСР · ТпрВСП (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗП ВСППОВ = 30,37 ∙ 354 = 10750 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12 Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих |
| ФЗПВСП = ФЗПРР · 0,3 · 0,9 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПВСП = 126521 ∙ 0,3 ∙ 0,9 = 34161 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13 Общий фонд заработной платы рабочих по объекту проектирования |
| ФЗПОБЩ = ФЗПРР + ФЗПВСП (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПОБЩ = 126521 + 34161 = 160682 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План по труду и заработной плате основных и вспомогательных ремонтных рабочих |
| Таблица 6.3 |
|  |  | Наименование показателей | По проекту |  |  |
|  |  | 1. Списочная численность ремонтных рабочих, чел. | 1 |  |  |
|  |  | 2. Повременный фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 59177 |  |  |
|  |  | 3. Доплата за вредные условия труда, руб. | 19920 |  |  |
|  |  | 4. Сумма премий, руб. | 35506 |  |  |
|  |  | 5. Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 114602 |  |  |
|  |  | 6. Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 11919 |  |  |
|  |  | 7. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб. | 126521 |  |  |
|  |  | 8. Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб. | 10543 |  |  |
|  |  | 9. Фонд повременной заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 10750 |  |  |
|  |  | 10. Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб. | 34161 |  |  |
|  |  | 11. Общий фонд заработной платы рабочих, руб. | 160682 |  |  |
| 6.3 Смета затрат на материалы и запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Расчет затрат на материалы |  |  |  |  |  |
| МТР.У = | НМТР · У · LГ · Кпов | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.16) |  |  |  | [Л-13,стр.10] |
|  | (1000 · 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нмтр – норма затрат на материалы на ТР на 1000 км пробега; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У – удельный вес затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км |  |
| пробега; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LГ – годовой пробег автомобилей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции; |  |
| У = 8 % Кпов = 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 5320: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМтр = 6,40 (руб.) LГ = 498947 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТР.У = | 6,40 ∙ 8 ∙ 498947 ∙ 135 | = 34487 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1000 · 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 6460: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМтр = 5,15 (руб.) LГ = 733745 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТР.У = | 5,15 ∙ 8 ∙ 733745 ∙ 135 | = 40811 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1000 · 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 44108: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НМтр = 4,25 (руб.) LГ = 792445 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТР.У = | 4,25 ∙ 8 ∙ 792445 ∙ 135 | = 36373 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1000 · 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТР.У = 34487 + 40811 + 36373 = 111671 (руб.) |
| 6.3.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования |
| ЗЧтр = | NЗЧТР · ККОР · У · LГ· Кпов | (руб.) |  |  |  |  |  |  | (6.17) |  |  |  | [Л-13,стр.10] |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У – удельный вес затрат на запасные части на текущий ремонт |
| на 1000 км пробега; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кпов – повышающий коэффициент, учитывающий уровень инфляции; |  |
| Nзчтр – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега для текущего |
| ремонта; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ккор – коэффициент корректирования затрат на запасные части; |  |  |  |
| Ккор = К1∙К2∙К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.18) |
| К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от |
| условий эксплуатации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-3 стр.26] |
| К1 = 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от |
| модификации подвижного состава; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-3 стр.27] |
| К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от |  |  |  |  |  |
| природно-климатических условий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-3 стр.27] |
| К3 = 1,10 У = 5 % Кпов = 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 5320: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NЗЧТР = 2,12 (руб.) LГ = 498947 (км) К2 =1,00 Ккор = 1,40 ∙ 1,00 ∙ 1,10 = 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЧтр = | 2,12 ∙ 1,54 ∙ 5 ∙ 498947 ∙ 135 | = 1099549 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 6460: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NЗЧТР = 3,25 (руб.) LГ = 733745 (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 = 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ккор = 1,40 ∙ 1,20 ∙ 1,10 = 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЧтр = | 3,25 ∙ 1,85 ∙ 5 ∙ 733745 ∙ 135 | = 2974640 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для автомобилей Камаз 44108: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NЗЧТР = 4,78 (руб.) LГ = 792445(км) К2 = 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ккор = 1,40 ∙ 1,40 ∙ 1,10 = 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЧтр = | 4,78 ∙ 2,16 ∙ 5 ∙ 792445 ∙ 135 | = 5512511 (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЧтр = 1099549 + 2974640 + 5512511 = 9586700 (руб.) |
| Смета затрат на материалы и запасные части |
| Таблица 6.4 |
|  |  | Наименование показателя | Условное обозначение | По проекту |  |  |
|  |  | 1. Общий пробег автомобилей, км. | ∑LГ | 2025137 |  |  |
|  |  | Камаз 5320 |  | 498947 |  |  |
|  |  | Камаз 6460 |  | 733745 |  |  |
|  |  | Камаз 44108 |  | 792445 |  |  |
|  |  | 2. Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега, руб. | НМТР |  |  |  |
|  |  | Камаз 5320 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | Камаз 6460 |  | 5,15 |  |  |
|  |  | Камаз 44108 |  | 4,25 |  |  |
|  |  | 3. Нормы затрат на запчасти на 1000 км пробега, руб. | НЗЧТР |  |  |  |
|  |  | Камаз 5320 |  | 2,12 |  |  |
|  |  | Камаз 6460 |  | 3,25 |  |  |
|  |  | Камаз 44108 |  | 4,78 |  |  |
|  |  | 4. Общая сумма затрат на материалы, руб. | МТР.У | 111671 |  |  |
|  |  | Камаз 5320 |  | 34487 |  |  |
|  |  | Камаз 6460 |  | 40811 |  |  |
|  |  | Камаз 44108 |  | 36373 |  |  |
|  |  | 5. Общая сумма затрат на запчасти, руб. | ЗЧтр | 9586700 |  |  |
|  |  | Камаз 5320 |  | 1099549 |  |  |
|  |  | Камаз 6460 |  | 2974640 |  |  |
|  |  | Камаз 44108 |  | 5512511 |  |  |
|  |  | 6. Итого затрат, руб. | 9698371 |  |  |
| 6.4 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования |  |  |
| 6.4.1.Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с |
| отчислениями на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПВСП С ОТЧ = ФЗПВСП · КСОЦ (руб.) [Л-13,стр.12] | (6.19) |
| КСОЦ – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды; |  |  |
| Ксоц = 1,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЗПВСП С ОТЧ = 34161 ∙ 1,308 = 44682 (руб.) |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 Стоимость вспомогательных материалов |
| СВМ = | МТО(ТР) · ПВМ | (руб.) [Л-13,стр.12] |  |  |  |  |  | (6.20) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТО(ТР) – затраты на материалы по объекту проектирования; |
| ПВМ – процент затрат на вспомогательные материалы; |
| Пвм = 3 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВМ = | 111671 ∙ 3 | = 3350 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 Расходы на ТР зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРУЧ = | СУЧ · 2 | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.12] |  |  |  |  |  | (6.21) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУЧ – стоимость производственного участка, руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУЧ = (С3 + ССП ) · VУЧ · kпов (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.22) |
| VУЧ – объем объекта проектирования; |  |  |
| VУЧ = 216 (м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суч = (18,40 + 1,100) ∙ 216 ∙ 135 = 568620 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРУЧ = | 568620 ∙ 2 | = 11372 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 Расходы на текущий ремонт оборудования участка |  |  |  |  |  |  |  |
| СТР.ОБОР = | СОБОР · ПОБОР | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.12] |  |  |  |  |  | (6.23) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОБОР – общая стоимость оборудования, руб. ; |
| ПОБОР – процент расходов на текущий ремонт оборудования, %; |
| Побор = 5 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТР.ОБОР = | 229510 ∙ 5 | = 11476 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень оборудования и оснастки |
| Таблица 6.5 |
|  |  | Наименование оборудования, оснастки, инструмента | Модель (Тип) | Стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  | АТП | По проекту |  |  |
|  |  | Слесарный верстак | СИ |  | 3750,00 |  |  |
|  |  | Инструментальный шкаф | 57.007 |  | 2890,00 |  |  |
|  |  | Стеллаж для деталей и крепежа | СИ |  | 1200,00 |  |  |
|  |  | Кузнечный горн | 2275 | 47580,00 |  |  |  |
|  |  | Наковальня двухрогая | ГОСТ | 6900,00 |  |  |  |
|  |  | Пневматический ковочный молот | МБ-412 | 125740,00 |  |  |  |
|  |  | Стенд для разборки рессор | ДП |  | 1450,00 |  |  |
|  |  | Гидравлический пресс | ГАРО 39.35М |  | 7800,00 |  |  |
|  |  | Вертикально-сверлильный станок | 2118-А |  | 4800,00 |  |  |
|  |  | Заточной станок | Э-391 |  | 4200,00 |  |  |
|  |  | Стеллаж для рессорных листов и стремянок | СИ |  | 1500,00 |  |  |
|  |  | Электротельфер | ТЭ | 18900,00 |  |  |  |
|  |  | Ларь для кузнечного инструмента | СИ | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | Ларь для отходов | СИ | 1000,00 |  |  |  |
|  |  | Подставка под огнетушитель | СИ |  | 800,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 201120,00 | 28390,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 229510 |  |  |
| 6.4.5 Амортизация зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САМ = | СУЧ · ПАМ | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.11] |  |  |  |  | (6.24) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАМ – норма амортизации здания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАМ = 3 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САМ = | 568620 ∙ 3 | = 17059 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 Амортизация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САМ.ОБОР = | СОБОР · 12 | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.11] |  |  |  |  | (6.25) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – норма амортизации оборудования, % |  |
| САМ.ОБОР = | 229510 ∙ 12 | = 27541 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.7 Расходы на электроэнергию |
| 6.4.7.1 Расходы электроэнергии на освещение |
| СОСВЭН = | 25 · S · Т · Ц | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.12] |  |  |  |  | (6.26) |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 – расход электроэнергии на освещение 1м² помещения, Вт; |
| S - площадь производственного помещения, м2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = 54 (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т – число часов использования осветительной нагрузки в год; |  |
| T = 2100 (час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц – стоимость одного кВт.часа, руб. |  |  |
| Ц = 4,5 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСВЭН = | 25∙54∙2100∙4,5 | = 12758 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.7.2 Расход на силовую электроэнергию |  |
| ССИЛЭН = | ΣNУСТ · ТОБ · КЗАГ · КСПР· Ц | (руб.) |  |  |  | [Л-13,стр.13] |  |  |  |  | (6.27) |
|  | (КПС · КПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣNУСТ – установленная мощность всего оборудования, кВт; |
| ТОБ – годовой фонд рабочего времени, час.; |  |
| КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (0,4-0,6); |  |
| КСПР – коэффициент спроса (0,3-0,5); |  |
| КПД – коэффициент полезного действия (0,85-0,9); |  |
| КПС – коэффициент потерь в сети (0,95); |  |
| Ц – стоимость одного кВт/часа, руб.; |  |
| Ц = 4,5 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССИЛЭН = | 6∙2100∙0,5∙0,4∙4,5 | = 14043 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,85 ∙ 0,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.8 Расходы на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОТ = SП · ЦОТОПЛ (руб.) [Л-13,стр.13] |  |  |  |  |  | (6.28) |
| ЦОТОПЛ =1350 (руб.) — затраты на отопление 1 м² площади; |  |  |  |  |  |  |
| СОТ = 54∙1350 = 72900 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.9 Расходы на рационализацию и изобретательство |
| СРАЦ = ЦРАЦ · РРАБ (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.14] |  |  |  |  | (6.29) |
| ЦРАЦ – затраты на рационализацию и изобретательство на одного рабочего в год; |
| ЦРАЦ = 1500 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРАЦ = 1500 ∙ 2 = 3000 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.10 Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроиз- |
| нашивающихся инструментов и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМБП = ЦМБП · РРАБ (руб.) [Л-13,стр.13] |  |  |  |  | (6.30) |
| ЦМБП - затраты на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроиз- нашивающихся инструментов и приспособлений на одного рабочего |
| в год, руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМБП = 1300 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМБП = 1300 ∙ 2 = 2600 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде |
| СОХ.ТР = ЦОХ.ТР · РРАБ (руб.) [Л-13,стр.14] |  |  |  |  | (6.31) |
| ЦОХ.ТР - затраты по охране труда, технике безопасности и спецодежде, руб.; |
| ЦОХ.ТР = 1550 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦОХ.ТР = 1550 ∙ 2 = 3100 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.12 Расходы воду для бытовых и прочих нужд |
| СВОД = | (40 · РРАБ + 1,5 · SП) · 1,2 · ДР · ЦВОД | (руб.) |  | [Л-13,стр.13] |  |  |  | (6.32) |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 – норма расхода воды на бытовые нужды на одного человека в смену; |
| 1,5 – норма расхода воды на 1 м² площади; |
| 1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды; |
| ДР – дни работы производственного подразделения, дн. |
| ДР = 249 (дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦВОД – цена 1 м³ воды, руб; |
| ЦВОД = 25 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОД = | (40∙1+1,5∙54)∙1,2∙249∙25 | = 904 (руб.) |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6.4.13 Земельный налог |  |  |  |  |  |  |  |
| НЗЕМ = Sп ∙ СЗЕМ (руб.) [Л-13,стр.14] |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.33) |
| Сзем - ставка земельного налога в руб. на 1 м2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сзем = | 1,5∙Скадастр | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.34) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скадастр = 7500 (руб.) — кадастровая стоимость по Нижнему Новгороду |
| для земель под объектами транспорта; |
| Сзем = | 1,5∙7500 | = 113 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЗЕМ = 54 ∙ 113 = 6075 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.14 Общая сумма общехозяйственных расходов |
| СОБЩ = ФЗПВР.СОТ + СВМ + СТР.ОБОР + СТРУЧ + СЭЛ + СОТ + СРАЦ + СМБП + СОХР.ТР + СВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СОБЩ = 186260 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета общехозяйственных расходов |
|  | Таблица 6.6 |
|  |  | Наименование статей расходов | По проекту |  |  |
|  |  | Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды, руб. | 44682 |  |  |
|  |  | Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 3350 |  |  |
|  |  | Расходы на текущий ремонт зданий, руб. | 11372 |  |  |
|  |  | Расходы на текущий ремонт оборудования участка, руб. | 11476 |  |  |
|  |  | Расходы на электроэнергию, руб. в том числе: | 26801 |  |  |
|  |  | затраты на освещение | 12758 |  |  |
|  |  | силовая электроэнергия | 14043 |  |  |
|  |  | Расходы на отопление, руб. | 72900 |  |  |
|  |  | Расходы на рационализацию и изобретательство, руб. | 3000 |  |  |
|  |  | Расходы на содержание, ремонт и износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, руб. | 2600 |  |  |
|  |  | Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде, руб. | 3100 |  |  |
|  |  | Расходы воду для бытовых и прочих нужд, руб. | 904 |  |  |
|  |  | Земельный налог, руб. | 6075 |  |  |
|  |  | Общая сумма общехозяйственных расходов, руб. | 186260 |  |  |
| 6.5 Общая смета расходов по объекту проектирования |
| 6.5.1 Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих |
| ФЗПРР = 126521 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 Отчисления на социальные нужды |
| ОСОЦ = | ФЗПРР · ПСОЦ | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | [Л-13,стр.15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.35) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСОЦ − процент отчислений страховых взносов на социальное |
| страхование и обеспечение для автотранспортных предприятий; |
| ПСОЦ = | 30,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОЦ = | 126521∙30,8 | = 38968 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3 Затраты на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТР.У = 111671 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.4 Затраты на запасные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЧтр = 9586700 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.5 Амортизация ОПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АОПФ = САМ+САМ.ОБОР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.36) |
| АОПФ = 17059 + 27541 = 44600 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.6 Общехозяйственные расходы |  |  |  |
| СОБЩ = 186260 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.7 Общая сумма расходов |
| С = 10094720 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая смета расходов и калькуляция себестоимости |
|  | Таблица 6.7 |
|  |  | Статьи затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1000 км пробега, руб. | Себесто- имость 1чел-ч, руб. |  |  |
|  |  | Фонд заработной платы ре-монтных рабочих | 126521 | 62,48 | 107,22 |  |  |
|  |  | Отчисления на социальные нужды | 38968 | 19,24 | 33,02 |  |  |
|  |  | Затраты на материалы | 111671 | 55,14 | 94,64 |  |  |
|  |  | Затраты на запчасти | 9586700 | 4733,85 | 8124,32 |  |  |
|  |  | Амортизация ОПФ | 44600 | 22,02 | 37,80 |  |  |
|  |  | Общехозяйственные расходы | 186260 | 91,97 | 157,85 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 10094720 | 4984,71 | 8554,85 |  |  |
| 6.6 Расчет экономического эффекта от внедрения проекта |
| 6.6.1 Расчет капитальных вложений |
| ∆КВ = КВоб + КВм.тр + КВстр (руб.) [Л-13,стр.17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.37) |
| КВоб = 201120 (руб.) − стоимость дополнительного оборудования |
| и оснастки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм.тр - затраты на монтаж и транспортировку оборудования, руб. |
| КВстр. – стоимость строительных работ на реконструкцию и строитель- |
| ство новых участков, руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм.тр = | КВоб ∙ПМ.ТР | (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.38) |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.ТР =15-20 % - процент затрат на траспортировку и монтаж; |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм.тр = | 201120 ∙17 | = 34190 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВстр = V ∙ СЗД (руб.) [Л-13,стр.17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.39) |
| КВстр = 216 ∙ 18,40 = 3974 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆КВ = 201120 + 34190 + 3974 = 239285 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 Годовая экономия на эксплуатационных затратах |
| ЭЭ = С' – С (руб.) [Л-13,стр.18] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.40) |
| С', С - общая сумма расходов фактически и по проекту соответственно; |
| ЭЭ = 12006500 – 10094720 = 1911780 (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.3 Срок окупаемости проекта |
| Т = | ∆КВ | (год) | [Л-13,стр.18] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6.41) |
|  | Ээ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т = | 239285 | = 0,13 (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1911780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Заключение

В дипломном проекте рассматривается автотранспортное предприятие ООО ****** .

В исследовательской части проекта проанализирована работа предприятия. Особое внимание уделено кузнечно-рессорному участку. Приведен план участка, отмечены недостатки в работе, сделаны выводы о необходимости реконструкции участка.

В третьей части произведен расчет программы предприятия, определена трудоемкость работ и количество производственных рабочих. Подобрано оборудование для объекта проектирования. Разработана технологическая карта на замену рессорных листов.

В организационной части определены перспективные методы работы предприятия и, в частности, кузнечно-рессорного участка. Произведена разработка мероприятий по охране труда и окружающей среды. Особое внимание уделено мероприятиям по улучшению условий труда рабочих – расчет освещения и вентиляции с подогревом воздуха.

В конструкторской части проекта разработан стенд для разборки/сборки рессор. Представлены  сборочный чертеж стенда и составляющих его деталей.

В экономической части дипломного проекта рассчитана заработная плата ремонтных рабочих, составлена смета затрат по объекту проектирования.

Мероприятия, предложенные в дипломном проекте, позволят существенно улучшить работу участка и предприятия в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и               ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1985г.

- Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, Москва, Транспорт, 1986г.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Москва, Транспорт, 1986г

- Г.М. Напольский "Технологическое проектирование автотранспортных предприятий", Москва, Транспорт, 1985г.

- Г.В.Крамаренко, И.В.Барашков "Техническое обслуживание автомобилей", Москва, Транспорт, 1982г.

- Б.Н.Суханов, И.О.Борзых, Ю.Ф.Бедарев "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", Москва, Транспорт, 1981г.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Горький, 1990г.

- Методические указания по выполнению курсового проекта по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава АТП. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999г.

- Методические указания по расчету вентиляции и освещения. Н.Новгород, НАТТ.

- Руководящие технические материалы по режимам технического обслуживания автомобилей и автопоездов КамАЗ, РТМ 37.104.008.79

- Кузнецов Ю.М. "Охрана труда на автотранспортных предприятиях", Москва, Транспорт, 1990г.

- А.И.Салов "Охрана труда на предприятиях", Москва, Транспорт, 1985г.

- Методические рекомендации по расчету экономической части дипломных проектов по АТП и СТОА. Н.Новгород, РЗАТТ, 1999 г.

- Каталог-справочник "Специализированное технологическое оборудование", Москва, ЦБНТИ, 1986-1988 гг.

- Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для автотранспортных предприятий и баз централизованного технического обслуживания автомобилей Министерства автомобильного транспорта РСФСР, Москва, Минавтотранс РСФСР, 1983 г.

- Л.Л.Афанасьев, Б.С.Колясинский, А.А.Маслов "Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей", Москва, Транспорт, 1980 г.Типовые проекты организации труда на производственных участках автотранспортных предприятий, Москва, 1985г.

- Э.И.Коган, В.А.Хайкин "Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта", Москва, Транспорт, 1984 г.

- В.А.Матвеев, И.И.Пустовалов "Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве" , Москва, Колос, 1979 г.