# Изменения и характеристики

| Часть | Новая модель | Предыдущая модель |
| --- | --- | --- |
| Блок управления | С черным цветом | С белым цветом |
| Наконечник | SG20 | SGM-ER20Ri |
| Макс. мощность/ Макс. Крутящий момент | 210 Вт / 50 Н·см |
| Источник питания | AC120В или 230В 50/60 Гц |
| Макс. мощность помпы | 75 мл / мин |
| Программы | 8 программ |
| Размеры | Ш275 x Д207 x В101 мм |
| Скорость | 200-40 000 об/мин |
| С оптикой / Без оптики | Без оптики |
| Тип мотора | Бесщеточный |

# Наконечник

# Модель и код заказа

| Модель | Описание | Код заказа |
| --- | --- | --- |
| SurgicAP(120V) | С наконечником | Y141370 |
| SurgicAP W/O (120V) | Без наконечника | Y141325 |
| SurgicAP (230V) | С наконечником | Y141371 |
| SurgicAP W/O (230V) | Без наконечника | Y141326 |

# Запчасти

| Описание | Количество | Код заказа |
| --- | --- | --- |
| Irrigation Tube | Pack of 5 | Y900197 |
| Irrigation Pump * | Pack of 2 | Z312006 |
| Coolant Solution Hanger Post | 1 | U370152 |
| Protection Plug | 1 | 10001595 |
| O-ring for Plug | Pack of 2 | D0312457102 |
| Tube Holder | Pack of 7 | Y900083 |
| Internal Spray Nozzle | 1 | 10000324 |
| Clean Wire | 1 | 20000512 |
| Branch Tube | 1 | C823752001 |
| E-type Spray Nozzle | 1 | Z019090E |
| Motor Stand | 1 | Z1029201 |
| Pipe Holder | 1 | 20000357 |

# Комплектация

# Text boxes

Предыдущий Surgic AP

Изменения

* Автоклавируемый

- Категория   Хирургическая микромоторная система

- Модель           Surgic AP (120V/230V)

- Начало продаж    Февраль, 2012

Новый дизайн прибора

Характеристики

NSK New Product Information

March, 2012

NPI-012ver.1.12.03

Новый Surgic AP