NISSAN Qashqai

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.4104.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2015 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Болт М8х30………………………………………………………. | 8 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гайка М8…………………………………………………......... | 8 | шт. |
| 3 | Шайба 8……………………………………………………………. | 12 | шт. |
| 4 | Шайба малая 8…………………………………………………. | 8 | шт. |
| 5 | Шайба пружинная 8………………………………………… | 16 | шт. |
| 6 | Шайба 10………………………………………………………….. | 4 | шт. |
| 7 | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
| 8 | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
| 9 | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пластиковые брызговики, расположенные в местах  крепления задних кронштейнов (рис 2.).

- Выкрутить два штатных болта М8 спереди и два штатных болта крепления рычага М10 сзади (рис.3).

- Подрезать пластик для установки кронштейнов. Разметить и высверлить в кузове подрамнике по два отверстия диаметра 8,5..9 мм для каждого кронштейна в предполагаемых местах крепления (рис. 4  поз. 1;2.).

- Закрепить заднюю часть кронштейнов штатными болтами, переднюю часть болтами  М8х30 и гайкой М8 к высверленным в кузове подрамнике отверстиям (рис. 5,6).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис.7).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Пластиковый пыльник | Рис.3 Штатные места крепления |
| --- | --- |
| Рис.4 Разметка крепёжных отверстий (Подрезка пластика) | Рис.5 Установка заднего кронштейна |
| Рис.6 Установка переднего кронштейна |  |