Volvo XC - 90

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5901.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х50………………………………………………………. | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х20……………………………………………………. | 4 | шт. |
|  | Гайка М8…………………………………………………......... | 6 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 2 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 12 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………… | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление………………………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10………………………………… | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10…………………….………………… | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- В месте крепления переднего кронштейна установить в отверстие днища автомобиля гайку закладную М10 (рис.2 поз. 1).

- Разметить и высверлить отв. Ø8,5..9 мм в ребре порога автомобиля поз. 1 (Рис. 2 поз. 2).

- Закрепить крепление болтом М8х50 и гайкой М8 к высверленному отверстию (Рис.2 поз.2).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом М10х20 к установленной гайке закладной М10, переднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленному креплению (рис. 2).

- Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля в месте крепления заднего кронштейна (рис. 3 поз. 1).

- Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 3), переднюю часть закрепить аналогично с передним кронштейном (пункт 2).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 4).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка переднего кронштейна | Рис.3 Установка заднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Вид автомобиля с порогом |