Групп

РусСталь

Инструкция по установке

автомобильного дополнительного оборудования.

Karoq 2020-

Защита заднего бампера.

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Шаг 1. Установка правого крепежа.

  - Установка крепежей производитсяв технологические отверстия в лонжеронах (Рис.1).

  - С правой стороны демонтировать пластиковый пыльник.

  - Установить закладные болты М8х40 и М10х40 в технологические отверстия (Рис.2).

  - Установить крепеж, используя установленные закладные болты (Рис.3).

Рис 1.

Рис 2.

Рис 3.

  - Установить правый пыльник обратно, предварительно сделав прорези для крепежа.

  - Навесить защиту на крепежи.

  - Выровнять защиту, протянуть  резьбовые соединения с помощью болтов М10х30 из комплекта, момент затяжки М10 (43-49 НМ).

Шаг 3. Установка защиты.

– в аналогичной последовательности правому крепежу.

Шаг 2. Установка левого крепежа.

Левый крепеж

Правый крепеж