Руководство пользователя

Многоуровневые ручные пробоотборники зерна

ПЗМ-3-4-150 и ПЗМ-3-5-200 спиралевидные

# Назначение и область применения

Пробоотборник предназначен для отбора проб зерна (муки и пр. сыпучих продуктов) в амбарах, складах, из кузова автомобилей, вагонов, трюмов судов и др.

Применяется в лабораториях хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, комбикормовой промышленности, сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Отбор проб зерна осуществляют по ГОСТ 13586.3-83.

Пробоотборник для ручного отбора проб выпускается в двух вариантах: четырехуровневый 2-х метровый и 1,5 метра.

## Технические характеристики

| Наименование | ПЗМ-3-4-150 | ПЗМ-3-5-200 |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1550 | 2050 |
| Глубина отбора пробы, мм | 1200 | 1520 |
| Диаметр, мм | 35 | 35 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 30 | 30 |
| Количество отверстий отбора, отв | 4 | 5 |
| Размер отверстий, длина/ширина, мм | 120/18 | 120/18 |
| Вес образца, г | 700 | 900 |
| Масса, кг | 1,25 | 1,6 |

## Устройство

Щуп состоит из наружного дюралевого корпуса с заборными отверстиями и внутреннего подвижного кожуха с заборными отверстиями, которые находятся под углом 9° относительно оси пробоотборника и  расположенными по спирали, ручек с ограничителем, наконечника.

Внутренние заборные отверстия наклонены относительно оси пробоотборника, что позволило сократить площадь зажима зерна, соответственно зёрна не травмируются и не ломаются. Расположены отверстия по спирали для более равномерного взятия пробы с разных слоев. Сначала открывается и закрывается нижнее отверстие, затем расположенное более выше и последним верхнее.

Порядок работы

Для взятия пробы из насыпи зерна ручки щупа необходимо повернуть до упора против часовой стрелки.

Ввести пробоотборник в насыпь на необходимую глубину.

Внимание: после погружения в зерно, вращать рукоятки только по часовой стрелке!

Вращая рукоятку  по часовой стрелке, открыть заборные отверстия и продолжая вращать далее до упора, закрыть их.

Извлечь щуп из зерна и высыпать пробу через отверстие в рукоятке в специальный короб, где накапливается зерно массой, необходимой для проведения анализа.

Наружные заборные отверстия находятся под наклоном относительно внутренних заборных отверстий – это предохраняет зерно от повреждения или защемления при отборе пробы.