7. Сведения об упаковке.

Вычислитель ВТЭ-1 типа: К______ заводской номер _____________________,

упакован согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями ТУ 4218-016-18151455-2006.

Дата упаковки:  «____»__________________ 20___г.

Упаковку произвел: __________________________

Подпись

8. Гарантийные обязательства.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие вычислителя требованиям технических условий ТУ 4218-016-18151455-2006 при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

8.3 Изготовитель обязан безвозмездно заменить или отремонтировать ВТЭ, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ. При этом безвозмездная замена или ремонт ВТЭ производятся при условии соблюдения потребителем правил  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в РЭ 4218-016-18151455-2006.

8.4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением  правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа;

- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;

- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства вычислителя;

- если изменен, стерт, удален или неразборчив заводской номер изделия;

- случайного повреждения ВТЭ со стороны Покупателя;

- дефектов, вызванных стихийными бедствиями – пожаром и т.п.;

- отсутствия руководства по эксплуатации на изделие, предоставляемое в ремонт;

- отсутствия договора на ввод оборудования в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на производство таких работ.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется Покупателем.

Изделие, передаваемое в ремонт, должно быть очищено от загрязнений.

8.5 В случае необоснованности претензий, предъявляемых Покупателем к Изготовителю, все затраты на ремонт, диагностику, поверку вычислителя  оплачиваются Покупателем.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Нарушение требований этого документа влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

Предприятие-изготовитель 141008 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, ЗАО "Тепломер" Тел: (495) 728-90-11 Служба техподдержки: (495) 582-97-17 Адрес сайта в Интернете: www.teplomer.net E-mail: prep@teplomer.net

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- ВТЭ-1К

- ПАСПОРТ

ПС 4218-016-18151455-2006

- Общие сведения об изделии.

Вычислитель предназначен для измерения и коммерческого учета количества тепловой энергии, объема и других параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения у производителей и потребителей тепловой энергии различного назначения: на промышленных предприятиях, в жилых кварталах, отдельных социально-бытовых, жилых и сельскохозяйственных зданиях, промышленных предприятий и крупных источников тепла.

Вычислители имеют различные исполнения, отличительные особенности которых приведены в руководстве по эксплуатации.

1.1 Вычислитель обеспечивает вывод текущей и архивной измерительной информации на индикатор и посредством интерфейса RS232 (RS485) на внешние устройства для ее отображения и  распечатки.

2.  Основные технические характеристики.

Таблица I. Основные технические характеристики.

| Измеряемая величина - тепловая энергия | ГКал |
| --- | --- |
| Количество значащих цифр на индикаторе отсчетного устройства | 8 |
| Цена единицы младшего разряда по температуре воды, ºС | 0,01 |
| Цена единицы младшего разряда по разности температур, ºС | 0,01 |
| Программируемые веса импульсов, л/имп. | 1, 10, 100, 1000 |
| Цена единицы младшего разряда по объему теплоносителя (воды), м3 | 0,001 - 1 |
| Цена единицы младшего разряда по тепловой энергии, ГКал: | 0,01 |
| Диапазон измерения времени работы, час | от 0 до 99999 |
| Предел допускаемой относительной погрешности вычислителя при измерении тепловой энергии в указанных диапазонах разности температур, % 3 ºС ≤ Δt < 20 ºС 20 ºС ≤ Δt ≤ 150 ºС | (1 (0,5 |
| Предел допускаемой относительной погрешности вычислителя при измерении температуры, % | (0,3 |
| Диапазон измерения температур, ºС | 1÷150 |
| Диапазон измерения разности температур, ºС | 3÷145 |
| Габаритные размеры, мм | 90×115×55 |
| Напряжение питания литиевой батареи, В | 3,6 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP 65 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность воздуха не более, % - атмосферное давление, кПа | +5 ÷ +50 80 84 ÷ 106,7 |
| Условия хранения соответствуют | ГОСТ 15150-69 |

2.1 Вычислители снабжены встроенной памятью EEPROM. Встроенная постоянная память EEPROM служит для поддержания расчетных значений тепловой энергии, объема, часов работы, числа, месяца и года. Данные в EEPROM обновляются ежечасно. Время сохранения данных в EEPROM, при отключении питания, 5 лет.

2.2 Срок службы вычислителя не менее 12 лет.

3.  Состав изделия.

Таблица II. Состав изделия и комплект поставки.

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вычислитель тепловой энергии | ВТЭ-1 К | 1 | Исполнение согласно заказу |
| Паспорт | ПС 4218-016-18151455-2006 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | РЭ 4218-016-18151455-2006 | 1 |  |
| Методика поверки | МП 4218-016-18151455-2006 | 1 | По заказу |

4. Сведения о приемке.

Вычислитель ВТЭ-1 типа К _______ заводской номер ________________________

соответствует техническим условиям ТУ 4218-016-18151455-2006, признан годным и допущен к эксплуатации.

МП                                                        Дата выпуска: «____»__________________ 20___г.

____________________ подпись лица, ответственного за приемку.

5. Методика и средства поверки.

## Поверка вычислителей производится в соответствии с методикой поверки МП 4218-016-18151455-2006 «Методика  поверки вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1 теплосчетчика СТ 10».

6. Сведения о поверке.

Вычислитель ВТЭ-1 типа К _________ заводской номер _____________________,

на основании результатов первичной поверки, признан годным  и допущен к эксплуатации.

Дата следующей поверки: «____»__________________ 20___г.

Место оттиска

клейма поверителя:

Поверитель: _______________________

Подпись

Дата поверки: «____»___________________20___г.