# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Водонагреватель «BAGAN»,  индивидуальный номер _______________  соответствует  требованиям  технических условий ТУ 3468-001-86810978-2008  и признан годным к эксплуатации.

Местонахождение предприятия: Россия, 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения,  9, офис 805.

тел. (383) 274-21-37, факс  274-11-39  www.bagan.ru   e–mail: 2004bag@bagan.ru

Дата  выпуска   «____»________200_ г 	Дата продажи    «_____»________200_ г

Штамп ОТК

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие водонагревателей  «BAGAN»  требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца   со дня продажи. При отсутствии отметки торгующей организации о дате продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска водонагревателя. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно заменяет вышедший по его вине из строя водонагреватель при наличии паспорта.

## Принципиальная схема

## одноконтурной термосифонной системы солнечного

## горячего водоснабжения

ООО «БАГАН»

Россия, 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 9

тел. (383) 274-04-47, 274-11-39, факс 274-11-14 www.bagan.ru

e–mail: 2004bag@bagan.ru

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом эксплуатации необходимо  внимательно ознакомиться с настоящим руководством по использованию солнечного водонагревателя (СВ) и следовать его рекомендациям.

1.1 Назначение: солнечные водонагреватели (коллекторы) предназначены к использованию в качестве альтернативного или дополнительного источника тепловой энергии для систем нагрева воды и отопления объектов индивидуального или производственного назначения, а также нагрева бассейнов. Воздухонагревательные системы на базе панели СВ "Баган" могут использоваться также для отопления или для технологических нужд, например для сушки сена в сельском хозяйстве и тп.

1.2 Конструкция: СВ выполнены в виде панели из ячеистой пластмассы, по каналам которой протекает вода. Сверху и снизу панель защищена от потерь тепла сотовым поликарбонатом. Для подачи теплоносителя используются трубы.

1.4 Нагреватели рассчитаны на длительную непрерывную работу при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

1.5 Вид климатического исполнения нагревателей УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

ВНИМАНИЕ!  При покупке нагревателя требуйте наличие даты продажи, подписи продавца  и штампа магазина.

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические параметры и характеристики, зависящие от исполнения нагревателей, должны иметь значения, указанные ниже.

1. Теплоносителем может быть питьевая вода, дистиллированная вода, незамерзающая жидкость (пропиленгликоль).

2. Избыточное рабочее давление теплоносителя не более чем 5, 0 Атм.( 0,5 МPа, 5,0 кг/см3);

3. Мощность коллектора: до 1,0 кВт/час;

4. Температура воды в солнечном коллекторе: до 100ºС;

5. Производительность: до 10,0 л воды/час с температурой воды 70ºС;

6. Габаритные размеры: 1050х1050х40 мм;

7. Вес СВ без теплоносителя – 4,7 кг;

8. Прозрачная теплоизоляция выполнена из поликарбоната.

9. Диаметр соединительных труб: 20;

10. Трубы, соприкасаемые с водой выполнены из полипропилена;

11. Режим работы при нормальных условиях эксплуатации – продолжительный

12. Каждый СК упакован в индивидуальную упаковку из воздушно –пузырьковой плёнки; отгрузка - по 20 СВ на поддоне.

# 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки нагревателей должны входить:

# водонагреватель  	–    1 шт.; упаковка   	–   1  шт.; паспорт    	–    1 шт.

### 4  ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

4.1 Срок службы  нагревателей не менее 10 лет. По окончании срока службы  допускается  их дальнейшая эксплуатация. При наличие механических повреждений (либо потускнении) внешнего утеплителя – поликарбоната возможна его замена листом такого же размера.

# 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Солнечная радиация разогревает теплоноситель внутри солнечного водонагревателя до температуры свыше 90 ºС. Внимание!!! Высокая температура воды 57 ºС и выше приводит к ожогу!!! Соблюдаете осторожность при монтаже и эксплуатации СВ.

# 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 До начала эксплуатации водонагреватель необходимо закрепить на земле, кровле дома или на стене в соответствие с выполненным проектом системы отопления или нагрева воды.

6.2. Водонагревательная система на базе плоского солнечного водонагревателя может быть одноконтурной или двухконтурной.

6.3. Самая простая система водонагрева представлена на обложке паспорта для сборки которой требуется бак емкостью 50-200 литров, который необходимо утеплить, чтобы вода не остывала за ночь. Для сборки системы необходимо соединить СВ с баком посредством труб и фитингов и подать холодную воду в бак аккумулятор из водопровода. Для автоматического заполнения водой бака аккумулятора можно использовать клапан с поплавком. Эту систему можно использовать для подогрева воды и отопления  в загородном доме, на даче для полива теплой водой растений, подогрева теплиц и принятия душа. СВ также можно использовать для подогрева воды в бассейне для чего требуется установка циркуляционного насоса.

6.4. Системы могут быть оснащены насосом для принудительной циркуляции, что увеличивает производительность установки. Одноконтурная система заполняется водопроводной водой, которая под воздействием естественной тепловой циркуляции нагревает воду в баке аккумуляторе. Двухконтурная система используется круглогодично, т.к. первый контур заполняется антифризом, который греет воду в баке аккумуляторе через теплообменник.

6.5. Для отопления помещений в зимний период необходимо использовать тепловой насос и система является многоконтурной, которая включает дополнительно контур теплового насоса заполненного фреоном и контур системы отопления.

## 7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. В целях безопасности  запрещается проводить ремонтные и наладочные работы с водонагревателем заполненным теплоносителем. Перед началом работ горячую воду необходимо слить.

7.2. Нагреватели при монтаже ориентируются на южную или юго-западную стороны горизонта для получения большей эффективности поглощения солнечной энергии. Оптимальный угол наклона солнечного коллектора равен широте местности. Положительная разность между широтой и углом наклона крыши приводит к лучшим эксплуатационным качествам системы зимой. Угол наклона коллектора меньший, чем значение местной широты, способствует лучшей работе системы летом. На экваторе и в тропиках, где Солнце стоит высоко, наиболее выгодно устанавливать поверхность коллектора почти горизонтально.

# 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Нагреватели могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок,  действующими на данном виде транспорта.

8.2 Условия транспортирования: в части воздействия механических факторов – категория С по ГОСТ 23216;в части воздействия климатических факторов – категория 5 по ГОСТ 15150.

8.3 Хранение нагревателей должно производиться в упаковке изготовителя в закрытых  отапливаемых помещениях при отсутствии в них паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

8.4 Условия хранения – 2 по ГОСТ 15150.

# Text boxes

ООО “Баган”

630027, г. Новосибирск,

ул. Объединения, 9

тел/факс (383) 274-11-39, 274-11-14

## СОЛНЕЧНЫЙ

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

#### «BAGAN»

#### Паспорт