| 7. Свидетельство о приемке: Светильник Серии «линза 02» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации. № сборщика _____________ Дата выпуска _________20 г. ОТК : __________________ подпись место для штампа 8. Гарантийные обязательства: 8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 3 года со дня продажи покупателю при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 8.2.При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте. 8.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции. 8.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю. 8.5. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя. Продавец: Дата продажи _____________20 г. место для штампа Изготовитель: ООО «ОМЕС» Россия, 620058 г. Екатеринбург Ул. 8 марта 267 оф. 30 Телефон отдела продаж: +7 (343) 352-53-42 Сайт: www.omes-led.ru e-mail: info@omes-led.ru | Светодиодный светильник OMES консольный Линза 02 ПАСПОРТ Произведено в России |
| --- | --- |

| 1. Общие сведения: 1.1 Настоящий паспорт, совмещен с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения технической эксплуатации светодиодных Светильников серии «линза 02» (далее по тексту – «Светильник»). 1.2 Светильники предназначены для освещения любых помещений, защищенных от попадания воды и других агрессивных сред. 1.3 Светильник соответствует требованиям безопасности, требованиям по электромагнитной совместимости и не угрожает жизнедеятельности человека. 1.4 Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, свето-рассеиватель из светотехнического полистирола. Светильники крепятся на любые поверхности . 2. Основные технические характеристики: Параметр 02-50 02-100 02-150 Мощность 50 Вт 100 Вт 150 Вт Световой поток 6360 Лм 12720 Лм 19080 Лм Цветовая температура 5000 К 5000 К 5000 К КСС Ш, 60°,90° Ш, 60°,90° Ш, 60°,90° Индекс цветопередачи | 85 Ra 85 Ra 85 Ra Коэффициент пульсации < 1% < 1% < 1% Производитель светодиодов LG Innotek LG Innotek LG Innotek Степень защиты IP65 IP65 IP65 Срок службы >50000 часов >50000 часов >50000 часов Рабочая температура От -600 до +400 С От -600 до +400 С От -600 до +400 С Габаритные размеры 350х140х59 мм 700х140х59 мм 1050х140х59 мм Масса 2,7 кг 3,5 кг 5,4 кг | 3. Указание мер безопасности: 3.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении. 3.2. Запрещается эксплуатирование светильника без защитного заземления. 3.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено. 3.4. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети: ~ 220В. 3.5. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. 3.6. Монтаж светильника должен производить электрик, имеющий разрешение на данный тип работ. 4.Руководство по установке для светильника : 4.1. Подключите питающие провода к клеммной колодке, соблюдая условие: «L» - фаза, N - ноль, - заземление. 4.2. Закрепите корпус светильника к стене или потолку по подходящему способу крепления. 5. Правила транспортировки и хранения: 5.3. Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. 5.4. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 10 шт. в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов. 6. Обслуживание светильников: При загрязнении протереть мягкой, влажной салфеткой (светильник должен быть выключен). Дополнительного обслуживания не требуется. |
| --- | --- | --- |