Техническое задание на поставку товаров

##### Описание объекта закупки: беспроводной комплект системы вызова персонала предназначен для установки на входной группе (у входа или у пандуса), где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Товар поставляется в виде готового к использованию комплекта оборудования.

##### Комплект системы вызова персонала состоит из оборудования удовлетворяющего характеристикам технического задания описанного в таблице №1.

Радиус приема сигнала: не менее 100 метров.

Отображение вызова: При нажатии на кнопку, ответственный сотрудник получает звуковое оповещение на приемнике.

##### Размещение комплекта: Кнопка размещается совместно с табличкой у входа в здание, в месте где может потребоваться помощь.

##### Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка вызова | Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). Вес с элементом питания, грамм - не более 100гр. Ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. Световая индикация посылки вызова. Возможность крепления к стене с помощью саморезов. Габаритные размеры не менее 60х60х10мм не более 90х70х30мм Питание: от батареи одного из следующих форматов CR2032, 23A Примерный макет: | шт |  |
| 2 | Приемник | Дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. Рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). Индикация вызова морганием светодиода и звуковым сигналом на протяжении не менее 10 секунд; Возможность прервать индикацию. Габаритные размеры не менее 60х30х10мм не более 90х70х30мм Питание: 220В Примерный макет: | шт |  |
| 3 | Табличка | Материал: Поливинилхлорид Размеры: 250мм * 150мм * 3мм Материал: Поливинилхлорид Цвет фона: желтый Цвет шрифта и рисунка: черный Особенности: надпись и изображение рельефные Шрифт Брайля: Вызов Персонала Габаритные размеры не менее 200х120х2мм не более 260х160х4мм Примерный макет: |  |  |