| Дисплей-приемник | Дисплей-приемник предназначен для приёма сигналов с кнопок вызова по радиоканалу и отображения номера нажатой кнопки вызова. дальность приема сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех, метров: не менее 100. рабочая частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). ширина не менее 230 мм. высота не менее 140 мм. толщина не более 35 мм. цвет корпуса: белый. максимальное количество подключаемых кнопок не менее 90 штук. одновременно отображает три последних вызова. двухзначная нумерация кнопок вызова. звуковой сигнал при вызове и регулировка громкости. питание от сети 220В. |
| --- | --- |