|  | Беспроводная кнопка вызова медсестры | кнопка вызова предназначена для отправки сигнала вызова по радиоканалу на приёмное устройство посредством нажатия на клавишу. Используется пациентом для вызова медперсонала. кнопка вызова должна быть беспроводной. Рабочая радио частота - 433,92МГц (разрешенный в РФ частотный диапазон). форма корпуса кнопки: круглая. диаметр не более 70 мм. на активной поверхности кнопки должна быть надпись на русском языке: «Вызов». функция отмены вызова — наличие. кнопка оснащена световой индикацией посылки вызова. возможность крепления с помощью шурупов или двухстороннего скотча. |
| --- | --- | --- |