МОНИТОР.

• Трансляция изображения от камеры на монитор начинается после получения питания, например от лампы заднего хода.

• При отсутствии видео сигнала монитор выключается.

• Устройство имеет два видеовхода AV (CVBS):

- первый предназначен для подключения камеры;

- второй дополнительный, служит для вывода изображения

с любого устройства, имеющего композитный видеовыход.

• Два способа установки монитора:

-на приборную панель

-на зеркало заднего вида или лобовое стекло

• Устройство имеет шарнирное крепление, что позволяет ориентировать монитор в удобное положение.

•Возможность регулировки  яркости, контрастности и насыщенности цвета.

Технические характеристики монитора:

Напряжение питания: 12 В-14,5 В

Потребляемая мощность: 1 Вт

Разрешение дисплея: 480 x 272 пикселей

Система цветности: PAL/NTSC

Диагональ: 4,3’’ (10,75 см)

Соотношение сторон: 16:9

Тип дисплея: LCD (цветной)

Длина провода питания: 2,0 м

Рабочая температура: -40°~+80°С

Поддержка звука: отсутствует